# 液压系统仿真论文_舒作武,赵慧,钱新博

导读:本文包含了液压系统仿真论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:液压,液压系统,挖掘机,脉冲,载货电梯,蓄能器,流量。

### 液压系统仿真论文文献综述

舒作武,赵慧,钱新博[1]（2019）在《基于液压系统仿真数据的贝叶斯网络结构优化》一文中研究指出液压系统是一个典型的高度非线性系统,系统各回路之间相互干涉,使其失效形式、故障机制复杂多样;系统内部动力传递封闭,参数可测性差,故障信息难以提取,导致液压系统故障诊断困难。尤其在缺少系统模型、专家知识、先验概率的一些实际应用中,传统的故障树-贝叶斯网络诊断方法无法有效应用。针对这种应用场景,提出基于仿真数据挖掘的贝叶斯网络学习,通过BNFinder软件对仿真数据进行处理及运算,优化贝叶斯网络结构,提高故障诊断的效率。(本文来源于《机床与液压》期刊2019年22期）

刘成强,丁勇,孙毅,姜继海[2]（2019）在《正流量挖掘机动臂液压系统仿真与实验研究》一文中研究指出正流量液压挖掘机主泵提供的流量与给定的控制信号成正比例关系,可以实现流量的按需供给,操控性好,传动效率高,在中型挖掘机中得到广泛的应用。液压挖掘机的动臂动作频繁,能量消耗大,对动臂动作的研究具有重要的意义。以正流量挖掘机动臂液压系统为研究对象,建立了动臂液压系统的仿真模型,并在样机上进行了实验测试。结果表明正流量挖掘机起臂时主泵的压力裕度为1.5 MPa,落臂时主泵的压力裕度为0.5 MPa,正流量控制挖掘机的动臂缸控制特性很好的体现了驾驶意图,操控性好,传动效率较高。(本文来源于《液压与气动》期刊2019年11期）

李红军[3]（2019）在《基于PID控制的带式输送机液压驱动系统仿真研究》一文中研究指出针对带式输送机液压驱动系统在运行时的高精度及平稳性要求,利用PID控制器对其进行控制,建立液压驱动系统的动态仿真模型,优化仿真模型的参数,并使用MATLAB对该模型进行仿真分析。结果表明,PID控制能实现带式输送机液压驱动系统的高精度及平稳性要求。(本文来源于《自动化应用》期刊2019年10期）

赵振[4]（2019）在《基于AMESim煤矿挖掘机液压系统仿真分析》一文中研究指出针对煤矿挖掘机液压系统要求可靠性高、平稳性强等问题,以某型煤矿挖掘机液压系统为研究对象,分析了煤矿挖掘机液压系统动力传递和原理,运用液压分析软件AMESim对煤矿挖掘机液压系统前、后泵出口流量和压力进行仿真分析。仿真结果表明:煤矿挖掘机液压系统的前、后泵出口流量和压力都呈现平稳过渡段和波峰交替存在的周期性变化趋势;前泵出口流量和压力数值及波动略大于后泵出口。该研究为煤矿挖掘机液压系统平稳性和可靠性的提高提供理论依据。(本文来源于《煤矿机械》期刊2019年10期）

马学鹏,史青,黄周轩,王才才,杨家元[5]（2019）在《基于AMESim的连续混配撬负载敏感液压系统仿真分析》一文中研究指出在分析连续混配撬液添泵系统工作特点的基础上,选择负载敏感液压系统作为其液压动力系统。为验证连续混配撬负载敏感液压系统性能,利用AMESim仿真软件搭建连续混配撬液添泵液压系统仿真模型,得到泵出口压力、泵输出流量及功率变化曲线。结果表明:泵输出流量稳定时,泵出口压力与各负载中最大压力的差值为负载敏感阀的设定压力;流量按需分配,在泵最大流量允许范围内,泵输出流量始终随着系统所需流量的变化而变化;负载敏感泵输出功率始终与负载所需功率相匹配,系统具有无溢流损失、节能等优点。(本文来源于《液压与气动》期刊2019年10期）

朱平平,邹树梁,谢宇鹏[6]（2019）在《液压挖掘机电液比例位置控制系统仿真研究》一文中研究指出对某一型号液压挖掘机的电液比例位置控制系统进行了研究。介绍了系统的组成及工作原理;建立了系统组成部分的传递函数,并通过计算、简化最终获得了整个系统的数学模型;利用MATLAB软件设计了连续型PID和离散型的增量式PID对系统进行校正分析;对影响系统性能的参数进行优化,为提高系统的动态性能提供了理论依据。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年05期）

干敏耀,卢永锦,蔡乐平[7]（2019）在《船用载货电梯液压驱动系统仿真》一文中研究指出根据船用载货电梯任务剖面分析,提出符合设备实际运行特性的速度控制策略,建立液压驱动系统的数学模型,以理想速度曲线为输入条件,结合样机试验数据分析比对,开展液压驱动系统数学模型的验证工作,修正模型中的局部参数,形成一套适用于船用载货电梯液压驱动系统总体设计的系统理论,可为后续工程仿真优化设计提供技术支撑。(本文来源于《船舶工程》期刊2019年09期）

刘俊晨,代慧珍,杨志艺,沈福红[8]（2019）在《基于AMESim的液压脉冲系统仿真》一文中研究指出介绍了压力脉冲的基本原理,利用AMESim软件对液压系统压力脉冲进行模拟仿真,并对影响压力脉冲波形的因素进行了分析,同时,将仿真结果与脉冲试验台实际产生的脉冲波形进行了对比。(本文来源于《教练机》期刊2019年03期）

孙利,孙渊[9]（2019）在《风力发电机组试验平台液压加载系统仿真优化》一文中研究指出为了降低风电机组运维成本提高运行效率,在装机前,风电机组试验平台需要利用液压加载系统对风机各部件进行稳定性分析和疲劳检测。以该加载系统单独液压回路为例,在建立电液位置伺服系统数学模型的基础上,运用simulink完成系统模型搭建与仿真,分析了系统动态品质特性,结合PI控制,提升了系统稳定性和响应速度。仿真结果表明:该方式使系统超调量降低了6.4%,稳定时间减少了0.113 s,提升了控制精度,运行更加平稳,为试验平台的搭建奠定了理论基础。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年08期）

李康,王楠楠,李军霞,程昆鹏[10]（2019）在《断带抓捕装置液压系统仿真实验研究》一文中研究指出为实现对大运量、长距离、重载的带式输送机在工作过程中断裂的胶带进行准确、及时的抓捕,设计了一套机电液一体化的断带抓捕装置。介绍了系统的基本结构,建立了装置的液压系统模型,借助AMESim软件对其进行仿真,分析蓄能器不同参数的设定对抓捕效果的影响,同时组装搭建了断带抓捕试验台,对上述仿真结果进行验证。结果表明:25 L双蓄能器对胶带的抓捕时间较50 L单蓄能器对胶带抓捕时间短;在一定范围内,并联式蓄能器容积越小,抓捕时间越长;液压泵与蓄能器之间的安装距离也影响系统对胶带的抓捕效果,安装距离越大,抓捕时间越长。(本文来源于《液压与气动》期刊2019年08期）

### 液压系统仿真论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

正流量液压挖掘机主泵提供的流量与给定的控制信号成正比例关系,可以实现流量的按需供给,操控性好,传动效率高,在中型挖掘机中得到广泛的应用。液压挖掘机的动臂动作频繁,能量消耗大,对动臂动作的研究具有重要的意义。以正流量挖掘机动臂液压系统为研究对象,建立了动臂液压系统的仿真模型,并在样机上进行了实验测试。结果表明正流量挖掘机起臂时主泵的压力裕度为1.5 MPa,落臂时主泵的压力裕度为0.5 MPa,正流量控制挖掘机的动臂缸控制特性很好的体现了驾驶意图,操控性好,传动效率较高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 液压系统仿真论文参考文献

[1].舒作武,赵慧,钱新博.基于液压系统仿真数据的贝叶斯网络结构优化[J].机床与液压.2019

[2].刘成强,丁勇,孙毅,姜继海.正流量挖掘机动臂液压系统仿真与实验研究[J].液压与气动.2019

[3].李红军.基于PID控制的带式输送机液压驱动系统仿真研究[J].自动化应用.2019

[4].赵振.基于AMESim煤矿挖掘机液压系统仿真分析[J].煤矿机械.2019

[5].马学鹏,史青,黄周轩,王才才,杨家元.基于AMESim的连续混配撬负载敏感液压系统仿真分析[J].液压与气动.2019

[6].朱平平,邹树梁,谢宇鹏.液压挖掘机电液比例位置控制系统仿真研究[J].机械工程与自动化.2019

[7].干敏耀,卢永锦,蔡乐平.船用载货电梯液压驱动系统仿真[J].船舶工程.2019

[8].刘俊晨,代慧珍,杨志艺,沈福红.基于AMESim的液压脉冲系统仿真[J].教练机.2019

[9].孙利,孙渊.风力发电机组试验平台液压加载系统仿真优化[J].机电工程技术.2019

[10].李康,王楠楠,李军霞,程昆鹏.断带抓捕装置液压系统仿真实验研究[J].液压与气动.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8cfd0c300275c084ff4b249b.html