# 地面固定式泡沫喷射系统联动控制设计

### 论文摘要

结合某外资生产厂房消防建设,介绍了一种地面固定式泡沫喷射灭火系统,喷头安装在地面上,喷射泡沫高度≤450 mm,给出了系统消防给水和联动控制设计,提出地面固定式泡沫喷射灭火系统在实际应用中作为主消防系统,还应补充其他消防辅助手段。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 前端装置布置

- 2 系统组成

- 3 系统的联动控制

- 3.1 系统设自动和手动两种控制方式

- 3.2 消防泵组和稳压泵的联动

- 3.3 与火警系统联动

- 4 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄海,李德有

关键词: 地面固定式泡沫喷射系统,消防给水,联动控制,泡沫液

来源: 现代建筑电气 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 安全科学与灾害防治,建筑科学与工程

单位: 中国航空规划设计研究总院有限公司民航工程设计研究院,中央人民广播电台

分类号: TU892

DOI: 10.16618/j.cnki.1674-8417.2019.06.005

页码: 19-22

总页数: 4

文件大小: 2607K

下载量: 23

### 相关论文文献

- [1].高速公路事故救援智能化联动控制方案研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(12)

- [2].全自动运行线路车辆段/停车场库门联动控制研究[J]. 铁路通信信号工程技术 2020(09)

- [3].火灾自动报警系统联动控制技术分析[J]. 消防界(电子版) 2018(05)

- [4].试论行人过街信号与交叉口信号联动的控制方法[J]. 科学中国人 2017(05)

- [5].煤矿多系统融合联动控制平台的研究与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(18)

- [6].火灾自动报警系统与传动管的联动控制设计[J]. 石油化工安全环保技术 2016(05)

- [7].多种工具联动控制加工技术探析[J]. 中国新技术新产品 2017(24)

- [8].变电站通风系统设计及联动控制优化[J]. 江西建材 2017(11)

- [9].起重机杆式操纵联动控制台的检验[J]. 中国特种设备安全 2010(04)

- [10].关于喷淋系统电气联动控制的设计研究[J]. 科技创新导报 2015(19)

- [11].磁感应探测与除铁器联动控制研究与应用[J]. 神华科技 2019(11)

- [12].楼宇消防灭火及联动控制[J]. 内江科技 2019(10)

- [13].浅谈火灾自动报警系统联动控制技术[J]. 装备制造 2009(08)

- [14].多种工具联动控制加工技术探析[J]. 电动工具 2018(01)

- [15].浅谈防火门联动控制逻辑的实现方法[J]. 消防技术与产品信息 2017(05)

- [16].空运锂电池火灾自动报警与联动控制装置设计[J]. 科技创新导报 2017(05)

- [17].自动喷水灭火系统联动控制设计探讨[J]. 建筑电气 2019(06)

- [18].电视播出系统中联动控制技术分析[J]. 西部广播电视 2018(09)

- [19].消防用电设备联动控制的研究[J]. 科技与创新 2016(20)

- [20].油浸式变压器火灾自动报警及联动控制设计[J]. 建筑电气 2014(07)

- [21].消防给水系统的联动控制与自动化要求[J]. 科技致富向导 2013(12)

- [22].探讨氨气探测与水喷雾联动控制的合理性及可行性[J]. 科技风 2020(28)

- [23].高速公路隧道通风、照明联动控制方案探讨[J]. 科技视界 2016(13)

- [24].防排烟系统的联动控制设计研究[J]. 科技创新导报 2015(18)

- [25].往复泵出口阀与电路联动控制的技术探索[J]. 企业技术开发 2013(02)

- [26].多工具联动控制机械加工技术[J]. 南方农机 2018(08)

- [27].OPC技术在多工业机器人联动控制中的应用[J]. 海峡科技与产业 2018(08)

- [28].浅析消防控制室设置要求及管理要点[J]. 消防技术与产品信息 2017(01)

- [29].火灾情况下地铁内通风、防排烟系统运行模式选择及联动控制[J]. 科技与企业 2013(06)

- [30].消防联动控制逻辑编程在工程中存在的问题[J]. 建筑电气 2012(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8d3204fe83aac04b7940e4e7.html