# 不同迎角下三维方柱气动噪声特性研究

### 论文摘要

针对不同迎角下壁面凸出三维方柱体的气动噪声特性问题,在北航D5气动声学风洞中对不同迎角下长径比不同的三维方柱体进行了气动噪声测量。实验首先对0度迎角下长径比为0到30的三维方柱的气动噪声进行了测量,结果表明随着方柱长径比的增加,三维方柱的气动噪声频谱中的离散声个数会从零增加至三个,从而可以将方柱的长径比划分为四个相应的区间R0, RI, RII和RIII。根据零度迎角下的三维方柱的噪声结果,本次实验选取了4,7,11,15,22以及30共6个不同长径比的三维方柱进行了不同迎角下气动噪声特性研究,并主要讨论了P1与P2离散声的噪声特性。其中P1离散声主要由顶部的下洗涡结构产生,其所对应的临界迎角,也就是频率取得最大值的角度,要大于由中部展向涡所产生的P2离散声所对应的临界迎角,且其频率随迎角的变化要更为平缓。当方柱长径比位于RI区间时,此时P1离散声的频率随着迎角的增加会呈现先增加后减小的趋势。当方柱长径比增加到RII以及RIII区间时,P1离散声的频率的变化趋势与小长径比下的结果基本一致,这一现象与此时顶部的流动结构与其下方的流动结构产生了分区现象有关。对于P2离散声,其出现于RII区间,并且随着方柱长径比的增加,其随迎角的变化趋势越来越趋向于二维方柱。此外,本文在实验的研究基础上,还对不同迎角下长径比为22的三维方柱气动噪声进行了相关流场及声场计算,计算采用了DDES-SA模型,并利用FW-H方法对方柱的远场噪声进行了计算,计算结果在一定程度上与实验数据较为吻合,通过研究方柱升力脉动随着迎角的变化,相应解释了远场噪声变化的原因。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 国内会议

作者: 刘凡,郭昊,刘沛清

关键词: 气动噪声,三维方柱,迎角,长径比,数值计算

来源: 中国力学大会（CCTAM 2019） 2019-08-25

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,工业通用技术及设备

单位: 北京航空航天大学航空科学与工程学院陆士嘉实验室

分类号: TB533

页码: 3676-3688

总页数: 13

文件大小: 1334k

下载量: 20

### 相关论文文献

- [1].串列双方柱绕流的时均压力分布特性研究[J]. 建筑结构 2020(01)

- [2].串列双方柱绕流的脉动压力分布与气动力研究[J]. 建筑结构 2020(01)

- [3].串列双方柱干扰效应流动机理研究[J]. 振动与冲击 2020(08)

- [4].四方柱绕流的三维不稳定模态发展[J]. 科技通报 2020(06)

- [5].低雷诺数中等间距串列双方柱涡激振动的数值模拟[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(10)

- [6].两种串列方柱气动性能的试验研究[J]. 振动.测试与诊断 2020(05)

- [7].串列双方柱气动干扰效应试验研究[J]. 建筑结构学报 2019(11)

- [8].串列双方柱气动干扰机理的数模模拟研究[J]. 科学技术与工程 2018(27)

- [9].类方柱的气动性能和流场特性[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [10].上游静止方柱尾流对下游方柱体尾激振动效应影响[J]. 力学学报 2019(05)

- [11].圆角化对方柱气动性能影响的流场机理[J]. 力学学报 2018(05)

- [12].石材方柱加工工艺(二)[J]. 石材 2017(04)

- [13].玻璃纤维布约束钢筋混凝土方柱力学性能分析[J]. 西安工业大学学报 2017(08)

- [14].绕串列方柱流动的三维大涡仿真[J]. 计算机仿真 2014(06)

- [15].石材方柱加工工艺(一)[J]. 石材 2017(03)

- [16].并列方柱升阻力的被动流动控制研究[J]. 中国计量学院学报 2010(03)

- [17].弹性方柱中波的传播规律 Ⅲ.无限长方柱的瞬态响应[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [18].轻量方柱的食用油瓶[J]. 印刷技术 2016(18)

- [19].双排并列三方柱绕流数值模拟[J]. 科学技术与工程 2014(23)

- [20].串列双方柱绕流的数值模拟[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2013(05)

- [21].三方柱绕流的大涡模拟及频谱分析[J]. 水科学与工程技术 2011(04)

- [22].弹性方柱中波的传播规律 Ⅱ.有限长方柱的瞬态响应[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [23].并列双方柱气动特性的干扰效应研究[J]. 工程力学 2020(S1)

- [24].定型方柱木模施工工艺的应用[J]. 山东工业技术 2014(20)

- [25].低雷诺数串列双方柱流致振动质量比效应的数值研究[J]. 力学学报 2019(06)

- [26].线性剪切来流下串列双方柱绕流特性的数值模拟[J]. 水科学进展 2018(04)

- [27].三维溃坝波绕方柱剧烈流动的数值模拟[J]. 水动力学研究与进展A辑 2013(04)

- [28].球状嵌段共聚物在方柱中的自组装[J]. 材料导报 2011(16)

- [29].不同流道宽度下流体掠过方柱的旋涡脱落特性数值模拟[J]. 原子能科学技术 2010(12)

- [30].低雷诺数下串列双方柱尾流致涡激振动研究[J]. 振动工程学报 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8d3fa8e18cc45e718b551c7e.html