# 隧道爆破下建筑结构局部应力响应及损伤研究

### 论文摘要

依托新红岩隧道工程,探究了隧道典型爆破地震波与砌体低阶与高阶模态之间的关系,研究了不同工况爆破振动下砌体结构不同构件上的应力响应。砌体结构局部构件上的内力响应远比位移响应要显著,并且与质点的振速约成正比。在峰值振速相同条件下,当隧道爆破振动主频较高时,引起建筑物高阶局部模态下的动力反应,竖向振动引起的结构局部构件上的应力较大;反之,爆破振动主频较低,引起建筑物的低阶整体模态的动力反应,水平振动(结构弱轴方向)引起结构局部构件上的应力较大。砌体结构上的门角、窗角等应力集中部位最容易受损开裂,其次是在峰值振速较高时,局部振动较大的女儿墙、中隔墙等部位及砖墙与混凝土接触的部位也可能受损开裂。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工程概况及隧道爆破地震波

- 1.1 工程概况

- 1.2 隧道爆破振动测试方案及爆破地震波特性

- 2 砌体结构模态分析及与爆破地震波相互作用

- 2.1 砌体结构模态分析

- 2.2 砌体结构与隧道爆破地震波相互作用

- 3 隧道爆破振动下结构应力响应理论

- 3.1 砌体结构应力与爆破振动频率关系

- 3.2 砌体结构应力与隧道爆破振速关系

- 4 不同工况隧道爆破振动下砌体结构应力响应

- 4.1 不同方向高频隧道爆破振动下的结构应力

- 4.2 不同方向低频隧道爆破振动下的结构应力

- 4.3 多个方向隧道爆破振动下的结构应力

- 5 隧道爆破振动下砌体结构损伤部位

- 5.1 砌体结构损伤原理

- 5.2 隧道爆破振动下砌体结构损伤部位

- 5.2.1 应力集中部位的开裂

- 5.2.2 砖墙与混凝土楼板交界处的墙面开裂

- 5.2.3 预制楼板接缝开裂

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王旭春,管晓明,于云龙,余志伟,李伟

关键词: 隧道爆破,砌体结构,模态分析,应力响应,损伤部位

来源: 地下空间与工程学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 工业通用技术及设备,公路与水路运输

单位: 青岛理工大学土木工程学院

基金: 国家自然科学基金(51708317),山东省重点研发计划项目(2016GSF120016),山东省自然科学基金(ZR2016EEB27)

分类号: U455.6

页码: 125-133

总页数: 9

文件大小: 2573K

下载量: 240

### 相关论文文献

- [1].新建隧道爆破对邻近既有高铁隧道影响[J]. 山西建筑 2020(01)

- [2].瓦斯隧道爆破施工技术[J]. 四川水泥 2020(03)

- [3].国道209线吕梁新城区段公路隧道爆破施工[J]. 科技创新与生产力 2020(08)

- [4].隧道爆破施工的关键技术浅析[J]. 江西建材 2020(10)

- [5].隧道爆破施工中现场安全管理的具体措施[J]. 地产 2019(15)

- [6].邻近隧道爆破施工对输油管道影响范围研究[J]. 地下空间与工程学报 2016(S2)

- [7].电子雷管隧道爆破降震技术实验初探[J]. 现代盐化工 2017(03)

- [8].隧道爆破地震波作用下砌体建筑物振动响应分析[J]. 科学技术与工程 2019(33)

- [9].D形聚能管在隧道爆破中的应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(05)

- [10].隧道爆破对储气库盖层的扰动影响研究[J]. 公路 2020(03)

- [11].新建隧道爆破对临近隧道振动特性的影响研究[J]. 中国安全科学学报 2019(11)

- [12].隧道爆破施工对毗邻房屋结构安全影响评价[J]. 建材与装饰 2020(10)

- [13].温州市南山隧道爆破现场监测与分析[J]. 城市道桥与防洪 2020(04)

- [14].隧道爆破作用下建筑物振动信号的小波变换时频分析[J]. 江西建材 2019(11)

- [15].隧道爆破施工粉尘污染的水雾控制技术[J]. 公路 2018(06)

- [16].杭黄铁路蓝田隧道爆破施工技术及安全控制[J]. 上海铁道科技 2016(04)

- [17].隧道爆破工程施工技术探讨[J]. 科技致富向导 2011(30)

- [18].隧道爆破对地表房屋的影响[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2008(02)

- [19].瓦斯地层中铁路隧道爆破施工技术研究[J]. 设备管理与维修 2017(04)

- [20].基于叠加原理的隧道爆破近区振动预测方法[J]. 爆破 2017(03)

- [21].六道沟隧道爆破参数调整[J]. 工程建设与设计 2016(11)

- [22].复杂环境下的铁路隧道爆破掘进[J]. 采矿技术 2020(06)

- [23].隧道爆破技术应用与研究[J]. 科技信息 2013(08)

- [24].实例探析瓦斯隧道爆破设计[J]. 黑龙江交通科技 2013(09)

- [25].一种改进型隧道爆破模拟方法及其验证分析[J]. 振动与冲击 2019(17)

- [26].复杂环境下隧道爆破施工控制技术[J]. 土木工程学报 2017(S2)

- [27].城市浅埋铁路隧道爆破减振技术[J]. 铁道建筑 2014(02)

- [28].野山河码头隧道爆破设计[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2009(11)

- [29].基于萨道夫斯基公式分段修正的隧道爆破振动研究[J]. 科学技术创新 2020(21)

- [30].隧道爆破振动试验研究[J]. 交通科技 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8da6ced100eaf595b8c2ba95.html