# 底循环系统参数对燃气—蒸汽联合循环机组经济性的影响

### 论文摘要

采用APROS软件建立了PG9171E型燃气—蒸汽联合循环机组系统仿真模型,分析底循环系统高压蒸汽压力、高、低压蒸汽温度、凝汽器排汽压力对联合循环机组经济性的影响。研究表明:提高蒸汽参数,机组热耗率下降;高压蒸汽压力与机组热耗率近似呈二次函数关系;额定负荷工况下,高压蒸汽温度上升1℃,机组热耗率下降约2.57 kJ/(kW·h);而低压蒸汽温度上升1℃,机组热耗率下降约0.40 kJ/(kW·h);降低凝汽器排汽压力,有利于提高联合循环机组的经济性,但需协调考虑末级叶片运行的安全性和联合循环机组的经济性。

### 论文目录

- 引 言

- 1 燃气—蒸汽联合循环机组APROS仿真模型

- 1.1 燃气轮机

- 1.1.1 压气机

- 1.1.2 燃烧室

- 1.1.3 燃气透平

- 1.1.4 转轴

- 1.2 余热锅炉

- （1） 烟气侧对流传热系数

- （2） 汽水侧对流传热系数

- 1.3 汽轮机

- 2 机组设计工况参数

- 2.1 机组设计参数

- 2.2 机组运行策略

- 3 联合循环机组经济性分析

- 3.1 高压蒸汽压力

- 3.2 高压蒸汽温度对经济性的影响

- 3.3 低压蒸汽温度对经济性的影响

- 3.4 凝汽器压力对经济性的影响

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩朝兵,黄伟栋,黄素华,王健

关键词: 燃气蒸汽联合循环机组,仿真模型,底循环系统参数,经济性分析

来源: 热能动力工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 上海明华电力技术工程有限公司,上海漕泾热电有限责任公司

分类号: TM611.31

DOI: 10.16146/j.cnki.rndlgc.2019.03.002

页码: 8-17

总页数: 10

文件大小: 1301K

下载量: 148

### 相关论文文献

- [1].燃气—蒸汽联合循环机组缩短热态启动时间方法与策略[J]. 青海电力 2019(04)

- [2].海南文昌燃气蒸汽联合循环电厂首台机组投运[J]. 南方能源建设 2020(01)

- [3].400MW级燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉调试技术与实践[J]. 上海节能 2019(10)

- [4].燃气—蒸汽联合循环单转子汽轮机组振动处理[J]. 设备管理与维修 2016(12)

- [5].燃气蒸汽联合循环发电技术探讨[J]. 贵州电力技术 2017(01)

- [6].燃气-蒸汽联合循环机组冷_温态暖机优化[J]. 科学中国人 2017(20)

- [7].尿素直喷在燃气蒸汽联合循环机组上的应用[J]. 热力发电 2020(04)

- [8].F级燃气蒸汽联合循环机组(分轴)启动过程节能分析[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [9].燃气—蒸汽联合循环发电机组控制系统分析与调试[J]. 山东电力技术 2016(11)

- [10].燃气蒸汽联合循环发电技术(CCPP)[J]. 涟钢科技与管理 2011(01)

- [11].采用燃气蒸汽联合循环技术对中小型火电厂的改造[J]. 热电技术 2008(01)

- [12].燃气–蒸汽联合循环机组在电网故障后恢复的应用[J]. 广东电力 2016(11)

- [13].燃气-蒸汽联合循环机组配置及选型[J]. 化工管理 2017(22)

- [14].燃气—蒸汽联合循环机组汽轮机旁路系统特点分析[J]. 内蒙古电力技术 2015(S2)

- [15].燃气蒸汽联合循环电厂建设中的生产准备[J]. 山东工业技术 2016(16)

- [16].燃气蒸汽联合循环发电机组应用研究[J]. 科技致富向导 2014(05)

- [17].燃气蒸汽联合循环发电机组健康管理大数据系统[J]. 热力发电 2020(12)

- [18].基于多模型鲁棒输入训练神经网络协同的燃气–蒸汽联合循环机组传感器故障诊断方法[J]. 中国电力 2019(11)

- [19].顶底循环参数对燃气–蒸汽联合循环全工况性能影响分析[J]. 中国电机工程学报 2016(23)

- [20].860MW级燃气蒸汽联合循环机组试运常见问题分析与对策[J]. 机电工程技术 2015(08)

- [21].燃气—蒸汽联合循环机组变工况运行性能及影响因素分析[J]. 科技传播 2013(23)

- [22].燃气蒸汽联合循环机组配置浅析[J]. 山东工业技术 2014(13)

- [23].燃气蒸汽联合循环发电机组应用研究[J]. 能源与节能 2012(10)

- [24].燃气—蒸汽联合循环机组装机方案的研究[J]. 能源与节能 2011(12)

- [25].9F级燃气蒸汽联合循环机组辅助蒸汽系统配置[J]. 科技信息 2009(26)

- [26].9F级燃气蒸汽联合循环机组参与电网自动发电控制的思考[J]. 电力设备 2008(09)

- [27].燃气—蒸汽联合循环机组一次调频应用研究[J]. 机电信息 2016(15)

- [28].燃气蒸汽联合循环机组全厂控制系统优化研究[J]. 电力勘测设计 2013(03)

- [29].蒸汽调质装置在燃气蒸汽联合循环电站中的应用[J]. 冶金动力 2012(01)

- [30].燃气蒸汽联合循环的技术探讨[J]. 企业技术开发 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8dbaa4839fe03adc5e129165.html