# 斜管内FCC催化剂流态与阀门开度关系的实验研究

### 论文摘要

在倾角45°、直径150mm的斜管实验装置上,以FCC催化剂为颗粒物料,研究了颗粒输送流态与阀门开度之间的变化关系。实验中通过改变斜管上的蝶阀开度,观测斜管内颗粒输送过程的流态,并对颗粒质量流率进行实时测量,以此分析蝶阀开度变化对斜管内颗粒质量流率的调控规律。结果表明,蝶阀的开度范围(0～8)可以划分为1个可控制区和2个非可控制区。当开度处于3～7之间时,蝶阀处于可控制区,斜管内流态为波动流和分层流,可以对颗粒质量流率进行有效的调节;当开度小于3或者大于7时,处于非可控制区,斜管内流态分别为蠕动流和满管流化流,不能进行颗粒质量流率的调节。此外,在蝶阀不同开度下,颗粒质量流率存在着波动变化,差异较大。流态为波动流时,颗粒质量流率的波动最为剧烈。实验结果提高了对蝶阀调控机制的认识,为工业循环流化装置中输送斜管及阀门的调控操作提供一定的参考。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验装置

- 1.2 实验参数与实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 实验现象

- 2.2 蝶阀开度对颗粒质量流率的影响

- 2.3 颗粒质量流率的波动变化

- 2.4 颗粒质量流率的不稳定性分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王创博,石睿捷,马玲,王乃嘉,严超宇,魏耀东

关键词: 循环流化床,斜管,蝶阀,颗粒质量流率,开度

来源: 石油学报(石油加工) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 中国石油大学(北京)机械与储运工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(21776305),中国石油大学(北京)克拉玛依校区科研启动基金(RCYJ2016B-02-002)资助

分类号: TQ426

页码: 146-152

总页数: 7

文件大小: 963K

下载量: 50

### 相关论文文献

- [1].丝尾鳠苗种培育阶段斜管虫的治疗[J]. 现代农业科技 2014(13)

- [2].重油催化裂化装置再生斜管流化效果不好的技术改造[J]. 石化技术与应用 2013(01)

- [3].新型超声波直立斜管(板)沉淀池[J]. 科技创新导报 2011(06)

- [4].催化裂化装置再生斜管优化设计[J]. 炼油技术与工程 2015(05)

- [5].不同温度及培养液对鲤斜管虫种群密度的影响[J]. 齐鲁渔业 2009(03)

- [6].基于“浅池原理”的斜管组油水分离机理研究[J]. 石油矿场机械 2016(09)

- [7].不同温度及培养液对鲤斜管虫种群密度的影响[J]. 江西农业学报 2009(01)

- [8].不同温度及培养液对鲤斜管虫种群密度的影响[J]. 内陆水产 2008(11)

- [9].鲫鱼一外寄生纤毛虫十六线斜管虫研究[J]. 江苏农业科学 2012(10)

- [10].催化裂化装置输送斜管内催化剂流化状态分析[J]. 石油炼制与化工 2020(09)

- [11].斜管虫研究进展[J]. 河北渔业 2016(03)

- [12].催化裂化装置再生斜管振动的原因浅析及对策[J]. 河北化工 2011(07)

- [13].容器产品上斜管高度的简易测量方法的探究[J]. 中国新技术新产品 2019(13)

- [14].水力流态与斜管铺设及运行效果[J]. 西南给排水 2014(05)

- [15].鲤斜管虫的分子系统发育研究[J]. 江西农业学报 2010(10)

- [16].FCC装置半再生斜管流化不稳定的原因分析[J]. 齐鲁石油化工 2008(04)

- [17].基于变分法原理设计圈条盘螺旋形曲线斜管[J]. 纺织机械 2008(05)

- [18].催化裂化装置再生斜管优化改造[J]. 石化技术与应用 2020(04)

- [19].V形斜管沉淀池的讨论及应用[J]. 水利与建筑工程学报 2013(03)

- [20].FCC催化剂在45°斜管内下料特性的实验分析[J]. 石油学报(石油加工) 2016(06)

- [21].中药组方对鲫斜管虫抑制作用的研究[J]. 淡水渔业 2015(05)

- [22].高效浓缩池斜管的特性参数(s)与斜管中的雷诺数(R_e)[J]. 中国新技术新产品 2014(01)

- [23].斜管沉淀池处理转炉除尘水斜管内积泥原因分析及对策[J]. 河南冶金 2015(02)

- [24].JZ9-3平台除油罐斜管结构参数的设计与优化[J]. 化工进展 2011(09)

- [25].斜管(板)沉淀技术优化研究进展[J]. 华东交通大学学报 2011(06)

- [26].冷却斜管工艺对A357合金凝固组织的影响[J]. 热加工工艺 2010(15)

- [27].球磨机下料斜管磨损治理措施[J]. 设备管理与维修 2012(04)

- [28].斜管在水厂改造中的应用[J]. 城镇供水 2018(03)

- [29].浅谈异型六边形斜管沉淀装置的优越性[J]. 中国新技术新产品 2016(03)

- [30].基于Fluent的斜管沉降装置结构参数优化[J]. 信息记录材料 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8dbe773a7c2badc3b2e8d7c2.html