# 煤矿地质灾害特征及防治措施研究吴龙年

1.淮南矿业集团朱集东煤矿地质测量科安徽淮南2320872.淮南矿业集团潘一煤矿生产技术科安徽淮南232082

摘要：煤矿地质灾害作为地质灾害的一个分支，是由人类的采煤生产活动而产生的危及人们生命财产安全并破坏地质环境的地质灾害，它是自然灾害的重要组成部分，会给矿区造成重大的经济损失。本文通过对环境因素、人为因素以及地质影响因素的分析，给出了相应的防治措施，以期为降低煤矿地质灾害发生概率并实现煤矿的可持续发展提供一定的参考。

关键词：煤矿；地质灾害；煤矿闭坑；生态环境

引言

煤炭是我国工业发展的动脉，资源量十分丰富，在消费和生产上都居于世界首位。但是，部分地区煤矿资源的开采方式和技术设备都相对落后，导致了煤矿开采过程中发生了一些地表灾害和矿井灾害，威胁到自然环境和社会稳定。因此，充分掌握煤矿地质灾害的成因和特征并进行有效地预防，才能提高煤矿生产的安全性。现在随着我国煤矿企业的快速发展，煤矿地质灾害也在频繁发生，煤矿地质灾害不单单是发生在我们国家，在外国也会频繁地发生煤矿地质灾害。由于煤矿地质灾害在各个国家频繁发生，煤矿地质灾害问题渐渐得到了国际上的聚焦关注，地质安全研究部门加大研究力度，减少煤矿地质灾害带来的人员伤亡。

1煤矿地质灾害的特征分析

煤矿地质灾害具有一定的不可预见性，因此在对矿山进行关闭处理时可能会留下一定的灾害隐患。露天开采的煤矿闭坑后也会留下一些灾害隐患，例如滑坡、泥石流等。这是因为露天开采过的煤矿虽然进行了一定的回填，但是仍然会存在一定的高度差，特别是一些矿坑比较深的煤矿更是如此，最终导致一些灾害的发生。地下的矿井闭坑后留下的灾害主要有地面沉降、地裂缝、地面塌陷等，严重的时候甚至会诱发山体开裂，引起滑坡等地质灾害。这些灾害具有一定的滞后性，它们在开采期间只是短暂发生甚至一点迹象也没有，等闭坑一段时间后将会引起一定的地质灾害发生。煤矿地质灾害一旦发生，将会给当地的农民造成难以想象的灾难。

2地质灾害防治措施

2.1煤矿地质灾害防范措施

a）各相关部门和政府部门应高度重视煤矿地质灾害预防工作，并开展多形式的煤矿地质灾害的宣传教育活动，以此提高民众对灾害的防御能力和水平。同时，各行政机关、政府的领导以及相关矿业管理员，应充分了解各项防灾减灾方法，明确地质灾害灾情，积极开展并响应地质灾害防治工作，对地质灾害频发区提出防范措施并开展灾害预测；b）遵循保护地质环境和合理开发利用的相关准则、法律，提高人们的环境保护意识，积极开展地质防治管理工作，尽可能地降低煤矿地质灾害发生的概率，或避免煤矿地质灾害的发生。对于稳定性较差、人口密集、建筑群存在风险以及存在生命线工程设施的区域，各级煤矿均应真正做好保安煤柱的科学设置工作。为了防止仅仅确保生产指标的完成、只图经济效益、回采原留保安煤柱等采掘活动的时常发生，各级矿管部门应加强监督和管理；c）对于矿区居民建筑的建筑材料，应该在相关科学技术的指导下选择，以显著提高砌筑质量，确保房屋上部结构和地基的稳定性、牢固性。同时，相关部门要对施工负责人因地制宜地进行工程抗灾知识重点培训，加强对建筑队伍的管理，以提高住宅建筑的总体抗震性能；d）任何煤矿、煤窑均应严格按照煤矿安全规程的相关规定制订瓦斯检查制度；实施机械通风和上行通风，确保矿区的风量充足；严禁携带点火工具和香烟等下井；采用矿用安全火花型、防爆型等电器设备；e）因地制宜地进行综合防治，并做好防灾减灾工作，查明活动构造和煤矿工程活动，并严格按照规范操作。产生地质灾害的内在驱动力为活动构造，而且人类工程活动可促进灾害的发生，增强其破坏程度。据此，应查明新构造运动的活动程度、范围、性质和特点，并寻找、分析和认识不稳定的复活断裂或活动构造，合理规划煤矿区工程活动。

2.2煤矿环境生态修复

a）当前用于防治地质灾害的工程措施在降低灾害的发生频率、减轻其破坏程度方面发挥了一定的效用，并且通常条件下仅仅是对矿山工程的安全运行进行分析和实施。然而考虑到生态环境受到矿山废弃地的破坏作用，对矿山闭坑后的生态环境修复、灾害特定条件以及土地利用类型等相关研究比较少。因此，如何重建和修复矿山废弃山地仍是矿业人员需要考虑的问题。非生物成分的功能恢复是生态系统恢复的根本和重要基础，所以，可构建微生物群落、植被和动物群落等；b）突出汛期地质灾害防治工作。汛期地质灾害作为全面地质灾害重点防范期和煤矿地质高发期，各部门应确保落实防灾责任人、灾害监测点，保证防灾责任制度“三落实”工作的顺利进行。

2.3矿井突水的防治

矿井突水是煤矿地下开采中最为常见的一种地质灾害之一。因此，在进行防治过程中，首先要结合工程实际状况，对煤矿开采地区的地质地貌做出超前的分析，并通过勘察取得客观的岩石断裂分布的规律，在此过程中，要将各个工作面的开采状况和各个巷道的揭露情况综合起来，做出严密的分析探讨，将各个工作面的断裂情况在开采图纸上标注，如此，可以更好的反应出整个巷道的断裂情况，可以更好的采取有针对性的防断裂出水措施。在进行煤矿的地下开采过程中，水压是造成地质灾害的一个很重要的原因之一。在进行开采过程中，如果遇到了出水的情况，要结合开采地区的地质地貌状况，采取合理的措施对水流进行疏导，如此可以很大程度的降低水压，可以很大程度的预防出水。同时，可以通过地面的一些工作进行防治，比如，可以通过地面注浆站集中造浆，通过井下施工注浆孔向介于煤层和奥灰强含水层之间的薄层灰岩等这些方式，都可以有效的防治出水。

2.4健全煤矿的通风系统，降低煤矿的瓦斯浓度

在煤矿生产过程中，无论是个人还是国家、集体的煤矿，都必须严格按照国家的规定，配备有效的通风系统和严格的瓦斯检查制度，禁止工人在矿井中使用明火等，更好的保证矿井的安全生产。煤矿的开采、挖掘是直接在岩土圈进行的，伴随着我国矿山开采强度的增大，其所造成的环境破坏也越来越严重。目前对地质灾害主要贯彻“以防为主，防治结合，重在预防”的方针。严格煤矿开采规范，控制风险，做好各种煤矿开采保护措施。

结语

总而言之，随着经济水平与科技水平的不断提高，人们对于煤矿的开采工作也不想以前一样，过分的追求经济效益而忽略了环境保护的工作，而且现在的科学技术手段对于灾害的预测效果也有了很大的准确性，可以对地质灾害作出良好的防护措施，对自然资源的科学合理利用、保护煤矿生态自然环境、防治煤矿地质灾害等采取有效、合理的措施十分必要。

参考文献：

［1］何芳，徐友宁，乔冈，等.中国矿山地质灾害分布特征［J］.地质通报，2012，31（2）：476-485.

［2］陈娟，赵耀江.近十年来我国煤矿事故统计分析及启示［J］.煤炭工程，2012（3）：137-139.

[3]马丕梁，蔡成功．我国煤矿瓦斯综合治理现状及发展战略[J]．中国煤炭，35（12）：7-11.

[4]沈德仁.关于煤矿地质灾害，防治措施迫在眉睫［J］.科技与企业，2012，7（22）：94~96.

[5]刘梅，曾勇.煤炭地下开采引发的地质灾害及其防治措施[J].能源技术与管理，2005（2）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8df072d404ca8aedd8273153.html