# 回采工作面小煤柱护巷加固措施

### 论文摘要

受回采压力、构造应力影响,8304无煤柱工作面在650～720m段回采时,沿空留巷侧小煤柱出现破碎现象,制约着工作面回采效率,威胁工作面安全回采。雁崖煤业公司对应力区顶板采取水力造穴卸压,对沿空留巷侧小煤柱采取"注浆+柔模浇筑+施工穿帮锚索"联合措施进行加固,实际应用取得了较好效果。

### 论文目录

- 1 工作面概述

- 2 回采期间技术难题

- 3 安全回采技术措施

- 3.1 水力造穴卸压

- 3.2 注浆施工

- 3.3 柔模浇筑技术

- 3.4 施工穿帮锚索

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王浩奇

关键词: 小煤柱,加固,措施

来源: 山东煤炭科技 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 大同煤矿集团雁崖煤业有限公司

分类号: TD353

页码: 9-10+13

总页数: 3

文件大小: 1458K

下载量: 28

### 相关论文文献

- [1].中厚煤层留窄小煤柱沿空掘巷技术[J]. 煤炭工程 2019(12)

- [2].同忻矿小煤柱沿空掘巷开采实践探讨[J]. 同煤科技 2020(01)

- [3].小煤柱护巷技术在中厚煤层中的应用[J]. 机械管理开发 2019(10)

- [4].双欣煤矿小煤柱护巷技术经济分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(20)

- [5].小煤柱回采巷道围岩控制措施研究[J]. 山东煤炭科技 2018(10)

- [6].厚煤层区段小煤柱切顶护巷研究及应用[J]. 煤炭工程 2019(05)

- [7].小煤柱开采在提高资源回收率中的应用探讨[J]. 江西煤炭科技 2018(01)

- [8].小煤柱支护工艺技术应用分析[J]. 江西煤炭科技 2018(03)

- [9].小煤柱护巷技术研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(12)

- [10].靖远矿区留设窄小煤柱开采技术的研究及应用[J]. 煤 2013(04)

- [11].三元煤业小煤柱开采技术的研究和实践[J]. 山东煤炭科技 2013(03)

- [12].特厚煤层综放面小煤柱留巷煤柱宽度设计[J]. 煤炭技术 2010(04)

- [13].小煤柱留巷支护技术在古书院矿的应用[J]. 西部探矿工程 2020(01)

- [14].人工隔离墙置换采煤工作面间小煤柱的工艺研究[J]. 山东煤炭科技 2020(03)

- [15].沿空掘巷小煤柱合理留设及锚注支护优化研究[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [16].端氏煤矿3112工作面小煤柱沿空掘巷设计研究[J]. 能源技术与管理 2020(04)

- [17].沁新煤矿小煤柱留巷支护技术研究及应用[J]. 能源与环保 2017(11)

- [18].浅埋煤层小煤柱巷道围岩支护设计[J]. 煤炭与化工 2018(08)

- [19].易自燃孤岛小煤柱综放工作面防灭火技术[J]. 中国科技信息 2018(19)

- [20].软弱顶底板下沿空掘巷小煤柱合理宽度的确定[J]. 矿业工程研究 2014(01)

- [21].高瓦斯易燃破碎煤层窄小煤柱开采技术研究[J]. 陕西煤炭 2012(03)

- [22].大倾角煤层小煤柱巷道锚杆支护数值模拟研究[J]. 煤矿开采 2009(04)

- [23].小煤柱开采技术在回坡底矿的工程实践[J]. 山西焦煤科技 2008(10)

- [24].大采高小煤柱回采巷道围岩控制技术研究[J]. 能源与节能 2020(07)

- [25].挖金湾矿小煤柱工作面过5m大断层开采技术研究[J]. 煤矿现代化 2020(06)

- [26].千米深井小煤柱护巷围岩控制技术[J]. 能源技术与管理 2018(02)

- [27].东曲矿综采工作面小煤柱留巷支护技术研究[J]. 山东煤炭科技 2018(06)

- [28].大区段窄小煤柱护巷技术研究与应用[J]. 煤矿现代化 2017(02)

- [29].深部沿空巷道塑性小煤柱锚固机理及协调锚固技术[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(02)

- [30].大采高小煤柱回采巷道围岩控制机理研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2015(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8df9bab9de812f3e5db31cbd.html