# 集成磁论文_吕云飞,潘孟春,胡佳飞,陈棣湘,田武刚

导读:本文包含了集成磁论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电感,磁阻,多相,磁强计,传感器,耦合度,变流器。

### 集成磁论文文献综述

吕云飞,潘孟春,胡佳飞,陈棣湘,田武刚[1]（2018）在《MEMS/GMR集成磁传感器的磁滞抑制方法》一文中研究指出1/f噪声是限制磁阻(MR)传感器低频检测能力的重要因素,而基于微机电系统(MEMS)的磁力线调制可使1/f噪声降低两个数量级以上。然而,由磁滞引起的非线性响应是限制其实际应用的主要问题,此外其具有单向响应特性问题。提出了一种双向脉冲磁化方法,可显着降低磁滞,提高MEMS/巨磁阻(GMR)集成磁传感器的线性度。此外,可以通过区分响应差异与双向脉冲磁化来实现双极磁场检测。实验结果表明:双向脉冲磁化可实现91%的磁滞抑制,灵敏度提高15.4%。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2018年10期）

朱恩泽[2]（2018）在《交错并联双向LLC谐振变换器及其集成磁件设计》一文中研究指出变换器是能量传输中很重要的组成部分,因而提高其工作效率成为近年来的研究热点。本文在研究双向LLC谐振变换器和交错并联LLC谐振变换器的基础上,分析了交错并联双向LLC谐振变换器在理想工作频率区间内的工作特性和工作原理,得到输入阻抗和电压增益的表达式,为分析变换器的具体工作范围、选取谐振元件参数提供了理论依据。同时,为满足从轻载状态到满载状态均能实现零电压开通,提出了ZVS实现条件。提出一种“UIU”型集成电感结构,通过分析集成电感的磁通分布,建立了电路模型和改进电路模型,从而得出自感、互感和漏感的计算公式,并给出集成电感的设计方法。通过Maxwell仿真和实验验证了“UIU”型集成电感结构设计的正确性,得出“UIU”型集成电感与传统集成电感相比具有磁通密度分布更均匀、电感量大,磁芯利用率高、不易饱和等优势。应用于交错并联双向LLC谐振变换器中,具有结构简单,效率高等优点。根据变换器的工作特性和ZVS实现条件对谐振网络参数进行具体分析和计算,同时依据参数设计了一种“UIU”磁芯结构的变压器,与传统变压器相比具有更高的功率密度。通过Saber仿真对谐振参数的可行性和所选器件的可靠性进行了相应的验证。随后建立一台1KW的试验样机进行实验,实验实现了变换器在全负载范围内均有较高的传输效率,进一步验证了理论的正确性。(本文来源于《辽宁工程技术大学》期刊2018-06-01）

张少文[3]（2018）在《固态自旋系综NV色心集成磁强计关键技术研究》一文中研究指出近年来,氮空位(NV)中心由于磁场的高度敏感特性和优异的空间分辨能力,使其有很大的潜力应用于量子传感器研究。使用NV色心作为磁传感器具有其他原子磁强计不可比拟的特性,在未来有可能广泛的应用于各种量子传感研究和惯性制导等方面。本文主要对当前原子磁强计研究趋势和发展现状以及固态NV色心量子磁强计的研究进展做了简单介绍。主要围绕NV磁强计的工作机理、灵敏度分析、荧光高效收集、集成化展开研究,主要内容如下:首先针对NV色心的原子结构、能级分布、跃迁机理展开研究,为下文NV磁强计理论工作奠定基础,从NV色心的磁场检测原理入手,着重分析了几种主要的测磁方案,通过NV色心灵敏度研究,分析了几种影响磁强计性能的关键参数和限制因素;然后针对NV磁强计限制灵敏度的荧光收集效率出发,设计了一种高效收集荧光的方案,对其收集效率进行了预估;搭建了光探测磁共振测量平台,对NV磁强计进行平台式验证,将设计的荧光高效收集装置应用于磁测量平台,实现了NV荧光收集效率提升两个数量级,以及在微波功率-20dBm下的自旋共振信号检测。最后将固态自旋信号实时检测技术应用到NV磁强计,实现了开环NV磁强计检测;根据平台式测量原理设计了一款集成NV磁强计,表头尺寸限制在1.5cm*1.5cm*2.5cm以内,通过设计的集成系统,实现了对磁强计的灵敏度、噪声、带宽的检测,系统磁场灵敏度达到了21nT/√Hz。本文通过对NV色心磁强计原理验证、平台搭建、高效收集等关键技术的研究,实现了集成磁强计研制。促进了未来应用NV色心测量高精度磁场的研究,对NV色心量子器件集成、芯片化研究提供了理论分析和实验基础。(本文来源于《中北大学》期刊2018-05-25）

徐靖为[4]（2018）在《组合式Zeta变换器集成磁件的研究》一文中研究指出随着环境问题与能源问题的突出,光伏发电、电动汽车等新能源产业的发展迅速,高增益的DC/DC变换器对于产业发展来说具有非常重要的意义。近几年国内外学者采用级联、组合、带隔离变压器等方式,实现了高增益的目的,但随着电压增益的提高,电路的复杂程度相对增加,电路中的磁性元器件的数量也会增加,采用磁集成技术将磁性元器件集成,可以有效减小磁性元器件中的电流纹波。但不同磁芯结构在磁通分布、边缘磁通、工作温升方面的特性也不同,而且采用不同的集成和耦合方式在材料利用率、损耗、散热和效率也存在很大的区别。基于上述情况,本文以组合式Zeta变换器为研究的对象,进行电感耦合情况的模态分析、在分析传统磁性器件性能的基础上设计出符合电路要求的集成磁件,并通过仿真和实验证明了磁件设计的正确性和可行性。本文首先,对组合式Zeta变换器电感耦合情况进行了模态分析,共叁种形式,即叁电感均不耦合、两个储能电感耦合、叁个电感均耦合情况。之后,进行了两电感集成叁电感耦合磁性器件的设计,分别设计了“EE”型磁芯和“田”字型阵列磁芯两种方案,并进行了原理分析与Ansys Maxwell有限元仿真软件的仿真。之后,进行了叁电感集成叁电感耦合的磁性器件的设计,根据叁电感耦合之间的特定关系,在传统磁件的基础上,提出了一种全新的集成磁件——“CO”型集成磁件,进行了原理分析与Ansys Maxwell有限元仿真软件进行仿真。最后,通过PSIM仿真和实验验证的方式,对理论进行了系统的论证。通过模态分析,分析了两种不同耦合方式耦合之后电感纹波的变化和耦合系数的关系,从而设计出不同方式下的最佳的电感耦合系数。在叁电感集成两电感耦合情况下,证明了“EE”型磁芯和“田”字型阵列磁芯的原理正确性并进行了对比。在叁电感集成叁电感耦合情况下,对“CO”型集成磁件进行了系统的论述,然后从磁路和电路结构出发,给出了叁个电感和互感的设计方式。最后通过仿真与实验,对不同集成方式的电感纹波仿真分析,通过制作磁件,实验中采集波形,证明了电路分析与磁件设计的正确性。(本文来源于《辽宁工程技术大学》期刊2018-05-24）

孟庆达,王春伟,王伟利,刘凤珍[5]（2018）在《应用于双向功率变流器的新型平面化集成磁件》一文中研究指出这里提出一种新型EIE结构耦合电感器应用于两两对称耦合的四相磁集成双向DC/DC变换器(BDC)。根据电感集成原理和磁路等效原则,分析其磁通及气隙分布,建立起考虑边缘磁阻和气隙磁阻的磁路模型,推演出耦合磁件自感、互感及耦合系数,给出可实现磁通对称化和解耦集成的设计原则和方法。该结构耦合电感器可实现耦合系数高自由度调节,并解决了传统E型铁心构造的耦合电感器中边缘气隙磁通损耗较高的问题。通过有限元仿真和实验证明了磁路理论和设计方法的正确性及在稳态损耗、暂态响应和效率等方面的优越性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2018年03期）

郭瑞,王磊,杨玉岗[6]（2016）在《一种新型单元耦合阵列化可变耦合度集成磁件的研究及应用》一文中研究指出集成电感的研究对开关变换器实现小型化、轻量化具有重要意义,而且对变换器稳态和动态特性有显着改善,传统整体磁芯集成磁件存在设计复杂、成本较高、局部温升较高导致变换器损耗增加和效率降低等不足,该文通过对传统整体磁件进行等体分割,分析其磁路等效原理,提出一种单元耦合结构阵列式。分析了电感集成原理,给出了阵列式集成电感的单元位置拓扑和单元组合结构拓扑,并分析给出了自感互感单元匝比和磁阻比与电感耦合度的关系。通过耦合度范围对比,所提出的阵列式集成电感的集成耦合度与设计准则完全一致。建立了集成磁件仿真模型,仿真结果表明采用阵列式磁芯结构的集成耦合电感的两相电压调理模块(voltage regulating module,VRM)相比传统集成耦合电感具有更好的稳态特性和动态特性。设计耦合电感实验样机分别应用于两相交错并联双向DC-DC变换器和四相VRM,实验结果和仿真一致,证明了所提出的阵列式集成电感不仅具有实用性,而且比传统整体磁芯结构耦合电感具有更好的特性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2016年18期）

张鸿飞[7]（2016）在《机电集成磁齿轮机构传动机理及参数优化》一文中研究指出本文提出了一种机电集成磁齿轮传动机构,不仅具有传统磁齿轮无接触、无摩擦、无需润滑、清洁环保、过载保护等优点,而且集传动、驱动、控制于一体,具有传动比大,转矩密度高的优点,可以以较低的转速输出较大的转矩。机电集成磁齿轮机构传动机理。基于机电集成磁齿轮机构的工作机理,采用解析法建立了该机构四层气隙中间位置处气隙磁密数学模型,同时利用麦克斯韦应力张量法推导了其静态转矩,并采用MATLAB得出了该机构气隙磁密曲线、内转子、外调磁环、外定子的静态转矩特性,得到了主要构件上的静态转矩随相对运动角度呈正弦变化规律的结论。机电集成磁齿轮机构有限元仿真。基于电磁场基本理论,利用电磁仿真软件Ansoft Maxwell建立了2D参数化模型,进行有限元电磁仿真计算,得出了该机构中磁场分布情况,四层气隙径向、切向磁密及其空间谐波数,内转子、外调磁环、外定子静态转矩,在验证该机构工作机理的同时分析了主要结构设计参数对内转子、外定子转矩特性和转矩密度的影响规律,得到了主要参数的设计范围。机电集成磁齿轮机构的单目标多参数优化。基于非线性优化设计理论,建立了机电集成磁齿轮机构第一、第二级优化目标函数以及约束条件,利用MATLAB非线性参数优化对其进行了多参数结构优化求解,得出了各结构优化参数值。同时基于MATLAB/GUI,开发了机电集成磁齿轮机构第一级结构参数优化的GUI界面软件。完成了机电集成磁齿轮机构样机的设计、加工、调试,搭建了机电集成磁齿轮转矩特性试验平台,验证了机电集成磁齿轮样机的传动机理以及性能,并对其进行结构改进。(本文来源于《燕山大学》期刊2016-05-01）

王骆[8]（2016）在《超高频集成磁膜螺线管电感的设计与制备》一文中研究指出超高频(UHF)集成微电感是广泛应用于压控振荡器(VCO)、低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)等集成单元电路中的无源器件之一,其性能直接关系到单元电路的整体性能和成本。磁膜集成到微电感中可以有效地提高感值面密度和减小漏磁,是实现高性能微电感的有效途径之一。本论文首先研制了FeCoTiO纳米颗粒磁芯膜,对其性能进行了测试表征,在此基础上,设计了多种结构的磁膜集成微电感以及耦合电感,并采用标准硅集成工艺对设计进行了验证,实验结果表明FeCoTiO纳米颗粒磁芯膜的引入可以有效地提高超高频集成磁膜螺线管电感的整体性能。论文首先采用射频磁控溅射制备了单层FeCoTiO纳米颗粒磁芯膜,对其性能进行了调控,确定了最佳的工艺条件。该薄膜的初始磁导率、难轴矫顽力、铁磁共振频率、电阻率分别为148、5.3 Oe、3.2 GHz、1068μΩ·cm。进一步制备了[FeCoTiO(260nm)/SiO2(50nm)]8多层膜,并对其按照磁芯尺寸进行了图形化研究。与单层连续膜相比,多层膜的共振频率有所下降而初始磁导率有所上升,同时矫顽力也略有增大。然后,采用HFSS设计了匝数分别为3.5匝、4.5匝、5.5匝以及9.5匝的螺线管型微电感,以及磁路开路型和磁路闭合型耦合电感。设计中采用了图形化磁芯膜的磁谱来模拟磁芯的磁导率和损耗,使得仿真更加准确。仿真表明,磁路开路型耦合电感更容易获得较高的耦合系数,为0.71,大于磁路闭合型耦合电感的0.04。对微电感的工艺进行了系统的探讨,包括深硅刻蚀、聚酰亚胺制备以及刻蚀和磁芯膜剥离。最终流水得到了多批次微电感样品。最后对所有样品进行了性能测试,测试表明,5.5匝2μm磁芯电感感值为4.2nH,为空心时的6倍,Q最大值为6。9.5匝磁芯电感的感值为14.2 nH,同时保持了较小的直流电阻为0.65Ω,磁膜的加入使得感值提高了14倍,感值面密度大于100 nH/mm2,品质因数在130 MHz时达到了7.5。磁路闭合型耦合电感的感值为7nH,耦合系数为0.043,在250 MHz左右获得了优异的Q值,大小为17;磁路开路型耦合电感的感值大小为5.5 nH,耦合系数为0.45,Q值在500 MHz时获得了最大值,为10。通过仿真结果与测试结果的比较分析,验证了设计的可靠性。(本文来源于《电子科技大学》期刊2016-03-15）

程瑜华,舒亚明[9]（2014）在《植入式集成磁耦合谐振无线电能传输分析》一文中研究指出将植入式应用时无线电能传输的接收线圈与整流电路及其他功能电路集成在单芯片上,不仅可以满足植入式应用更小空间的要求,而且可以进一步提高可靠性和安全性。该文基于此应用,对磁耦合谐振无线电能传输系统建立了完整和简化的电路理论模型,分析结果显示,磁耦合谐振方式比传统的电感耦合方式具有更高的传输效率。(本文来源于《杭州电子科技大学学报》期刊2014年02期）

黄暄明,鄢仁武[10]（2013）在《一种适用于半桥倍流同步整流变换器的集成磁件设计》一文中研究指出针对输入隔离低压大电流输出的DC/DC变换器,提出一种高效、低功耗的磁集成结构.阐述了新型磁集成方案的基本原理和步骤,并将该磁集成结构应用于非对称半桥倍流同步整流电路设计.通过分析、比较集成磁元件与分立磁元件的电路设计过程和实验结果,验证了该磁集成方法的正确性和优越性.(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年05期）

### 集成磁论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

变换器是能量传输中很重要的组成部分,因而提高其工作效率成为近年来的研究热点。本文在研究双向LLC谐振变换器和交错并联LLC谐振变换器的基础上,分析了交错并联双向LLC谐振变换器在理想工作频率区间内的工作特性和工作原理,得到输入阻抗和电压增益的表达式,为分析变换器的具体工作范围、选取谐振元件参数提供了理论依据。同时,为满足从轻载状态到满载状态均能实现零电压开通,提出了ZVS实现条件。提出一种“UIU”型集成电感结构,通过分析集成电感的磁通分布,建立了电路模型和改进电路模型,从而得出自感、互感和漏感的计算公式,并给出集成电感的设计方法。通过Maxwell仿真和实验验证了“UIU”型集成电感结构设计的正确性,得出“UIU”型集成电感与传统集成电感相比具有磁通密度分布更均匀、电感量大,磁芯利用率高、不易饱和等优势。应用于交错并联双向LLC谐振变换器中,具有结构简单,效率高等优点。根据变换器的工作特性和ZVS实现条件对谐振网络参数进行具体分析和计算,同时依据参数设计了一种“UIU”磁芯结构的变压器,与传统变压器相比具有更高的功率密度。通过Saber仿真对谐振参数的可行性和所选器件的可靠性进行了相应的验证。随后建立一台1KW的试验样机进行实验,实验实现了变换器在全负载范围内均有较高的传输效率,进一步验证了理论的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 集成磁论文参考文献

[1].吕云飞,潘孟春,胡佳飞,陈棣湘,田武刚.MEMS/GMR集成磁传感器的磁滞抑制方法[J].传感器与微系统.2018

[2].朱恩泽.交错并联双向LLC谐振变换器及其集成磁件设计[D].辽宁工程技术大学.2018

[3].张少文.固态自旋系综NV色心集成磁强计关键技术研究[D].中北大学.2018

[4].徐靖为.组合式Zeta变换器集成磁件的研究[D].辽宁工程技术大学.2018

[5].孟庆达,王春伟,王伟利,刘凤珍.应用于双向功率变流器的新型平面化集成磁件[J].电力电子技术.2018

[6].郭瑞,王磊,杨玉岗.一种新型单元耦合阵列化可变耦合度集成磁件的研究及应用[J].中国电机工程学报.2016

[7].张鸿飞.机电集成磁齿轮机构传动机理及参数优化[D].燕山大学.2016

[8].王骆.超高频集成磁膜螺线管电感的设计与制备[D].电子科技大学.2016

[9].程瑜华,舒亚明.植入式集成磁耦合谐振无线电能传输分析[J].杭州电子科技大学学报.2014

[10].黄暄明,鄢仁武.一种适用于半桥倍流同步整流变换器的集成磁件设计[J].福建师范大学学报(自然科学版).2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8e84113ef7857cf713b3cdeb.html