# D6钢制大圆刀片热处理工艺

### 论文摘要

美国钢号D6(相当于中国牌号Cr12WSi)制大圆刀片经955～965℃盐浴加热,210℃硝盐淬火,180～200℃空气炉回火后,D6大圆刀片硬度为63～64 HRC,质量稳定,性能好。

### 论文目录

- 1 D6钢的主要成分及退火

- 2 D6钢盐浴热处理工艺

- 3 D6钢制?249 mm×5 mm×170 mm （内孔） 盐浴淬火实况记录

- 4结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵步青,胡会峰

关键词: 盐浴淬火,硬度,变形

来源: 热处理技术与装备 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 安徽嘉龙锋钢刀具有限公司

分类号: TG156

DOI: 10.19382/j.cnki.1673-4971.2019.04.005

页码: 20-22

总页数: 3

文件大小: 857K

下载量: 24

### 相关论文文献

- [1].渗碳齿轮的盐浴淬火[J]. 热处理技术与装备 2010(05)

- [2].渗碳齿轮的盐浴淬火[J]. 热处理 2010(05)

- [3].硝盐浴淬火烈度的计算及分析[J]. 金属热处理 2016(04)

- [4].渗碳齿轮的盐浴淬火[J]. 铁道机车车辆工人 2010(07)

- [5].轴承滚子盐浴淬火软点原因分析[J]. 热处理技术与装备 2020(01)

- [6].不同热处理工艺盘条微观组织及力学性能分析[J]. 材料热处理学报 2012(04)

- [7].大型调心滚子轴承套圈磨削余量研究[J]. 哈尔滨轴承 2017(04)

- [8].桥梁缆索用过共析钢热轧盘条微观组织定量表征[J]. 材料热处理学报 2011(07)

- [9].盐浴淬火高碳珠光体钢丝在冷拔过程中的显微组织及织构演变[J]. 机械工程材料 2013(10)

- [10].高速工具钢盐浴淬火脱碳分析[J]. 金属加工(热加工) 2013(15)

- [11].S290粉末高速钢高硬度丝锥的盐浴淬火工艺研究[J]. 工具技术 2020(09)

- [12].工模具应采用真空淬火[J]. 金属加工(热加工) 2015(19)

- [13].淬火介质对GCr15钢力学性能和显微组织的影响[J]. 失效分析与预防 2016(03)

- [14].装载机轴套的热处理工艺研究[J]. 装备制造技术 2013(10)

- [15].热处理工艺对12Cr1MoV钢板组织的影响[J]. 宽厚板 2013(02)

- [16].工模具真空淬火介质[J]. 金属加工(热加工) 2012(03)

- [17].18Cr2Ni4W钢渗碳后盐浴淬火对组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2017(05)

- [18].热处理工艺对18CrNiMo7-6盐浴淬火齿轮马氏体针长度的影响[J]. 金属加工(热加工) 2015(19)

- [19].等温时间对60Si2Mn钢下贝氏体组织性能的影响[J]. 材料热处理学报 2014(09)

- [20].低碳马氏体钢的细晶强化机理及其力学性能[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [21].喷射成形2060高速钢的组织与性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2015(05)

- [22].某零件高强度钢镀锌禁用工艺替代方案研究[J]. 新技术新工艺 2020(01)

- [23].38CrMoAl钢介稳态气体渗氮的组织与硬度[J]. 金属热处理 2016(07)

- [24].6082铝合金TTP曲线的研究[J]. 轻金属 2011(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f5027f5ab80cb486b84b896.html