# 双相钢焊接接头微观组织表征及性能分析

### 论文摘要

针对S22053双相钢的氩弧焊多层多道焊接接头,通过力学性能试验对接头的强度、硬度及冲击性能进行了测试,并对接头各区域的组织进行了分析,依据ASTM A923《检测锻制双重奥氏体-铁素体不锈钢中有害金属间相的标准试验方法》对接头的耐点蚀性能进行了测试,测试结果表明:S22053多层多道焊接接头具有良好的综合力学性能及耐腐蚀性能;焊缝区及热影响区组织为奥氏体和铁素体,其中铁素体含量分别为48. 9%及62. 43%,焊缝区及热影响区的奥氏体包含晶粒边界奥氏体、魏氏奥氏体以及晶粒内奥氏体组织,且元素分布存在一定差异;在奥氏体相中易于富集Ni,N元素,Cr,Mo元素富集于铁素体相。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 显微组织分析

- 2.2 力学性能测试结果

- 2.3 耐腐蚀性能试验结果分析

- 2.3.1 ASTM A923 A法 （用于双相不锈钢腐蚀组织分类的氢氧化钠腐蚀试验）

- 2.3.2 ASTM A923C法 （用于双相不锈钢组织分类的氯化铁腐蚀试验）

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 秦建,董显,路全彬,裴崟寅

关键词: 双相不锈钢,多层多道焊,显微组织,耐腐蚀性能

来源: 焊接 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 郑州机械研究所新型钎焊材料与技术国家重点实验室

分类号: TG457.11

页码: 54-59+68

总页数: 7

文件大小: 8689K

下载量: 243

### 相关论文文献

- [1].焊接接头常见外观缺陷及防止措施[J]. 现代焊接 2011(07)

- [2].254SMO焊接接头与2507焊接接头的组织与性能对比[J]. 焊接技术 2020(01)

- [3].在役焊接接头拉伸和疲劳性能的微观动力学研究[J]. 热加工工艺 2020(03)

- [4].激光束摆动焊接低碳钢焊接接头的组织和力学性能[J]. 中国激光 2020(03)

- [5].焊接接头等承载设计[J]. 焊接 2019(11)

- [6].完全熔透和部分熔透搭接激光焊接接头的残余应力和变形[J]. 中国激光 2020(05)

- [7].6005A-5083铝合金焊接接头的微观组织与力学性能研究[J]. 电焊机 2020(06)

- [8].焊接接头轨顶行车面平直度矫正设备的研发[J]. 工程技术研究 2020(09)

- [9].热处理对800H激光焊接接头晶间腐蚀性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(07)

- [10].不同类型接管安全端焊接接头微观组织对比研究[J]. 发电设备 2020(05)

- [11].裂纹位置对焊接接头结构力学行为的影响[J]. 工具技术 2020(10)

- [12].机械叶轮十字焊接接头疲劳性能分析[J]. 大庆师范学院学报 2019(06)

- [13].碳钢焊接接头腐蚀的有限元模拟[J]. 焊接学报 2018(05)

- [14].Hastelloy C-276薄板激光焊接接头疲劳性能[J]. 中国有色金属学报 2016(12)

- [15].980MPa级双相钢激光焊焊接接头的组织和性能特征[J]. 汽车工艺与材料 2016(12)

- [16].不同屈服强度匹配下焊接接头裂纹尖端微观区域的研究[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [17].双相不锈钢焊接接头耐蚀性的研究进展[J]. 机械工程与自动化 2017(02)

- [18].纵向受载T形焊接接头结构应力构造方法分析[J]. 焊接学报 2017(05)

- [19].钢/铌焊接接头金属间化合物生长机制及调控研究现状[J]. 电焊机 2017(05)

- [20].铝合金焊接接头超高周疲劳性能研究进展[J]. 轻金属 2017(06)

- [21].外拘束对接管-安全端焊接接头残余应力和变形的影响[J]. 压力容器 2017(09)

- [22].压力管道焊接接头无损检测抽查组批的探讨[J]. 金属加工(热加工) 2017(18)

- [23].高氮钢复合焊接接头热影响区组织研究[J]. 内燃机与配件 2017(22)

- [24].焊后热处理对20G钢焊接接头残余应力的影响[J]. 机械工程材料 2017(10)

- [25].大厚度差焊接接头的射线检测[J]. 珠江水运 2016(17)

- [26].异径焊接接头超声波探伤缺陷定位的探究[J]. 无损探伤 2015(01)

- [27].6mm不锈钢对接焊接接头超声检测探讨[J]. 石油和化工设备 2015(09)

- [28].σ相对316l不锈钢焊接接头冲击性能影响[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [29].超声冲击强度对焊接接头疲劳寿命的影响[J]. 焊接学报 2019(12)

- [30].铝合金焊接接头的设计特点[J]. 电焊机 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f5dc676fa2a8ba369b28c27.html