# 一种啮合型密炼机配套鼓形齿联轴器的相位调整方法

### 论文摘要

啮合型密炼机安装过程中,需要对主机转子的安装相位进行控制,目前所采用的控制方法一般有两种:一种是通过机加工控制,这种方法对机加工和装配要求比较高,且容易出现差错;另一种方法是通过鼓形齿联轴器的差齿法进行调整,这种方法安装较为繁琐,需要经过多次重复的拆装过程。本文介绍了一种非常简便的相位调整方法,该方法不需要在机加工时进行相位要求,并在调整时通过一次拆装就能达到非常精确的安装相位。

### 论文目录

- 1 背景

- 2 鼓形齿联轴器差齿法调整相位原理分析

- 3 新调整方法原理分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张晓超,夏志民

关键词: 啮合型,密炼机,相位,鼓形齿联轴器

来源: 橡塑技术与装备 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 南京宁嘉机电有限公司

分类号: TQ330.43

DOI: 10.13520/j.cnki.rpte.2019.05.007

页码: 38-41

总页数: 4

文件大小: 1679K

下载量: 18

### 相关论文文献

- [1].热轧精轧机鼓形齿接轴的应用及改进[J]. 冶金设备 2014(03)

- [2].鼓形齿齿式联接的设计计算[J]. 煤矿机电 2009(05)

- [3].浅谈混凝土搅拌车减速器用鼓形齿联接轴的数控加工[J]. 工程机械文摘 2015(03)

- [4].鼓形齿联轴器制造与测试[J]. 冶金管理 2018(12)

- [5].鼓形齿联轴器齿形及齿面接触特性研究[J]. 矿山机械 2015(02)

- [6].鼓形齿联轴器的改进设计与分析[J]. 机械工程师 2019(03)

- [7].因果图法精轧机鼓形齿接轴更换工艺改进[J]. 山东冶金 2015(02)

- [8].精轧鼓形齿接轴维检标准体系的建立[J]. 科技与企业 2013(07)

- [9].利用普通滚齿机解决鼓形齿的加工难题[J]. 矿山机械 2008(11)

- [10].一种鼓形齿联轴器的侧隙设计方法[J]. 西安交通大学学报 2019(07)

- [11].减速机鼓形齿联接材料的选择[J]. 水泥技术 2014(03)

- [12].鼓形齿联轴器鼓形齿设计方法的研究[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [13].鼓形齿联接关键问题的探讨[J]. 机械工程师 2015(02)

- [14].鼓形齿联轴器在折叠机构中的应用[J]. 机械制造与自动化 2020(02)

- [15].鼓形齿联轴器鼓度曲线选型优化比较分析[J]. 机械传动 2017(10)

- [16].长沙地铁2号线联轴节维修工艺浅析[J]. 技术与市场 2020(01)

- [17].气动鼓形齿离合器在中厚板粗轧机压下系统的应用[J]. 机械工程师 2009(04)

- [18].鼓形齿联轴器的研究发展及应用现状[J]. 机械工程师 2013(12)

- [19].滚齿机加工鼓形齿的工装及方法[J]. 金属加工(冷加工) 2011(21)

- [20].冶金机械鼓形齿接轴联轴器减振设计[J]. 中国金属通报 2019(10)

- [21].大型船用鼓形齿联轴器的有限元分析[J]. 机械传动 2017(05)

- [22].影响鼓形齿联轴器力学性能的参数研究[J]. 机械传动 2013(10)

- [23].涟钢冷轧板厂鼓形齿联轴器齿面胶合原因分析与改进[J]. 涟钢科技与管理 2018(03)

- [24].矿用鼓形齿联轴器设计关键技术的研究[J]. 矿山机械 2013(06)

- [25].鼓形齿联轴器的失效分析及改进措施[J]. 机械传动 2012(05)

- [26].非对中状态下鼓形齿联轴器接触应力的有限元分析[J]. 金属世界 2008(05)

- [27].鼓形齿联轴器的安装及维护[J]. 中国金属通报 2019(12)

- [28].轨道车辆鼓形齿联轴节[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [29].基于ANSYS鼓形齿联轴器螺栓联接有限元分析[J]. 天津科技大学学报 2011(05)

- [30].具有轴间倾角的鼓形齿联轴器啮合状态及受力分析[J]. 机械传动 2015(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f603bb4efb92d14d99a9555.html