# 落地式钢管脚手架施工的控制要点及安全措施

陈清明

中铁四局集团有限公司北京建设工程公司北京

摘要：随着时代的发展落地式钢管脚手架施工在现代建筑行业中的运用已经越来越普遍。落地式钢管脚手架是施工人员上下作业或外围安全网围护及高空安装的构件，长期以来，由于架设工具本身及其构造技术和使用安全管理工作处于较为落后的状态，致使事故的发生率较高。因此掌握好落地式钢管脚手架施工的控制要点及安全技术措施显得尤为重要。

关键词：落地式钢管脚手架；施工工艺；控制要点；质量保证；安全措施

一构造要求及控制要点

1脚手架基础处理

1.1回填土采用素土分层夯实，四周外脚手架回填土作为基础，所有基础必须平整。基础上、底座下设置垫板，布设必须平稳，不得悬空，并在四周距脚手立杆50cm设一浅排水沟。

2立杆

2.1全楼脚手架采用双排立杆，立杆顶端高出女儿墙上皮1m，高出结构檐口上皮1.5m。每根立杆底部设置垫板。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底上皮不大于20mm处的立杆上，横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆须用连墙件与建筑物可靠连接。

3大横杆

3.1大横杆置于小横杆之下，在立杆的内侧，用直角扣件与立柱扣紧；其长度大于3跨、不小于6m，同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接，其接头交错布置，不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm，各接头距立柱的距离不大于50cm。

4小横杆

4.1每一立杆与大横杆相交处（即主节点），都必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同，且根据作业层脚手板搭设的需要，可在两立柱之间在等间距设置增设1～2根小横杆，其最大间距不大于75cm。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm；伸出里排大横杆距结构外边缘25cm，且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置，同层的相临小横杆在立柱处相向布置。

5纵、横向扫地杆

5.1纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上，横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向好地杆下方的立柱上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线至边坡的距离不小于50mm（如下图）。

6剪刀撑：

6.1本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式，随立柱、纵横向水平须同步搭设，用通长剪刀线沿架高连续布置。双立杆部位采用双杯通长剪刀撑，单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。

6.2剪刀约每6步4跨设置一道，斜杆与地面的夹角在45°～60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上，并沿架高连续布置。剪刀撑的一根扣在立柱上，另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上，两端分别用旋转扣件固定，在其中间增加2～4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15crn。最下部的斜杆与立杯的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用塔接，其搭接长度≥100cm，并用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

6.3横向斜撑搭设在主楼脚手架部位，在里、外排立柱之间上、下连续布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平的伸出端上。除拐角处设横向斜撑外，中间应每隔6m高设置一道。

7脚手板

7.1脚手板采用木脚手板。使用木脚手板时，纵向水平杆作横向水平杆的支座。使用木脚手板时，纵向水平杆采用直角扣件固定在横向水平杆上，并等间距设置，间距不大于400mm。在作业层下部架设一道水平兜网随作业层上升，同时作业不超过两层。首层满铺一层竹串片脚手板，并设置好安全网及防护栏杆。脚手板设置在3根横向水平杆上，并在两端8cm处用直径l.2mm的镀锌铁丝箍绕2～3圈固定。脚手板应平铺、满铺、铺稳，接缝中设两根小横杆，各杆距接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于25cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置，避免出现探头及空档现象。

8连墙件

8.1连墙件采用柔性连接，按二步三跨设置。垂直间距为3.60m，水平间距为4.5m，连墙杆用φ48×3.5的钢管，它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。在结构每一外框架梁处设一组双杆箍柱式拉杆与框架柱拉结。在顶板上两框架柱间中点处，距结构外皮1.5m处预埋HRB400钢筋（加工尺寸与悬挑架预埋件相同），用φ48×3.5的钢管与脚手架可靠拉结。连墙件横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直，并尽量靠近主节点（距主节点的距离不大于30cm）。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆，靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。

9防护设施

9.1脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用1.8×6.0m的规格，用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m，并在作业层下步架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m处设首层平网，往上每隔5步距设隔层平网，施工层应设防层网。作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆，底部侧面设18cm高的挡脚板。

10脚手架出入口的构造

10.1排空两根立杆、跨越三步三跨，大小为4.5m×5.4m（宽×高）。出入口处再搭设6.0m×4.5m×6.0m（长×宽×高）的防护棚，上铺50mm厚的双层脚手板。在出入口两侧的内、外排单立杆处分别增设一根辅立杆，并高于门洞口1～2步，立柱用短管斜撑相互联系。上方悬空立柱处增加两根斜杆，斜杆与各主节点相交处用扣件固定。洞口上方增设两道横向支撑，应伸出斜腹杆的端部，以保证立柱悬空处的整体性。门洞两侧分别增加两根斜腹杆，并用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离在15cm内。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时，应在相交的大横杆处增设一根小横杆，将斜腹杆固定在其伸出端上；斜腹杆宜采用通长杆件，必须接长时用对接扣件连接。

二、搭拆施工工艺及控制要点

1脚手架搭设

1.1工艺流程为：场地平整、夯实→材料配备→定位设置通长脚手板底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→大横杆→小横杆→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量内、外立杆离墙距离，并做好标记。用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并做出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。

1.2在搭设首层脚手架的过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

1.3双排架宜先立里排立杆，后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的，再立中间的一根，互相看齐后，立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时．宜先立外排，后立内排。

2脚手架拆除

2.1拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等（一般的拆除顺序为：安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆）。不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连然件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连线件加固。

2.2拆除后架体的稳定性不被破坏，如附墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形．拆除各标准节时，应防止失稳。当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6.5m）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆连墙件。

三、安全施工技术措施

1材质及其使用的安全技术措施

1.1扣件的紧固程度应在40～50N?m，并不大于65N?m，对接扣件的抗拉承载力为3kN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内，以防进雨水，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

1.2钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

1.3外脚手架严禁钢竹、钢木混搭，禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。

严禁将外径48mm与51mm钢管混合使用。

2脚手架搭设的安全技术措施

2.1脚手架的基础必须满足承载力要求，做到不积水、不沉陷，顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75％以上才能施工。搭设过程中划出工作标志区，禁止行人进人、统一指挥、上下呼应、动作协调，严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，一定要确保架子稳定。脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次，达到设计施工要求后挂合格牌一块。外脚手架的荷载严格采用钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架连接，严禁私自拆改。

3脚手架上施工作业的安全技术措施

3.1结构外脚手架每支搭一层，支搭完毕后，经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人，未经同意不得任意拆除脚手架部件。严格控制施工荷载，脚手板不得集中堆料施荷，施工荷载不得大于3kN/m2，确保较大安全储备。结构施工时不允许多层同时作业，装修施工时同时作业层数不超过两层，临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过1层。当作业层高出其下连墙件3.6m以上、且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。各作业层之间设置可靠的防护栅栏，防止坠落物体伤人。定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

4脚手架拆除的安全技术措施

4.1拆架前，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。架体拆除前，必须察看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况，凡能提前拆除的尽量拆除掉。拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏式竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进人。拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。在拆架时，不得中途换人，如必须给人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。每天拆架下班时，不应留下隐患部位。拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。所有的脚手板，应自外向里竖立搬运，以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。拆下的零配件要装人容器内，用吊篮吊下；拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从高空抛掷。

四结束语

我国建筑施工企业的工程项目施工管理走过了20余年的历程，逐步形成了具有现代管理意义的安全生产管理，落地式钢管脚手架也在时代背景下不断完善，快速发展，但还存在很多问题和不足，特别是近几年我国市场经济体制逐步走向完善的情况下，需要我们在实践中不断创新，努力探索有中国特色的现代建筑工程管理模式，以适应生产力发展，适应市场经济的需要，适应企业文化及品牌效应的提升。安全产生、文明施工是企业生存与发展的前提条件，是达到无重大伤亡事故的必须保障，详细掌握落地式钢管脚手架的施工控制要点及安全措施能有效的减少事故，促进生产。

参考文献：

[1]《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130―2001

[2]《建筑施工安全检查标准》JGJ59―99

[3]吴孝勇，项目施工管理的创新方案[J]，工程管理2005.1948-49页

[4]《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）6.7条

[5]《建筑结构设计统一标准》GBJ68（中国建筑工业出版社）

[5]《架子工》（中国建筑工业出版社）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f627f111419e9e49f92d636.html