# 低频液体表面波论文_苗润才,马静,孟峰,许强

导读:本文包含了低频液体表面波论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:表面波,液体,低频,系数,光学,测量,级次。

### 低频液体表面波论文文献综述

苗润才,马静,孟峰,许强[1]（2014）在《多振源低频液体表面波声光效应研究》一文中研究指出同时利用两个振源,在液体表面上产生两列低频表面波,实现了多振源条件下表面声光效应,观察到清晰、稳定、反衬度高的声光衍射条纹.当引起两列表面波的两个振源频率具有倍数关系时,声光衍射条纹的极大值位置与较小频率的振源单独存在时所产生表面波的极大值位置相同,与较大频率的振源单独存在时所产生表面波的极大值位置部分相同.当引起两列表面波的两个振源频率不具备倍数关系时,不仅观察到单振源的衍射条纹,而且也观察到了双振源的干涉条纹.理论上得到多振源衍射光场和表面波波长、振幅之间的解析表达式,理论规律与实验结果吻合较好.(本文来源于《光子学报》期刊2014年10期）

苗润才,孟峰,马静[2]（2014）在《低频液体表面波衍射条纹正负级次的不应性》一文中研究指出基于声光衍射原理,利用光学方法对低频液体表面波的光衍射特性进行了研究,给出了非对应级数的解析表达式并进行了数值模拟,解释了非对应分布的机理.实验观察到清晰、稳定的衍射图样,且条纹间距具有明显的不对称性;随入射角度增大,正负级衍射条纹具有明显的不对应分布,即正条纹级数多于负条纹级数.研究表明:衍射条纹级数的不对应程度与入射角有关,随入射角的增大,正负级数不对应程度加剧;负级衍射条纹级数存在最大值,超过该最大值的负级衍射条纹缺失;理论分析和实验结果吻合较好.(本文来源于《光子学报》期刊2014年09期）

王文成[3]（2012）在《低频微振动测量系统及液体表面波振动状态的研究》一文中研究指出本文基于液体表面波的声光效应建立了低频液体表面波激光测量系统。通过探测液体表面波的特性参量,进而间接地获得固体表面的振动信息,提供了一种机械系统性能检测的方法。主要研究内容分为以下五个方面：一、光学平台台面的振动引起样品池中的液体产生表面波,激光斜入射到液体表面波上,观察到清晰的衍射图样。理论上导出了相邻衍射光斑间隔与表面波波长的关系,衍射光斑强度分布的解析关系,衍射图样宽度与表面波振幅的关系,进而求得表面波的波长和振幅。另外,基于一定深度的液体,研究激励引起的液体表面波的振动过程,分析了表面波波面的上升沿和表面波振幅随时间衰减的特性。结果表明,表面波波面在上升过程和衰减过程中振幅都呈指数规律变化,且上升过程持续时间比衰减过程持续的时间短,并计算出了衰减系数。二、保持液体表面波的波长不变,通过改变激光入射角的大小,得到清晰的干涉图样和衍射图样。理论上对比分析了这两种图样的光强分布。实验发现,当激光入射角在一定范围内可以得到干涉图样。当两束激光以不同的入射角同时照射到相同的液体表面波上时得到两幅不同的干涉图样。通过数据分析和处理,发现这两幅干涉图样得到的液体表面波的波长和振幅是相同的,这与实际情况相符。结果说明理论计算得到的液体表面波的波长和振幅具有较高的准确度。叁、根据海底上升的扩散导致的波浪放大原理,实验上研究了液体深度在数十厘米范围内,改变样品池中液体的深度,得到了液体表面波的振幅随液体深度的变化规律,并发现了液体对微振动的放大效应。利用液体对微振动的放大效应,得到了微振动的振幅。四、通过敲击光学平台表面,激发产生的振动以光学平台的固有频率在其表面传播,此振动激励液体底部,并在液体表面形成表面波。通过对液体表面波的探测,间接地得到光学平台台面振动的固有频率。五、在光学平台中心线的前后两侧,采用对称方式设置两套声光调制激光测量系统。台面振动引起样品池中的液体产生表面波,激光束斜入射到液体表面波上,得到同步呈现的两列干涉光斑。根据两列衍射光斑个数的多少,可以直观的判断出光学平台台面中心线两侧不同对称部位受激振幅是否一致。另外,在实验上实现了对光学平台台面中心线两侧不同对称部位受激振幅一致性的检测,建立了一种具备结构简单、操作方便、测量成本低等特点的实验装置。(本文来源于《陕西师范大学》期刊2012-05-01）

谢甜[4]（2012）在《水下低频液体表面波的声光衍射及衍射条纹的非对称性》一文中研究指出用光学技术测量水下声信号的方法有很多,包括激光干涉法、激光多普勒法,和通量变化法。这些方法的测量精度非常高,但是这些方法对于目标的反射面有十分严格的要求,在实际应用中存在诸多不便。针对于此,我们提出了利用激光衍射的方法测量表面波,该方法可测量频率范围比较大,并且具有实时、无接触和无损等诸多优点,应用性比较广泛。本文根据表面波声光效应的原理,对水下声信号进行探测与处理,主要包括以下四个部分：1、介绍了液体表面波,对液体表面波的光学检测方法做了归纳,重点介绍了六种表面波的光学检测方法,并对这些方法的检测原理,适用范围,优缺点进行了总结。最后对液体表面波的激光探测技术的未来做了展望。2、重点介绍了声光效应,理论上分析了声光效应的原理和表面波光栅,为后面的分析做了铺垫。3、对低频液体表面波的衍射级和入射角的关系进行了讨论。对入射光场进行傅里叶变换,得到了衍射光场的解析表达式。进一步分析得到,衍射条纹的间隔不仅与光栅常数有关,而且与入射角有关。当光栅常数远大于入射光波长时,要观察到清晰的衍射条纹,入射角存在一个临界值,当入射角大于该临界值时,可观察到条纹,反之,则观察不到条纹。本文理论上给出了临界值的大小。4、根据液体表面波声光效应原理,建立了一种探测水下低频声信号的实验装置。水下声信号经过液体传播,在液体表面形成表面声波,当激光束照射液面时,从液面反射的光经表面波调制后,形成清晰的衍射图样。用光电探测器采集该衍射图样,并传输给计算机。实验发现,根据声光效应,介质中的声波类似于衍射光栅。对于几十赫兹的低频液体表面波,它所形成的光栅常数在毫米量级,远大于入射光波波长。当光栅常数远大于入射光波长时,观察到了清晰的衍射图样。并在激光束斜入射的条件下,实验上观察到衍射条纹具有明显的不对称性。根据光栅方程一般表达式,分析得到了衍射条纹的解析表达式,由该表达式可以解释衍射条纹位置和光斑强度的不对称性,及其产生的机理。(本文来源于《陕西师范大学》期刊2012-05-01）

祁建霞,苗润才,严学文[5]（2009）在《小振幅低频液体表面波的光学干涉效应的研究》一文中研究指出实验上实现了频率为几十赫兹的低频液体表面波的光干涉调制研究,得到了稳定、清晰的干涉图样。理论上对表面波干涉现象进行了分析,得出了条纹分布的解析表达式,较合理的解释了干涉图样的分布现象。该方法适用于低频液体表面波的特性研究,通过分析实验图样,可以对液体的表面张力等特性参数进行研究。(本文来源于《光学技术》期刊2009年05期）

时坚,董军,曾祥梅,苗润才[6]（2009）在《衍射法测量低频液体表面波的衰减系数》一文中研究指出提出了一种可用于几百赫兹低频液体表面声波研究的激光衍射法测量新技术。在实验上采用入射光掠入射到表面波上在远场得到了中间亮,两边暗的高反衬度的衍射条纹,实验中发现对频率为几百赫兹的低频衰减液体表面波,当移动振源改变激光入射点与振源间距离时发现零级条纹消失,这意味着此时的衍射效率接近100%。在理论上给出了衍射光强度与表面波振幅的解析关系,并利用所提出的新技术实现了对几百赫兹液体表面波的衰减系数的实时测量。(本文来源于《光学技术》期刊2009年03期）

祁建霞,苗润才,董军[7]（2008）在《光衍射法测量低频液体表面波衰减系数》一文中研究指出为了对低频液体表面波的衰减系数进行测量,利用液体表面波的光衍射方法,得到了稳定、清晰的衍射图样,并发现了衍射条纹强度分布与光斑入射点位置有关。对此进行了理论分析,得到了衍射条纹强度分布与液体表面波振幅之间的解析关系式以及表面波振幅随距离变化的实验数据。结果表明,可以根据衍射条纹的强度分布来测量液体表面波的衰减系数,与经典流体力学理论相比较,符合较好。这一结果对测量液体的物理参量是有帮助的。(本文来源于《激光技术》期刊2008年05期）

苗润才,鄢锐,宋晓娜[8]（2008）在《低频液体表面波频率特性的研究》一文中研究指出通过数学物理方法,对低频液体表面波频率和激发源频率之间的关系给出了数学上的解释,可以认为低频液体表面波的频率就是激发源的频率,实验结果和理论基本吻合。分析了影响低频液体表面波频率的因素,并给出了改进低频液体表面波实验的方法。(本文来源于《榆林学院学报》期刊2008年04期）

苗扬[9]（2008）在《低频激发条件下液体表面波特性及表面波激光干涉测量》一文中研究指出对于低频激发的液体表面波,提出了一种激光干涉测量方法,并在实验上观察到了清晰的干涉图样,且干涉条纹定域在一定的空间范围。当表面波激发源频率为几十赫兹时,其表面波参数稳定不变,且表面波反射光所形成的干涉图样稳定不变;而当表面波激发源频率为几赫兹至亚赫兹频段时,表面波为调幅波。表面波反射光所形成的干涉条纹的定域宽度周期性振荡,振荡频率与激发频率相同。理论上导出了调制干涉图样光强度与表面声波之间的解析关系,并得到了干涉条纹间隔与表面波波长、干涉条纹定域宽度与表面波振幅之间的解析关系。(本文来源于《应用激光》期刊2008年01期）

罗道斌,苗润才,刘香莲,朱峰[10]（2007）在《低频液体表面波的光衍射及衰减特性的研究》一文中研究指出为了研究液体表面波的衰减特性,采用激光衍射法,对液体表面波的振幅和传播距离之间的关系进行了实验取证和理论分析。实验结果表明,液体表面波的振幅随传播距离的增大而按指数型规律减小,并具有明显的色散效应,衰减系数液体表面波的随频率线性增大。这一结果对液体表面波的检测和应用是有价值的。(本文来源于《激光技术》期刊2007年06期）

### 低频液体表面波论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于声光衍射原理,利用光学方法对低频液体表面波的光衍射特性进行了研究,给出了非对应级数的解析表达式并进行了数值模拟,解释了非对应分布的机理.实验观察到清晰、稳定的衍射图样,且条纹间距具有明显的不对称性;随入射角度增大,正负级衍射条纹具有明显的不对应分布,即正条纹级数多于负条纹级数.研究表明:衍射条纹级数的不对应程度与入射角有关,随入射角的增大,正负级数不对应程度加剧;负级衍射条纹级数存在最大值,超过该最大值的负级衍射条纹缺失;理论分析和实验结果吻合较好.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低频液体表面波论文参考文献

[1].苗润才,马静,孟峰,许强.多振源低频液体表面波声光效应研究[J].光子学报.2014

[2].苗润才,孟峰,马静.低频液体表面波衍射条纹正负级次的不应性[J].光子学报.2014

[3].王文成.低频微振动测量系统及液体表面波振动状态的研究[D].陕西师范大学.2012

[4].谢甜.水下低频液体表面波的声光衍射及衍射条纹的非对称性[D].陕西师范大学.2012

[5].祁建霞,苗润才,严学文.小振幅低频液体表面波的光学干涉效应的研究[J].光学技术.2009

[6].时坚,董军,曾祥梅,苗润才.衍射法测量低频液体表面波的衰减系数[J].光学技术.2009

[7].祁建霞,苗润才,董军.光衍射法测量低频液体表面波衰减系数[J].激光技术.2008

[8].苗润才,鄢锐,宋晓娜.低频液体表面波频率特性的研究[J].榆林学院学报.2008

[9].苗扬.低频激发条件下液体表面波特性及表面波激光干涉测量[J].应用激光.2008

[10].罗道斌,苗润才,刘香莲,朱峰.低频液体表面波的光衍射及衰减特性的研究[J].激光技术.2007

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f6d64f1b355b50a2dcd444e.html