# 新能源在车辆工程中的运用

烟台首钢磁性材料股份有限公司山东省烟台市265500

摘要：当前环境污染已经成为了全球急需解决的问题，如何全面的保护我们的生态环境成为世界主要攻克的难题。环境空气污染将会对我们的生活和工作产生不同程度的影响，其中交通污染和工业污染是空气污染当中非常重大的部分。通常我们对交通污染的定义为主要是汽车尾气的不合理排放造成的。当下随着汽车使用量的不断的提高，汽车污染排放已经成为了主要的空气污染来源。所以我们在未来的汽车使用过程当中，一定要实现节能减排的有效措施，有效的降低汽车尾气排放对整个环境造成的影响，同时我们要科学合理的运用新燃料新能源。

关键词：新能源；车辆工程；运用

1传统汽车与新能源汽车的对比分析

传统汽车采用发动机将燃油的化学能转换为机械能，一般由发动机、车身、底盘以及电气设备等四个基本部分组成。“新能源汽车”运行中不再使用汽油和柴油，而是采用其他的可再生清洁能源，对环境无污染。下面主要从动力部分、底盘部分、车身部分和电气设备四部分比较传统汽车和新能源汽车的区别。

1.1动力部分

新能源汽车之所以称为新，就在于其动力系统大多采用新型无污染能源，包括电力、氢气、太阳能、风力等等。现阶段，市场中新能源汽车的动力部分主要是电动动力，随着新能源技术的发展成熟，未来其他新能源汽车也将走进我们的生活。电动汽车的电力驱动统主要由电池组件构成，包括驱动电机、调速控制装置以及动力源等，而传统汽车动力部分指发动机，它燃烧的汽油或柴油会对环境造成污染，这是新能源汽车区别与传统汽车的本质。在加速方面，因为电动机能获得全部扭矩和功率，能量利用率高，而传统发动机有扭矩峰值，所以电动机在加速方面更强。

1.2底盘部分

汽车底盘主要包括传动装置、行驶装置、转向装置和制动装置四部分。传动装置的作用是将发动机的输出转矩传给驱动轴，而如果是电动汽车，其依靠电线传输动力，所以不需要传动轴；电动机带负载可以启动，也不需要离合器；电路可控制电机的旋向，不需要变速器中的倒档；电动机可无极调速，传统变速器也被淘汰；如果是双电机驱动，则差速器也可省去。在行驶装置、转向装置和制动装置部分，新能源汽车和传统汽车区别不大，在电动汽车上，一般设计有能量回收装置，将制动的动能转换为电能存储在电池中。同时，纯电动汽车由电池提供动力，不需要传统汽车必备的燃油箱、油管和排气管。由此可见，两者底盘结构迥然不同，新能源汽车底盘结构明显简单，轻便。

1.3车身部分

传统燃油汽车车身结构大同小异，而新能源汽车造型更加灵活多变，例如：特斯拉没有发动机，电池布局更加平整；本田Clarity氢燃料电池汽车需要搭载储气罐、燃料电池动力系统、电池板，则车身改动明显。不同电池的布局形式、不同的能源动力系统都会颠覆传统车型造型理念。而现阶段投入市场的新能源汽车与传统的汽车外形相比区别不大，主要原因是新能源汽车所采用的电动机体积小，在车体上所占据的空间不大，可直接用电动机替换传统的动力装置，只需要在原来工艺的基础上添加电动机分装生产线就可以实现，这样可以节约成本，提高效率。随着框架等新技术的发展以及新能源汽车的大规模普及，车身方面必定会针对新能源汽车的结构特点进行设计。

1.4电气设备

如今新能源汽车处在集人工智能、大数据、云计算、5G网络、移动互联、迭代控制技术的不断融合与发展的新时代，未来的新能源汽车不仅能够实现无人驾驶，还将具有身份识别、自动诊断、道路智能选择、通讯、娱乐等多种功能，这些功能的实现都离不开新型电气设备的研发。由以上对比分析可以看出，现有新能源汽车与传统汽车在动力和底盘方面区别比较大，而在车身外形和电气设备方面变化基本不大。随着新能源汽车的持续发展，新能源汽车将会在车身外形、材料、结构、及电气设备方面有突破性的进展。

2新能源在工程汽车中的体现应用

2.1混合动力型汽车的形成

混合动力汽车主要是指既可以用用传统的能源提供动力，同时还可以运用良好的电力进行稳定的动力输出。以此能够形成低速状态之下有效降低能源损耗的高效汽车。在当下不仅有传统燃料和电力结合的新型动力能源，甚至有的发动机经过一定的改造之后，可以对天然气和其他有机化合物进行充分的使用，然后搭配出新型的电动发电机装置，形成新型的混合动力能量，但是这种混合动力汽车由于自身结构的限制，使得具体的应用数量少之又少，目前大部分的混合动力能量汽车都是由油电混合所组成。由于当下全世界提出了重要球环境环保要求，使得新型的节能减排的油电混合动力汽车得到了广泛的应用与发展。

2.2纯电动型汽车的形成

纯电动汽车就是通过电力进行有效输出的一种动力能源新型汽车，这种新能源汽车能够快速的起步加速，同时在运行的过程当中没有任何污染化合物的排放，夜晚充满电之后完全可以满足白天的正常行驶，给消费者提供了更好的便利性。主要充电的过程是将原油进行前期提炼，然后送至主要的发电厂发电，最后充入到主要的充电桩当中，为汽车源源不断的提供能量。因此这种方式方法要比汽油使用成本低，同时它还可以对能源的有效利用减少二氧化碳污染物的排放。正是体现出了这些良好的特点特征，使得电动汽车在当今的发展形势成为一种主流。经过大量的实践研究证明，当前阻碍电动汽车发展的主要进程为基础配套设施不够完善，与混合动力汽车相比，电动车更需要完善的配套设施以之相配合，但能够发挥出应有的效果。而这一问题的解决并不是需要一家企业的努力就能够完成的，需要联合各个企业同当地的政府部门，大搞建设发展才能够实现整体规模的不断扩大化。

2.3燃气型汽车的形成

燃气汽车又称之为天然气新能源汽车，主要是分为液化石油气的使用和压缩天然气的使用两种。燃气汽车主要是以天然气作为主要的燃料动力。相比于传统的汽油汽车，它的二氧化碳排量要减少至80%以上，同时对于碳氢化物的排放能够降至百分之六十，其次对于氮氧化物的排放也能够有效的降低。是一种相对更为实用的节能减排新型汽车。天然气无毒无害，无腐蚀性的气体，不会对人的身体产生一定的病变，所以说天然气的使用要比汽油的使用更加的安全可靠，同时它可以更好的减轻对环境的污染排放化合物，被称之为一种新型的洁净能源。燃气汽车的推广与使用能够更好的符合当下绿色环保的要求发展。

2.4新型的燃料电池汽车的形成

燃料电池汽车也属于一种新型的能源电动汽车，同时燃料电池汽车的电池储存能力能够更强，它的主要作用是通过电池当中的氢氧化合物与大气中的氧气，进行有效的结合从而产生一定的化学反应。反应产出的电能能够为汽车源源的不断的提供动力，使得汽车当中的机械结构能够正常稳定的运行，因此能够更好的做出向前驱动的行驶。此外，燃料电池在化学反应过程当中，不仅可以提供更好的能源能量，同时还不会产生任何有害的物质，因此，燃料电池汽车被称为是一种新型的无污染汽车，燃料电池的能量转换率要比汽油内燃机转换高得多得多，所以对于当下的能源汽车发展，燃料电池汽车的应能够起到更好的推进作用。

参考文献

[1]罗浩.车辆工程专业新能源汽车方向教学改革与探索[J].汽车实用技术,2018,(24):270-272.

[2]韩驰.车辆工程专业新能源汽车方向的建设与思考[J].现代职业教育,2017,(35):135.

[3]李长威,曲文.车辆工程专业新能源汽车方向的建设与思考[J].考试周刊,2017,(72):13,15.

[4]盘朝奉,陈龙,江浩斌,等.新能源汽车战略目标下车辆工程创新人才培养模式探讨[J].教育现代化,2017,4(49):1-3,6.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f7950d2eb5ac754e65eba7e.html