# R-LATs空间定位系统发射基站技术研究

### 论文摘要

随着现代装备制造业的快速发展,在飞机、船舶等大型设备的制造与装配中,对大尺寸测量技术有着越来越高的标准,其测量范围达到了几十米,甚至上百米,传统的大尺寸测量设备由于测量效率低、测量范围小、单点测量及需要手动瞄准等多方面缺陷,已经不能满足现代化大尺寸测量技术发展的要求。目前飞机、火箭等大型设备在装配过程中通常采用激光跟踪仪、iGPS系统等大空间测量设备进行空间位置测量,但大空间定位技术基本被国外垄断,我国尚未研究出具有自主知识产权的大尺寸空间精密测量设备,所以大尺寸空间精密测量系统已成为我国大尺寸测量领域中的一项重要研究内容。本文提出的旋转激光经纬仪空间定位系统（Rotary-laser automatic theodolites,R-LATs）是一种基于前方交会原理开发的新型大尺寸空间精密测量系统,具有测量效率高、精度高、测量覆盖范围大、扩展性能好以及并行测量能力的优点,为大空间测量设备的发展提供良好的基础。本文对R-LATs系统的组成、测量原理以及测量模型,系统参数的标定技术以及特征角度精度分析等关键技术进行了研究,论文的主要工作如下:1)研究了R-LATs空间定位系统的测量方法。根据R-LATs系统测量原理与系统组成,分别建立了单台R-LAT测量模型与多台R-LAT测量模型。研究了特征时间的提取过程、特征角度的识别、计算方法以及系统的精度影响因素。2)设计了R-LAT的硬件系统。利用电磁感应原理的无线电能传输系统,保证了扇形激光供电的稳定性与电能传输效率,减少了物理摩擦,提高了发射头旋转的稳定性。采用ns级基准光源的驱动电路,提高了基准信号的触发精度。3)研究了单个测量单元下的系统参数标定技术与误差分析技术。针对激光平面线宽由宽变窄、由窄到宽的特性,提出了单位置标定方法与多位置标定方法,实验结果表明,在15 m的测量范围内,单位置标定方法下的长度测量误差小于0.15 mm,结果优于多位置标定方法。针对主轴回转误差对特征角度误差影响的问题,建立了发射头主轴轴向窜动、径向跳动及主轴摆动对特征角度影响的误差分析模型,利用Matlab仿真了主轴轴向窜动、径向跳动对特征角误差影响与被测目标点坐标之间的关系,并采用选配法完成了主轴摆动对特征角度影响实验验证,实验表明发射头与电机主轴的装配间隙小于0.015 mm时特征角精度较高。4)构建了R-LATs原型系统。从准确性与重复性两个精度评定指标,进行了R-LATs系统测量精度评定实验,实验结果表明,在15 m的测量范围内,测量误差优于0.2 mm,重复测量精度小于0.05 mm,说明本文研究的R-LATs系统具有较高的大空间测量定位精度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外大尺寸测量定位技术研究现状

- 1.3 国内外大尺寸测量系统基站研究现状

- 1.4 本文主要研究内容及章节安排

- 2 R-LATS系统测量定位原理

- 2.1 R-LATS系统组成

- 2.2 R-LATS测量原理及数学模型

- 2.2.1 单台R-LAT测量原理与数学模型

- 2.2.2 多台R-LAT测量原理与数学模型

- 2.3 R-LAT特征角度提取原理

- 2.3.1 特征时间提取过程

- 2.3.2 特征角度的识别与计算

- 2.4 R-LATS精度影响因素

- 2.5 本章小结

- 3 R-LAT硬件系统设计

- 3.1 R-LAT硬件系统总体设计

- 3.2 伺服系统硬件设计

- 3.2.1 电机选型

- 3.2.2 编码器选型

- 3.2.3 伺服控制设计

- 3.3 R-LAT激光光源选择

- 3.4 基准光源驱动硬件电路设计

- 3.4.1 驱动信号产生电路

- 3.4.2 LED驱动电路设计

- 3.5 扇形激光无线供电系统设计

- 3.5.1 无线供电方式选择

- 3.5.2 无线电能传输原理

- 3.5.3 发射模块电路设计

- 3.5.4 接收模块电路设计

- 3.5.5 线圈设计

- 3.6 本章小结

- 4 系统参数标定及测角精度影响因素分析

- 4.1 系统标定算法

- 4.2 系统标定算法仿真与验证

- 4.3 系统标定方法研究

- 4.3.1 空间单位置标定方法

- 4.3.2 空间多位置标定方法

- 4.3.3 两种标定方法测量精度对比

- 4.4 主轴回转误差对测角精度影响分析

- 4.4.1 主轴轴向窜动对测角精度的影响分析

- 4.4.2 主轴径向跳动对特征角度的影响

- 4.4.3 主轴摆动对特征角的影响

- 4.4.4 主轴摆动对特征角度影响实验验证

- 4.5 本章小结

- 5 R-LATS系统实验与验证

- 5.1 实验系统组成

- 5.1.1 旋转激光经纬仪

- 5.1.2 光电接收器

- 5.1.3 前端处理器

- 5.2 基准信号实验

- 5.2.1 硬件电路验证实验

- 5.2.2 基准信号精度实验

- 5.3 系统稳定性实验

- 5.3.1 测量距离实验

- 5.3.2 信号接收角度实验

- 5.4 R-LATs系统测量精度评定实验

- 5.4.1 系统准确性评定实验

- 5.4.2 重复准确性评定实验

- 5.5 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间主要研究成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张杰

导师: 刘青,杨勇

关键词: 大尺寸测量,测量精度,特征角,参数标定

来源: 西安理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 自然地理学和测绘学,工业通用技术及设备,电信技术

单位: 西安理工大学

基金: 陕西省重点研发计划项目(2018ZDXM-GY-083)

分类号: TN929.5;TB22

总页数: 75

文件大小: 5637K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].基于影锥特征角的近圆轨道卫星进出地影时间的快速判定法[J]. 载人航天 2020(03)

- [2].旋转激光经纬仪测量系统特征角误差建模和精度分析[J]. 激光杂志 2019(05)

- [3].基于图像特征角点的无人机停机坪识别算法[J]. 激光杂志 2016(08)

- [4].广义Hough变换算法的分析改进[J]. 中国科学技术大学学报 2009(11)

- [5].一种新的广义Hough变换算法[J]. 计算机技术与发展 2008(11)

- [6].正棱锥特征角的几个结论[J]. 河北理科教学研究 2008(03)

- [7].基于网格模型的磨损区域边界提取方法研究[J]. 计算机应用研究 2009(11)

- [8].一种基于单转位特征角的圆度误差分离方法研究[J]. 光电子·激光 2015(12)

- [9].基于区域划分的角点检测[J]. 计算机系统应用 2014(04)

- [10].基于图形识别的数控机床误差溯因方法[J]. 农业机械学报 2015(10)

- [11].特征角·和谐线·友好三角形——对2013年中考中几个“自定义”型考题的一些思考[J]. 中学数学 2013(18)

- [12].采用多形状特征融合的多视点目标识别[J]. 光学精密工程 2014(12)

- [13].基于序贯算法的V形多层焊缝动态识别[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2015(S1)

- [14].基于VF-SIFT的SAR图像匹配算法研究[J]. 弹箭与制导学报 2013(05)

- [15].正棱锥特征角的性质与应用[J]. 数理化学习(高中版) 2015(01)

- [16].高速气流场燃油雾化液滴分布数值研究[J]. 火箭推进 2009(03)

- [17].末端悬挂重物转动绳子的研究[J]. 大学物理 2011(04)

- [18].室内3D点云模型的门窗检测[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2019(09)

- [19].对偶点广义Hough变换算法的改进[J]. 计算机工程与设计 2009(02)

- [20].单幅图像的三维重构视觉系统特征点提取算法的研究与实现[J]. 宇航计测技术 2009(06)

- [21].基于特征矢量的汽油机缸内气流运动特性研究[J]. 农业机械学报 2012(03)

- [22].基于立体视觉的CAD模型重建[J]. 中国科技信息 2009(04)

- [23].海面目标运动速度的视觉估计方法[J]. 计算机应用研究 2017(01)

- [24].一种基于特征光流的角点匹配算法[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2015(08)

- [25].数学潜能知识月月赛[J]. 中学生数理化(八年级数学)(配合人教社教材) 2016(Z2)

- [26].水泵水轮机四象限曲线“S”特性量化评判方法的初步研究[J]. 水电与抽水蓄能 2018(01)

- [27].一种运用角点特征的快速目标姿态估计算法[J]. 小型微型计算机系统 2014(01)

- [28].一种改进的快速图像拼接方法[J]. 计算机应用与软件 2011(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8f8efb7f04079d28d827f277.html