# 浅析制约园林绿化工程质量的因素及对策刘晓燕

天壹生态城镇发展有限公司224000

摘要：园林绿化施工水平的高低，会对一个城市的品味体现产生直接影响，因此，对园林绿化施工中的质量控制应予以高度关注。然而从目前情况来看，在园林绿化施工质量控制中仍存在诸多问题，给园林绿化质量造成阻碍，对于城市园林绿化建设极为不利。因此，应找寻问题根源，提出行之有效的控制策略，使问题获得切实解决。

关键词：园林绿化；施工；质量；控制

园林绿化是在城市发展的基础上必须要面对的一个问题，一方面城市化进程的加快，对大自然的环境破坏等有着巨大的威胁，但是城市化进程又是一个不可避免的人类社会发展的趋势。对此，国家以及人们从城市化的发展的间隙来尽量通过一些现代技术手段实现自然环境的回归。随着现代社会人民经济条件水平的提高，人们的生活质量有了一定的保障，人们对于生活的一些外在的需求也逐渐变得越来越多，对于艺术、自然等要求越来越高。伴随着人民的需求提高，在城市化的建设与发展中，园林绿化的应用也越来越广泛，比如公园建设、小区绿化、道路绿化、自然景观保护区、建筑绿化等等，园林绿化在人们的生活中已经成为一种必需品。

1园林绿化施工中的质量控制问题

1.1设计欠缺

在园林绿化施工之初，应先合理规划整个施工过程，为实际施工提供保障。但现阶段，在施工设计中却存在诸多不足，相关人员未能够针对园林绿化施工场地情况、环境条件等因素，对施工方案进行良好设计，致使施工方案与实际施工两者之间存在差异，进而难以对园林绿化施工质量予以保障。

1.2植物种类选择缺乏足够的合理性

毋庸置疑，植物是确保园林绿化工程施工质量的基础，然而，在实际开展园林绿化过程中，对于植物习性的考虑有所缺乏，造成植物在后期的养护阶段出现各种各样的问题。植物的正常生长对于气候环境有着特殊要求，要求施工单位在实施园林绿化工程时要遵循时节发展规律，按照因地制宜的原则挑选合适的植物类型，这样既实现了施工单位经济效益最大化，又增加了园林绿化工程的环保效益。

1.3施工工序缺乏科学合理性

在我国的园林绿化过程中，很多地方的园林绿化管理部门并不能有效地做到园林绿化工程的施工与设计部门互相进行联系，尽量做到互相交流沟通，综合规划设计。另外一个问题就是园林绿化部门在进行园林绿化设计前，没有全面考察施工环境与施工对象，深入调研分析，比如在苗木的品种选择上出现与当地的气候不适应或者与整体环境设计不匹配等问题，为施工的计划进程、资源配置、人员分配等带来一定的麻烦，使得施工进程与施工质量受到一定的不利影响。

2园林绿化施工中的质量控制策略

2.1合理规划，因地制宜

我国是一个地大物博的国家，不同地区对绿化园林施工工作都有着不同的要求。因此，在开展园林绿化施工时，应进行合理规划、因地制宜，确保园林绿化与当地环境相协调。同时，还应重视园林景观与周边环境的结合程度，避免让人感觉到人工痕迹，从而尽情享受这一美好景观。园林绿化施工还应对生态与社会两者效益进行统一，始终坚持节约的发展理念，最大程度上减少对自然环境的破坏，使园林绿化景观能够在因地制宜的原则下，与环境达到最大程度的适应。另外，每个地区的土壤条件以及环境条件并非完全相同，所以，在开展园林绿化施工前，还应考虑与衡量以上因素，才能对园林绿化施工的美观性予以保障。

2.2施工材料严格把关

园林绿化施工工作的最主要施工材料是苗木，所以对苗木的选择与质量控制是施工材料质量把关的重要工作内容。选择乔木时，除了确保满足设计要求外，还应确保乔木材料的主干直、枝叶较多且分布均匀、树冠完整、无病虫害，并且操持乔木的年龄在4年左右为宜，大树除外。选择灌木时，灌木的高度、冠幅和分枝情况是主要的选择标准，灌木一枝分三枝以上为最佳标准，灌木高度不能太高，灌木枝叶的颜色要正常，具有足够的饱满度，并且灌木苗木应确保没有虫啃咬的痕迹，保证灌木没有虫卵寄生。

2.4绿化施工以植物生长规律为根基

园林绿化施工的最主要目标是确保苗木平稳，健康生长，所以园林绿化施工工作应以苗木的成长规律作为基础，保证苗木所处环境的气候特点、光照以及土壤适宜苗木的生长。并且根据苗木的生长规律进行后期的绿化施工与养护管理工作，维持园林景观的稳定、健康生长。

2.5绿化施工质量控制

绿化施工质量控制包括了土壤的处理、种植槽与种植穴的挖掘、苗木的质量与栽培控制以及定点放线处理工作等。通过土壤检测，科学的分析园林施工现场土壤的透气性、酸碱度以及营养含量等，进行土壤的改良、施肥和消毒工作，必要时进行客土。苗木的质量与栽培控制要求对苗木的胸径、柱形、高度、土球直径以及损伤程度进行合理的分析，确定进场的苗木质量以及栽培工艺符合施工质量标准。种植槽与种植穴的挖掘工作主要根据苗木的根系特点及土球直径大小决定，确保根系有充足的生长空间。进行定点放线处理时，应保证点的标记明显，易察觉，还应保证点、线的位置准确合理。根据施工现场的实际情况，合理的调整和控制点、线的位置。

2.6风景园林绿化工程养护技术

（1）支撑养护。园林绿化工程中常常会栽植一些大型乔木，要提升大型乔木栽植的成活率，需要做好后期的养护，尤其是支撑养护，采取适当措施给大型乔木固定并支撑，并安排专人定期做好固定支撑的稳定性和牢固性检查，防止出现倒塌。尤其是大风、暴雨季节更应要及时做好大型乔木种植的固定支撑养护，减少对根系压迫力，使植物根系更好生长，提升大型乔木的成活力。（2）土壤养护。土壤肥沃度直接决定了植被的生长速度和成长效率，要保证植物的健康成长，需要做好绿化工程的土壤养护。一方面，要确保土壤水分，定期对植被进行浇水灌溉，尤其是炎热的夏季，要提升浇水的频次，避开中午时段，防止温差过大造成植被死亡；其次是要对土壤植被施肥，使植被生长始终有着充足的养分保证，尤其是植被在生长过程中会不断消耗土壤种的养分，为保证其健康生长就要定期做好施肥养护，通常为1年1次。（3）修剪养护。园林绿化工程不仅要保证成活率，也需要做好美观，这离不开对植被的整形、修葺和除草等养护工作。此外，整形和修剪植被还可以及时除去病枝、烂枝和虫枝，降低植被的生病几率，促进植被的健康生长。此外，还要做好植被的除草养护，通过除草可以使植被根系吸收更多的土壤肥力，还可以实现松动土壤，增强土壤的透气性，促进植被根系的茁壮成长。因此，要做好植被的整形、修葺以及除草等修剪养护，提升整个园林绿化工程的质量。

3结语

工程质量的核心形成阶段是工程的施工阶段，在整个施工过程中，质量的形成和控制都在于施工，质量控制是否有效直接影响整个工程的成败。所以，在园林绿化施工的过程中，必须加强和优化施工现场的工序，严格按照规范，加强质量检测，只有整个过程都实行质量控制，才能使工程的施工达到优良的效果。

参考文献：

[1]节晓薇.园林绿化施工方面论述[J].花卉，2018（18）：161-162.

[2]彭志红.园林绿化工程施工质量控制要点——泰安市惠丰园小区园林绿化工程调查分析[J].林业科技，2018，43（04）：44-46.

[3]张振海.刍议园林绿化工程的质量管理与施工要点[J].江西建材，2016，21：203+206.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8fc153dfe51114e711b2f002.html