# 奥氏体不锈钢321合金不同应变速率下动态再结晶分析

### 论文摘要

以奥氏体不锈钢321合金为研究对象,通过EBSD和TEM等方法,分析在950～1250℃变形温度和0. 001～1 s-1应变速率条件下的不连续动态再结晶（DDRX）行为。研究结果表明:当变形温度上升后,合金中更多晶粒发生了再结晶转变的过程,同时,再结晶晶粒的尺寸也显著增大;当应变速率上升后,再结晶晶粒的数量发生了降低的现象,并且其尺寸也明显减小。在温度较高而应变速率较小的情况下,晶粒将会在三叉晶界部位发生形核,此时晶界也很容易发生迁移的现象;而在较低温度以及应变速率很大的情况下,稠密位错墙也会对再结晶形核过程造成较大影响。当真应变逐渐增大后,小角晶界随之减少,同时形成了更多大角晶界与孪晶。与传统DDRX相比可以发现,此时的孪晶在初始变形阶段出现了降低的现象。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 实验结果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 解婧陶,王钦娟,王璐银

关键词: 不锈钢,动态再结晶,应变速率,链状组织,孪晶

来源: 锻压技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 福建船政交通职业学院机械工程系,中国石油天然气集团有限公司

基金: 福建省中青年教师教育科研项目(JAT160721)

分类号: TG142.71

DOI: 10.13330/j.issn.1000-3940.2019.06.027

页码: 178-182

总页数: 5

文件大小: 3023K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].汽车薄板钢应变速率敏感性影响有新论[J]. 四川冶金 2013(06)

- [2].初始应变速率对00Cr22Ni5Mo3N双相不锈钢超塑性的影响[J]. 锻压技术 2013(05)

- [3].冷轧0.10C5Mn2Al钢在10~(-2)/S应变速率下的超塑性研究[J]. 特殊钢 2020(05)

- [4].粉质黏土强度特性应变速率效应的试验研究[J]. 铁道学报 2018(02)

- [5].基于高速拉伸试验的车身用钢板材料应变速率敏感特性研究[J]. 汽车技术 2010(07)

- [6].不同应变速率双相高强钢动态力学行为微观机理分析[J]. 锻压技术 2018(06)

- [7].超高强热成形钢的应变速率敏感性[J]. 工程科学学报 2018(09)

- [8].考虑热传导和热辐射时6063铝合金在中等应变速率下热压缩温升的修正[J]. 机械工程材料 2017(07)

- [9].金属拉伸试验引起的应变速率脆性[J]. 钢铁研究学报 2015(03)

- [10].高温碱液浓度与温度及应变速率对316L不锈钢应力腐蚀开裂的影响[J]. 机械工程材料 2009(05)

- [11].工业纯钛中低温拉伸行为的温度与应变速率敏感性[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [12].材料流变行为的温度和应变速率补偿研究[J]. 热加工工艺 2014(17)

- [13].典型汽车用钢板应变速率敏感性实验[J]. 塑性工程学报 2012(06)

- [14].温度及应变速率对结构钢变形行为的影响[J]. 热加工工艺 2011(20)

- [15].应变速率和应力三轴度对316LN钢强度的影响[J]. 锻压技术 2017(11)

- [16].拉伸试验准应变速率控制法[J]. 工程与试验 2011(S1)

- [17].不同应变速率下铍材的拉伸性能及变形行为[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(02)

- [18].温度及应变速率对7075铝合金临界损伤因子的影响[J]. 重庆大学学报 2011(07)

- [19].应变速率及温度对等径通道挤压2A12铝合金力学性能的影响（英文）[J]. 材料热处理学报 2018(05)

- [20].应变速率对617B镍基高温合金组织演变的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2014(12)

- [21].岩石单轴拉伸应变速率效应及能量演化特征试验研究[J]. 矿业研究与开发 2018(12)

- [22].应变速率对TC4-0.55%Fe合金在模拟海水中应力腐蚀行为的影响[J]. 腐蚀与防护 2018(09)

- [23].M1600钢的动态力学性能[J]. 金属热处理 2018(12)

- [24].应变速率控制对金属材料静载拉伸性能的影响[J]. 理化检验(物理分册) 2019(08)

- [25].不同应变速率下裂隙砂岩强度特性及贯通破坏模式研究[J]. 青海交通科技 2019(03)

- [26].应变速率对镁合金GW123K塑性的影响[J]. 机械工程材料 2014(06)

- [27].温度及应变速率对Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V合金临界损伤因子的影响[J]. 材料热处理学报 2013(01)

- [28].TA15应变速率敏感指数对变形温度、应变和应变速率的响应规律[J]. 热加工工艺 2011(20)

- [29].TC11钛合金应变速率和温度敏感系数[J]. 沈阳理工大学学报 2009(03)

- [30].应变速率对Q235钢形变诱导铁素体相变的影响[J]. 机械工程材料 2009(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8fc1b528a635840ec7cedd94.html