# 2A12方板裂纹原因分析

### 论文摘要

牌号为2A12的铝合金方板在冷变形过程中发现表面和侧面有多处裂纹,经化学成分分析、宏观组织、断口、显微组织以及扫描断口能谱分析,结果表明:失效方板的化学成分符合GB/T3190-2008的要求,低倍组织除裂纹外没有发现其它缺陷,断口表面未发现氧化层,显微组织未过烧。失效方板开裂是淬火冷却过程中,内外温度差大,材料表面因急剧冷却收缩形成极大拉伸应力,当拉应力超过材料抗拉强度材料塑性变形极限时形成开裂,裂纹属于淬火裂纹。

### 论文目录

- 1 背景信息

- 2 实验过程

- 2.1 化学成分分析

- 2.2 宏观组织检查

- 2.3 显微组织分析

- 2.4 断口及能谱分析

- 3 方板裂纹产生原因及预防措施

- 3.1 方板裂纹产生原因分析

- 3.2 预防措施

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张洪静,卢潇涵,竭艳丽,颜秉辉,秦宇

关键词: 合金,状态,方板,淬火裂纹

来源: 世界有色金属 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学

专业: 金属学及金属工艺

单位: 东北轻合金有限责任公司

分类号: TG146.21;TG316

页码: 185+187

总页数: 2

文件大小: 2999K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].观察与评价案例:数数找家(中班)[J]. 幼儿教育 2016(34)

- [2].恋爱可以缓解疼痛[J]. 现代物理知识 2010(06)

- [3].固支方板抗爆动力响应分析[J]. 哈尔滨工程大学学报 2011(12)

- [4].冲击荷载作用下金属方板的变形与起裂分析[J]. 振动与冲击 2008(10)

- [5].均布冲击荷载作用下金属方板的变形与起裂研究[J]. 钢结构 2008(12)

- [6].水下爆炸气泡射流作用下固支方板动态响应的数值仿真研究[J]. 船海工程 2012(01)

- [7].固支方板在水下爆炸气泡射流作用下动态响应[J]. 噪声与振动控制 2012(06)

- [8].异形方板受均布荷载作用的挠度方程[J]. 低温建筑技术 2014(02)

- [9].爆炸载荷作用下双向加筋方板的大挠度塑性动力响应[J]. 工程力学 2012(01)

- [10].爆炸载荷作用下单向加筋方板的大挠度塑性动力响应分析[J]. 振动与冲击 2011(04)

- [11].固支加筋方板在均布冲击载荷作用下动态响应的相似畸变研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2008(03)

- [12].剪切理论与经典理论的对称角铺设方板弯曲解析研究[J]. 宇航总体技术 2019(03)

- [13].一种合成六方板状Zr-Ce-SBA-15介孔材料的新方法[J]. 化学学报 2009(11)

- [14].近距非接触空爆载荷作用下固支方板破口计算[J]. 哈尔滨工程大学学报 2012(05)

- [15].近距空爆载荷作用下固支方板的变形及破坏模式[J]. 爆炸与冲击 2012(04)

- [16].分体串联装药水下爆炸对固支方板的复合作用及其分析[J]. 北京理工大学学报 2009(08)

- [17].方板阶梯辐射体指向性研究[J]. 声学技术 2018(01)

- [18].基于ANSYS软件均布载荷作用下方板挠度分析[J]. 数字技术与应用 2018(09)

- [19].钙钛矿结构钛酸铅四方板状颗粒的水热合成及表征[J]. 功能材料 2014(10)

- [20].复方板黄口服液制备工艺研究[J]. 动物医学进展 2016(02)

- [21].嗜书者的性情[J]. 学习博览 2011(08)

- [22].基于方板对角拉伸试验模型的镀锡板起皱行为数值模拟[J]. 机械工程材料 2019(09)

- [23].苏黎明散文小辑[J]. 散文百家 2011(09)

- [24].水下近场非接触爆炸作用下固支方板破口计算[J]. 振动与冲击 2011(01)

- [25].破片与冲击波对固支方板的耦合毁伤效应数值研究[J]. 船舶力学 2017(05)

- [26].古代藏书家趣闻[J]. 晚报文萃 2014(24)

- [27].PVA-ECC的弯曲韧性试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2018(04)

- [28].钢纤维对喷射混凝土方板早龄期弯曲性能的影响[J]. 建筑材料学报 2017(01)

- [29].翻边对开孔方板拉伸强度的影响[J]. 河南科技 2020(05)

- [30].方板阶梯辐射体辐射声场的计算及测试[J]. 声学学报 2018(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8fe50471eefef05b3709829e.html