# 变压器油箱表面运行变形振型特性研究

### 论文摘要

变压器油箱表面振动信号与其内部绕组及铁心的机械状况密切相关,对其进行测量及特性分析是诊断变压器机械故障的重要手段之一。传统的单点测量方式受油箱固有模态特性的影响,使得拾取的信号因测点位置不同而产生很大的差异,且随正常工况波动而变化,限制了该方法的进一步现场应用。该文首先提出变压器油箱表面运行变形振型(ODS)的测量方法;然后在空载及负载试验条件下,分别研究了不同电压和电流时变压器油箱表面的ODS特性,提出了利用振型相关系数(SCC)判断ODS变化程度的方法;最后研究了绕组压紧程度松动时变压器油箱的ODS特性。结果表明:不同测点加速度为多频率复合的周期稳态准同步信号,因各点信号相位相同或相反使得整个表面振动分布呈现波动形式,且不同频率最大振幅出现的位置也有所不同。加载电压及负载电流的变化会直接影响油箱表面振动加速度幅值,但并不影响整体形态,SCC接近于1,即各点间振动幅值比值不变,振动相位不变。与正常情况下相比,绕组松动时SCC远小于1,说明ODS发生了明显变化。该研究工作为基于振动信号的变压器绕组及铁心机械状态评估和故障诊断提供了一条新思路。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 变压器ODS基本原理及测量方法

- 1.1 变压器ODS基本原理

- 1.2 变压器OSD测量方法

- 2 变压器空载试验ODS特性分析

- 3 变压器负载试验ODS特性分析

- 4 绕组压紧松动故障下ODS分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 师愉航,汲胜昌,张凡,陆伟锋,占草

关键词: 单相变压器,油箱,运行变形振型,振型相关系数

来源: 电工技术学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学)

基金: 国家重点研发计划资助项目(2016YFB0900804)

分类号: TM41

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180251

页码: 1088-1095

总页数: 8

文件大小: 974K

下载量: 224

### 相关论文文献

- [1].复振型叠加方法合理振型数量的确定[J]. 建筑结构学报 2020(02)

- [2].结构高度对高耸结构振型贡献率的影响研究[J]. 工业建筑 2017(06)

- [3].大跨径悬索桥反应谱分析时应考虑振型数量研究[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [4].基于振型遴选与振型构造的空间网格结构动力分析方法[J]. 工业建筑 2015(01)

- [5].关于结构振型参与系数和振型贡献的分析[J]. 防灾减灾工程学报 2009(05)

- [6].弯剪型结构与轴力型结构振型特征分析[J]. 空间结构 2015(04)

- [7].非规则梁桥的振型重要性指标研究[J]. 工程力学 2013(09)

- [8].基于大质量法的结构零频率振型的动力特性[J]. 力学季刊 2020(02)

- [9].相对振型转换法求解具有多点限制连续体振动响应[J]. 振动与冲击 2013(21)

- [10].关于“结构振型参与系数和振型贡献的分析”一文的勘误[J]. 防灾减灾工程学报 2011(03)

- [11].重频结构的振型识别及处理方法[J]. 工业建筑 2011(S1)

- [12].高层建筑抗震设计振型数目选取原则[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [13].轿车白车身模态分析与振型相关性研究[J]. 汽车科技 2008(01)

- [14].基于独立振型的大跨度桥梁风致抖振响应分析[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [15].绝对位移直接求解虚拟激励法采用附加振型求解的理论研究[J]. 振动与冲击 2015(08)

- [16].相对振型转换法求解具有多点限制连续体振动响应[J]. 振动与冲击 2013(03)

- [17].基于振型动能法的大跨度斜拉桥振型分析和模态识别[J]. 公路交通科技 2008(09)

- [18].钢-混凝土组合梁的固有频率及其振型[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(02)

- [19].振型选取对结构抗震响应指标的影响[J]. 低温建筑技术 2019(09)

- [20].高墩梁桥的水平向主导振型理论分析[J]. 振动与冲击 2016(12)

- [21].基于振型面积差最小的导弹动力学模型修正[J]. 导弹与航天运载技术 2013(05)

- [22].高振型对主厂房框架柱地震作用的影响[J]. 低温建筑技术 2012(08)

- [23].基于单一方向振型变化率的轧辊裂纹判断方法研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2011(01)

- [24].风振响应中选择主导振型的主动预测法[J]. 土木工程学报 2008(05)

- [25].密集振型分布特征空间结构反应谱法修正研究[J]. 建筑结构 2008(06)

- [26].消能减震支撑对建筑物结构振型的作用[J]. 四川建筑 2014(02)

- [27].基于轴向振型差变化率的空间刚架结构损伤识别实验[J]. 桂林理工大学学报 2013(02)

- [28].振型参与质量系数详解[J]. 黑龙江科技信息 2009(23)

- [29].球面网壳地震动输入与振型响应的相关性[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(06)

- [30].振型分解地震反应中地基静止的起因及其修正[J]. 地震工程与工程振动 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9008bba7cfb9d169b1d25193.html