# 13Cr超级马氏体不锈钢的热变形行为研究

### 论文摘要

利用Gleeble热模拟试验机对13Cr超级马氏体不锈钢进行单道次热模拟压缩实验,以研究温度在950～1200℃、应变速率在0.1～5 s-1下的热变形行为,并分析了不同条件下晶粒的组织演变规律;基于Sellars双曲正弦模型构建了13Cr超级马氏体不锈钢的流变应力本构方程。结果表明,随着变形温度的升高和应变速率的降低,峰值应力降低;随着变形温度的升高,晶粒逐渐长大、粗化。随着应变速率的升高,动态再结晶晶粒明显细化。经计算得到了热变形激活能Q=519580.9 J/mol,并得到了Zener-Hollomon参数的表达式。

### 论文目录

- 1 实验材料和方法

- 2 实验结果与分析

- 2.1 应力-应变曲线

- 2.2 微观组织分析

- 2.3 本构方程的建立

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈肇翼,刘靖,任学平,方旭东

关键词: 超级马氏体不锈钢,本构方程,动态再结晶,热变形行为

来源: 热加工工艺 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 北京科技大学材料科学与工程学院,山西太原钢铁集团有限公司

基金: 国家“十三五”重点研究项目(2016YFB0300204)

分类号: TG142.71

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.06.012

页码: 51-54

总页数: 4

文件大小: 1118K

下载量: 197

### 相关论文文献

- [1].新型高碳马氏体不锈钢的组织与性能[J]. 钢铁研究学报 2020(02)

- [2].V对超级马氏体不锈钢组织及力学性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(06)

- [3].氮强化马氏体不锈钢[J]. 热处理 2020(04)

- [4].1Cr13型马氏体不锈钢化学成分与淬火温度区间关系的研究[J]. 大型铸锻件 2017(02)

- [5].马氏体不锈钢盘条退火表面硬度的影响因素[J]. 工业炉 2017(02)

- [6].超级13Cr马氏体不锈钢在单质硫环境中的腐蚀行为[J]. 材料工程 2016(03)

- [7].高碳马氏体不锈钢8Cr13MoV球化退火过程中碳化物的演变[J]. 金属热处理 2016(09)

- [8].回火温度对0Cr16Ni5Mo马氏体不锈钢组织和性能的影响[J]. 材料开发与应用 2015(01)

- [9].不同腐蚀条件下高强15Cr马氏体不锈钢表面状态表征[J]. 材料科学与工程学报 2015(06)

- [10].攀钢率先突破国内高碳马氏体不锈钢连铸技术[J]. 钢铁钒钛 2020(05)

- [11].马氏体不锈钢材料防锈蚀保存研究[J]. 世界有色金属 2019(05)

- [12].马氏体不锈钢手术器械柠檬酸钝化工艺研发[J]. 电镀与精饰 2017(04)

- [13].高氮马氏体不锈钢3Cr13N的耐腐蚀机理[J]. 材料热处理学报 2015(S1)

- [14].基于人工神经网络的超级马氏体不锈钢淬火力学性能预测[J]. 热加工工艺 2011(20)

- [15].马氏体不锈钢的锻造[J]. 金属加工(热加工) 2010(19)

- [16].马氏体不锈钢预堆边焊接工艺可行性探索[J]. 科技创新与应用 2016(19)

- [17].热处理对1Cr13Ni马氏体不锈钢组织与性能影响[J]. 金属加工(热加工) 2015(19)

- [18].两次电渣重熔3Cr13马氏体不锈钢的质量研究[J]. 模具制造 2020(10)

- [19].1Cr13半马氏体不锈钢连铸坯纵裂纹形成机理及控制[J]. 河北冶金 2014(04)

- [20].回火对00Cr15Ni6Mo2高强马氏体不锈钢组织和性能的影响[J]. 宝钢技术 2013(03)

- [21].超级13Cr马氏体不锈钢在入井流体与产出流体环境中的腐蚀行为研究[J]. 材料工程 2012(10)

- [22].马氏体不锈钢的焊接[J]. 电焊机 2010(08)

- [23].ZG1Cr12Ni3Mo2Co2VN马氏体不锈钢的焊接工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2010(20)

- [24].水电行业用超级马氏体不锈钢合金化特点[J]. 山西冶金 2009(04)

- [25].耐热马氏体不锈钢1Cr5Mo管坯的生产试制[J]. 大型铸锻件 2008(03)

- [26].新型超级马氏体不锈钢的焊接[J]. 现代焊接 2010(02)

- [27].激光选区熔化0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢的成形工艺及显微组织研究[J]. 热加工工艺 2020(16)

- [28].填丝对马氏体不锈钢接头组织与性能的影响[J]. 焊接 2018(11)

- [29].冷处理对马氏体不锈钢组织和硬度的影响[J]. 金属热处理 2017(11)

- [30].9Cr18马氏体不锈钢的亚温淬火[J]. 热处理技术与装备 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/901db0feefd6c1efa5afe00c.html