# 固溶处理对2205双相不锈钢的耐蚀性的研究

### 论文摘要

为确保不锈钢得到较好的两相比例,较优的耐蚀性能,以热轧态的2205双相不锈钢为研究对象,在不同温度下进行固溶处理,250℃时效处理1 h。使用维氏硬度计、金相显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪以及电化学工作站分析表面结构的显微组织、硬度、耐蚀性等。研究其在质量分数为3.5%NaCl溶液中的耐腐蚀性,并确定最合适的固溶温度。结果表明:随着温度升高,铁素体含量增加,在1 050℃固溶时,2205双相不锈钢两相比为59∶41;在质量分数为3.5%NaCl溶液中,经过1 050℃固溶、250℃时效的2205双相不锈钢耐蚀性最好。

### 论文目录

- 1 试验

- 2 结果及分析

- 2.1 固溶处理及时效处理的影响

- 2.2 固溶处理及时效处理

- 2.3 EDS分析与X射线图分析

- 2.4 固溶温度对2205双相不锈钢耐蚀性影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐美玲,亢淑梅,陈婷婷,路金林,王子蒙,王宇

关键词: 双相不锈钢,固溶处理,时效处理,耐蚀性

来源: 兵器材料科学与工程 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 辽宁科技大学材料与冶金学院

基金: 辽宁省教育厅项目资助(2017LNQN14)

分类号: TG142.71;TG156.94

DOI: 10.14024/j.cnki.1004-244x.20181221.001

页码: 78-81

总页数: 4

文件大小: 1863K

下载量: 276

### 相关论文文献

- [1].日铁不锈钢公司开发独有双相不锈钢[J]. 轧钢 2019(06)

- [2].00Cr25Ni6Mo3N双相不锈钢的力学性能[J]. 热处理 2020(01)

- [3].微合金化2205双相不锈钢组织及性能[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(05)

- [4].氮强化双相不锈钢[J]. 热处理 2020(04)

- [5].双相不锈钢焊接性能及试验[J]. 河北农机 2017(12)

- [6].含氮双相不锈钢及其冶金工艺[J]. 科技风 2018(02)

- [7].含氮双相不锈钢及其冶金工艺[J]. 科技风 2018(10)

- [8].双相不锈钢的研究与发展[J]. 四川水泥 2018(08)

- [9].双相不锈钢材料的应用分析[J]. 科技风 2016(23)

- [10].基于热加工图的机床用双相不锈钢的热加工行为研究[J]. 铸造技术 2017(01)

- [11].2205双相不锈钢的抗氢氟酸腐蚀行为[J]. 材料保护 2016(11)

- [12].太钢双相不锈钢挺进欧洲高端市场[J]. 四川冶金 2017(01)

- [13].海水淡化泵用1.4517双相不锈钢组织及硬度研究[J]. 河南科技 2017(07)

- [14].加工过程温度对双相不锈钢的组织和性能影响[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [15].2507双相不锈钢钾盐蒸发罐腐蚀的原因分析[J]. 腐蚀与防护 2017(08)

- [16].2205双相不锈钢锻造失效分析[J]. 锻压技术 2017(08)

- [17].时效处理对4A双相不锈钢σ相析出及性能的影响[J]. 材料导报 2017(16)

- [18].铸坯取样位置对经济型双相不锈钢2101热塑性的影响[J]. 工程科学学报 2017(09)

- [19].节约型双相不锈钢组织性能控制与制造技术[J]. 鞍钢技术 2016(02)

- [20].2205双相不锈钢在卤水溶液中腐蚀初探[J]. 全面腐蚀控制 2015(03)

- [21].双相不锈钢2205热轧钢带氧化铁皮显微分析[J]. 钢铁 2015(05)

- [22].电渣重熔超级双相不锈钢用炉渣性能研究[J]. 现代冶金 2020(01)

- [23].时效时间对2101双相不锈钢微观组织和性能的影响[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [24].热轧变形量对铝热法制备的2507双相不锈钢组织和力学性能的影响[J]. 兰州理工大学学报 2020(04)

- [25].双相不锈钢成分、性能及析出相分析[J]. 特殊钢 2019(03)

- [26].2205双相不锈钢在淡化海水中的点蚀行为[J]. 装备环境工程 2017(02)

- [27].双相不锈钢相分解研究进展[J]. 材料导报 2017(15)

- [28].固溶处理对2205双相不锈钢组织及性能的影响规律研究[J]. 宽厚板 2015(06)

- [29].奥氏体-铁素体双相不锈钢的焊接[J]. 中国特种设备安全 2008(06)

- [30].铁路货车2205双相不锈钢的焊接[J]. 焊接 2011(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/90379f809902ee769d4cc19c.html