# 怎么样对移动无线通信的网络进行优化

关键词：移动无线通信；网络优化；方法

1、移动无线通信网络的趋势

从1897年马可尼实验室证明了运动中无线通信的可应用性，到1978年贝尔实验室开发了真正意义上的大容量蜂窝式移动电话系统，人类延续着对无线通信的兴趣和追求。时至今日，无线通信己经在世界各地得到广泛使用，随着无线通信新用户的快速增多，对无线通信网络的各种新业务的需求也日益激烈。其中最重要的需求来源于互联网，它也是当今通信领域中最强大的增长推动力。互联网的飞速发展，为无线通信网络用户提供的信息也越来越丰富，随着用户大量使用手机、笔记本电脑、掌上电脑以及自动信息设备等便携式通信设备，必定会把无线通信产业推向新的高度。

2、移动无线通信网络存在的问题

目前无线通信网络存在的故障主要有：接入失败、切换失败、掉线、误帧率高等几种。造成这些故障产生的原因主要是：无线网络覆盖率较低，目前无线通信网络较好的地区是一些大中城市，而偏远地区由于地势、人口分布不均匀等因素导致无线网络覆盖率较低；另外不正确的接入参数设置、过长的主叫与被叫时间、功率不足等问题也会导致这些故障产生；通信技术中的GSM技术是一个容易干扰的系统，干扰也会导致接入失败、转换失败、掉线等问题的产生。如今随处可见的WiFi热点，基本以提供网络接入服务为主，其中既有运营商建设的，也有热点自建的，都能够满足人们无线上网的需求。这类以提供网络接入为主要服务内容的无线网络，在使用过程中经常遇到连不上、常掉线、速度慢和接入认证便捷性差等问题。运营商承建的热点也普遍存在投诉率较高的问题，因为在火车站、学校、酒店、会议中心等地，用户的实际使用体验和公司对外宣传形成了强烈反差，从而影响了业务推广。

3、无线通信网络的优化流程

3.1数据采集

无线通信网络的数据采集工作是网络优化的基本的前提和基础。采集数据是指对网络设计目标、网络总体运行和其工程情况的系统数据进行采集，其目的是对网络性能和质量能够更加有针对性的分析。采集数据的方法有话务数据采集和路测数据采集两种。话务数据采集主要有网络接入性能数据、信道接通率、可用率、拥塞率、掉线率、话务转换成功率、话统报告图表等。路测数据采集则是指通过路测设备对无线通信网络的覆盖、转换、质量现状等进行定性定量定位。网络优化最重要的手段是路测（DT）和CQT测试，下面重点介绍路测（DT）和CQT测试。

通过到网络通信有问题的地方进行实地路测测试，能够详细地记录测试点附近的接收质量和网络通信所占用的小区、信道等数据。如果路测到的数据不符合理论数据，比如通话质量差的原因不是因为信号的强弱而引起的；阻塞不是由于没有进行正常切换。就需要在对通信网络路测数据分析的基础上，对邻近关系与切换参数进行检查修改，调整通信网络的天线倾角和方向，查找通信网络的干扰来源，找出通信网络天馈系统的安装错误。

CQT测试上要尽量突出重点，测试的地点要选择用户相对集中的场所，比如商场和居民小区这类地点，选点一般要在30个以上。对客户的投诉要进行归类整理，从通信掉话，通信接入困难和通话质量不好等方面进行分类，并要注意客服投诉的时间和地点。尽量地收集和分析这些信息有利于掌握无线通信网络存在的主要问题，并及时有效地解决，从而提高工作效率。

3.2性能分析

性能分析是指通过上面的两种数据采集方法，对采集到的数据进行有效分析，以便制定网络优化方案。对采集的数据主要从干扰、掉话、转换、话务均衡四个方面来分析通信网络性能。无线通信网络一般发生的故障有：接入失败、切换失败、掉话、高错误帧率等。在COT测试数据分析的基础上，对通信网络全网进行分析，充分考虑到掉话率，切换成功率，呼叫成功率和信道可用率等重要指标的数据是否合理，找出指标数据过高或者过低的原因，及时地解决这此问题。

3.3工程优化

3.3.1合理设置网络工程的设计参数和系统参数。在无线通信网络所用的设备中，所有设备都有大量的参数，通过对参数的设置来控制小区的信道配置，实现手机等移动设备的寻呼、接入和位置更新等行为。这些参数的设置直接影响到小区网络信号的覆盖率，小区间切换和小区话务负荷的分布等。为了能够充分合理地运用现有的无线资源，就需要对参数进行准确的设置，尽可能让全网的业务量和信令流量能够均匀，这对网络平均服务水平的提高有着重要的作用。在对参数进行设置的时候要适量，如果参数设置太小就根本起不到作用，而参数设置太大则有负面的影响，还需要考虑到参数的调整对相邻区间的影响，否则就会违背无线通信网络优化的初衷。

3.3.2网络基站群的划分，网络基站的数量一般是20-30个之间，需要根据具体情况进行灵活的调整，提高网络信息的覆盖率，满足网络信息覆盖区域的相对独立性。

2.3.3选择好基站群，让基站的建设规模能够适应本地区的发展要求，达到网络工程优化的准确性和连续性。

3.3.4路测数据的分析，要充分利用后台处理软件对路测数据进行分析，及时地发现问题并解决问题，同时针对数据分析结果对网络参数进行适当的调整，所有指标都要满足网络的性能。

除此以外，还可以利用微蜂窝完善无线通信网络。与宏蜂窝相比，微蜂窝的优势表现得更加明显，微蜂窝的安装和使用也更加方便。微蜂窝可以充分地补充宏蜂窝。主要表现在：通过在无线通信网络信号比较复杂的路段建设微蜂窝，可以让这些地段形成主导信号，进而改善无线网络通信的质量；通过微蜂窝增加室内分布系统能够有效地解决宏蜂窝网络信号很难覆盖的盲点地区，比如商城和地下停车场；合理运用微蜂窝能够有效地分担热点地区的话务量，还能完善高速公路覆盖的盲区，采用微蜂窝的定向天线，向公路的两个走向分别发射，从而解决高速公路网络信号的覆盖盲区。

结束语

总之，无线通信网络优化直接贯穿于无线网络发展的全过程，为了让无线通信网络质量再上一个台阶，需要更加深入的、持久的进行网络优化工作。此外，无线通信的网络优化工作也是比较繁重的，它对延续网络的生命期有着非常重要的作用和意义。做好无线通信网络优化工作，不仅能够不断地提高现有无线通信的网络质量，网络服务水平和无线电频谱效率，还能在最大程度上降低企业的运营成本，从而为用户提供最优质的网络服务，实现企业经济效益的最大化。

参考文献

[1]杜朋涛，移动通信系统的无线网络优化[J].中国科技博览，2013，（02）.

[2]张利兵；运营商WLAN无线网络优化[J].电信工程技术与标准化，2014，（18）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/904c61f6a91879e764baa266.html