# 阐述城镇住宅区天然气安全管理与技术

天津绿州燃气有限公司天津300000

摘要：随着我国经济建设速度的加快，城镇中天然气系统的建设逐步走向成熟，天然气也逐渐走入居民的生活之中，成为不可缺少的重要能源，受益群体的规模也逐渐的扩大，天然气用户也越来越多，随之而来对天然气安全管理方面的要求也与日俱增。本文分析了城镇住宅区天然气系统存在的安全隐患和目前天然气安全管理方面存在的问题，并阐述了天然气安全管理工作以及相关的安全技术。

关键词：城镇住宅区；天然气；安全管理；技术

一、天然气的安全管理的特点

1、天然气运营商的特点。城镇住宅区天然气运营商，一般由国家或地方各个能源公司来担任。这些运营商良莠不齐，在一些城镇，往往存在如下几个方面的问题。第一，城镇天然气运营商规模一般较小，所聘用的安全管理从业人员一般比较少，员工安全意识缺失，致使部分安全工作难以胜任。第二，城镇天然气运营商在资金和技术上水平相差较大，部分单位对相关设施的检修，可能会存在资金和技术上的不足，从而使得故障难以得到排查，或者已有的故障和安全隐患得不到消除，从而导致安全问题的发生。第三，一些运营商对安全工作缺乏监管，难以保证切实有效的安全管理。

2、天然气用户的特点。对于城镇居民中大多数用户来说，在其未经历过长期天然气使用，或者正确的天然气安全教育之前，他们并不具备安全使用天然气的相关知识和能力。在对某城镇天然气用户的天然气安全知识与安全使用规范的调查中，超过半数的城镇居民用户不具备足够的安全使用天然气的知识和能力。在调查中还发现，有超过30%的人对天然气易燃易爆的性质不了解，有56%的家庭出现过使用后忘记关闭炉前阀门的情况。这些情况表明，对城镇天然气用户进行相应的安全教育，培养其安全使用天然气的意识是有必要的，特别是在部分燃气设备本来就存在隐患的地方，稍有不慎就可能酿成事故。因此，在用户安装燃气设备之时就应该对其进行安全指导，在日常使用时，也应该加强用户的安全意识，普及天然气安全使用的知识，以防天然气事故的发生。

二、城镇住宅区天然气系统的安全隐患

天然气的推广和应用为城镇居民的生活带来了很多的便利，但同时也带来了一些安全隐患，天然气的主要成分是甲烷，属于易燃易爆的危险气体，一旦从管道中泄漏，不但燃烧速度快，还有可能发生爆炸事故，天然气爆炸的冲击力和破坏性也非常的强，所以随着天然气的普及率越来越高，随之而来的安全问题也应该要引起高度的重视。住宅区天然气系统存在的安全隐患有以下几点：

1、天然气管道的腐蚀。城镇住宅区的天然气安全事故大多是因为管道气体泄漏所引发的，天然气泄露的原因多种多样，比如天然气管道的腐蚀，天然气输送管道的腐蚀会引起天然气意外的泄漏，极有可能造成安全事故的发生。

2、燃气灶具的品质不达标。随着天然气使用的普及，很多厂商加入了生产燃气灶具的行列，市场的扩大也导致了灶具品质的差距，一些灶具生产厂家一味的注重企业的效益而忽视了产品的品质，燃气灶具的品质不达标也是引起天然气安全事故的隐患之一。

3、天然气处理不达标。天然气是一种无色无味的气体，住宅区居民使用的天然气需要加入臭味剂，这样处理的目的是为了应对天然气的意外泄漏问题，加入了臭味剂的天然气可以被人们的嗅觉感应到，避免危险事故的发生，但是如果天然气处理不达标的话，就不容易被人们的嗅觉感应到，也就加大了安全的隐患。

4、额定压力问题。在城镇住宅区，居民家中的燃气灶具的压力在正常情况下是比较大的，当天然气的使用用户增多的时候，因为各区域用气量的不均衡就会因为压力不稳定而发生天然气泄漏的事故。在日常生活中，第三方的破坏行为和自然灾害也可能引起天然气的泄漏。这些因素虽然不容易控制，但是有效的监督和防范措施也是可以降低事故的危害程度的。

三、常用天然气安全技术

1、加臭处理。对天然气进行加臭是保障用气安全的重要流程，无色无味的天然气只有进行加臭，才能较为便捷地被用户识别是否泄漏，从而保证天然气的使用安全。加臭一般选择在降压后从低压管道部分进行，例如配气门站等。加臭剂可使用四氢噻吩代替传统的乙硫醇进行添加。

2、楼栋调压。楼栋调压需要按照供气区域中楼栋的用户数来进行确定，并采用箱式调压器对压力进行调整，以消除附加压头。

3、灶具和连接具。用户端的设施安全同样重要。天然气管道应该尽量使用抗老化的金属管代替橡胶管进行连接，灶具则应该选用与天然气管道的相关参数一致的灶具，保证燃气的稳定性。

4、信息化监测设备。在天然气管网的各个位置安装气体传感器，以监测是否有燃气泄漏的现象，并将信息统一进行处理，发送给检修部门，以实现实时的监测，节约大量人力物力。同时，通过信息化的手段，将管道内气体浓度、压强等信息，以及管道的锈蚀状态，以及用户使用天然气的情况综合处理，以求达到更为智能化的效果。

5、安装相关的燃气报警系统。现阶段，市面上相关的燃气报警系统主要包括IC卡燃气表自关断产品、家用燃气管道自动断气电磁阀、燃气报警器和采用机电一体化技术具有上述功能的相关产品等。在以上这些设备当中，家用燃气报警器因价格适中，适用于家用。

四、城镇住宅区天然气安全管理的应对措施

1、完善天然气管理制度。管理工作离不开制度的约束，天然气经营企业应该加强自身的安全管理制度，提高对天然气安全管理的要求，明确管理的职责，首先要对管理人员和工作人员进行安全意识的加强，提高内部人员的综合素质，制定严格的奖惩制度，这样做不但能督促安全管理工作的发展还能够调动相关工作人员的积极性。天然气经营企业还应该加强对天然气基础设备和设施的资金投入，及时的更新设备，对安全技术的研究和更新也要重视，要和时代的发展相匹配。

2、加强对居民安全意识的宣传。天然气经营企业还应该加强对居民安全意识的宣传工作，住宅区的居民作为天然气的直接使用者和受益人，自身的自律性是极为重要的，应该具备完善的安全意识和安全知识，只有这样才能够加强自身的自律性，消除在日常的天然气使用中不当的行为，在发生意外事故时能够及时的采取应对的措施。

3、将物业管理单位引入安全管理体系。随着城镇住宅区天然气用户的增多，目前，我国住宅区的物业管理单位在天然气经营单位的委托授权之下，依据相关的法律法规对住宅区的天然气安全实施管理，这也是一个解决城镇住宅区天然气安全管理的有效途径，也取得了良好的效果。物业管理单位的工作人员首先要经过燃气管理部门的专业培训，然后才能对居民住宅区进行天然气安全运行和维护方面的工作，工作具体包括对住宅区天然气管道，报警器和通风设施的维护和管理，居民家中灶具的使用安全提示，天然气供气质量的监督，发生事故后的应急反应措施等，这样做既保证了天然气安全管理工作的开展又促进了住宅区的安定和谐。

结语：综上所述，城镇住宅区天然气安全管理是具有重要意义的，不但是住宅区居民安全的重要保障，也是构建安全环境建设的前提条件，需要社会各界的关注。天然气的安全技术的研究和发展也是建立在安全管理的制度之上的，只有完善的安全管理制度才能够为安全技术的发展和进步创造最有力的环境和条件，从而使我国的天然气事业得以可持续的健康的发展。

参考文献：

[1]宋捷,万群峰.探讨城镇住宅区天然气安全管理与技术[J].化工管理,2018(9)

[2]王璋.城镇住宅区天然气安全管理与技术探讨[J].化工管理,2017(29).

[3]蒋晶晶.王学礼.城市燃气管道的施工管理[J].科技创新与应用.2012（14）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9055c4a8d5e78ad65699c549.html