# 如何减少电力工业对环境的污染

烟台西部热电有限公司山东烟台264006

摘要：电力工业经过百年发展，已发展到逐步完善的阶段。目前环境问题越来越受到大众的关注，电力工业开始走资源与环境节约发展之路，大力发展新兴能源成为目前的主要方向。本文对电力的发展对环境生态造成的破坏进行了分析，提出了电力新能源发展的思路和电力与环境和谐发展的一些可行性建议。

关键词：电力与环境保护；污染：措施对策

1我国电力工业的发展情况

改革开放以来，我国经济不断发展，经济发展所带来用电量的不断增加，而随之带动起来的就是电力行业的不断发展。我国在二十一世纪初期的电力发展达到了一个新的高度，到了2006年，全国内已经达到了6.2亿千瓦的发电机容量，至今还在增加，在这庞大的发电体系中，火力发电就占了77.8%而火力发电所占的比重还在不断进行增加，预计到了2020年左右，我国的火力发电比重将占据电力工业的80%左右，这样的比重是惊人的。而众所周知的是，火力发电是一项非常耗费能源的污染性项目，火力发电所排放的二氧化硫对人的身体和环境都造成了极大的伤害。

2电力工业生产对环境造成的危害分析

电力环境保护指的是发电、输电和配电各个环节对周围环境造成的影响的防护和治理，而发电过程所产生的环境问题是电力环境保护所关注的重点。燃煤电厂产生的废气主要是煤在锅炉内燃烧后生成的大量烟气，其中所含污染物主要有以下几种：

1、粉尘。他是燃料所含的矿物质以及在煤的开采过程中掺杂进来的灰、沙、土等矿物质在燃烧后随烟气进入大气的微小固体污染物。包括飞灰和未完全燃烧的碳粒。粉尘不仅使空气变得浑浊。相应地减少到达地球表面的太阳辐射量，对农业生产及地面生态系统产生一系列的不良影响。

2、SO2。是最常见的硫氧化物，无色气体，有强烈刺激性气味。是大气主要污染物之一，煤和石油等燃料中的硫燃烧后生成的污染物。其易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。SO2在潮湿的的空气中容易产生酸雨，从而对环境产生很大的威胁。

3、NOx，（主要为NO、NO2）的主要来源有二，一是燃料中的有机氮燃烧生成的；二是燃料燃烧过程中，在温度高于1500℃时，空气中的氮气被氧化而生成的NO。与碳氢化合物共存于大气时，在紫外线的照射下，发生光化学反应，生成毒性很强的光化学烟雾。光化学烟雾能使植物组织机能衰退、生长受阻、落叶落果，造成作物产量下降；NOx也是形成酸雨的主要物质之一。

4、C02是煤炭在完全燃烧后生成的。C02是重要的温室气体之一。温室效应就是太阳短波辐射可以透过大气射入地面，而地面增腰后释放出的长波辐射却被大气中的C02等物质所吸收，从而产生大气变暖的效应。大气中的C02就像一层厚厚的玻璃，使地球变成了一个大暖房。温室效应的后果十分严重。

3电力工业可持续发展的思考

坚定不移地发展清洁电力，提高能源效率，减少污染物排放，保护生态环境是世界电力工业可持续发展的大趋势，也是中国电力工业健康发展的内在要求。

1、主打可再生和清洁能源牌

中国的能源状况一直为国内外所普遍关注。新能源主要界定在两方面。一是关于风电、太阳能、生物质能等新能源：二是对传统能源进行技术变革所形成的新能源，如对煤炭清洁的高效利用、车用新型燃料以及智能电网等。

2、调整电力工业结构

目前，中国核电装机仅占电力总装机的1.3%，发展潜力很大。无论是从人才队伍，还是从技术水平和装备制造能力看，都具备了加快发展核电的条件。中国水电资源丰富，可开发的资源量约5.4亿千瓦。在科学论证、系统规划、妥善处理好生态环境保护和移民安置的前提下，2020年水电装机规模可望达到3亿千瓦。

为应对国际金融危机，促进经济平稳较快发展，能源局今年将加快电力工业结构调整。今后3年，分别计划关停1300万千瓦、1000万千瓦和800万千瓦，相应建设大型、高效、清洁燃煤机组5000万千瓦。大力推进煤炭发展方式转变，重点建设国家规划的13个大型煤炭基地，提高大基地煤炭产量比重。

同时，统筹利用境内境外油气资源，建成投产中亚天然气管道和西气东输二线西段、中哈原油二期工程，推进中缅油气管道和中俄原油管道建设。此外，加强能源法制建设。配合国务院法制办进行《能源法（送审稿）》审查，争取早日提交国务院常务会议审议。完善产业政策体系。加快研究出台石油天然气、电力、可再生能源、煤层气等产业政策。

3、发展洁净煤发电技术

为减少温室气体排放，应对气候变化，加强先进清洁发电技术的示范推广是必要的。中国拟开展一些示范项目的建设，比如采用IGCC、循环流化床和碳捕获等技术的电站项目，实现火电的高效发展和清洁发展。同时，进一步优化电力布局，鼓励发展热电联产、煤矸石综合利用电厂、余热余压余气发电、低浓度瓦斯发电等，提高能源利用效率。

4实现电力与环境相互协调的可行性建议

1、建立新型的环境经济政策体系设计

环境经济政策体系是指按照市场经济规律的要求，运用价格、税收、财政、信贷、收费、保险等经济手段，调节或影响市场主体的行为，以实现经济建设与环境保护协调发展的政策手段。在实践中是采取补贴的措施，主要是通过收费、补贴、押金、鼓励政策等方式来促进环保，目前美国公布的《复苏与再投资法案》，对可再生能源、能源效益、智能电网、电动汽车等都进行补贴，其中可再生能源就获得252亿美元的补贴[5]。我国政府也可以采取相应类似的减税、生态补偿、低息贷款、生产补贴、排污收费、押金退还制度、退还排污费甚至罚款等多种环境经济手段，实现经济发展与环境保护的双赢。

2、以市场机制来引导，探索和建立碳排放交易市场

市场机制引导是利用市场的手段来采取措施，具体是将二氧化碳的排放来作为一种虚拟的交易，制定相应的二氧化碳排放指标，如果排放合理，就能得到收入，如果排放超标，不合理，就要缴纳费用。这个市场机制我国目前仍处于起步阶段。

3、利用经济手段，引导企业和地方绿色消费；

利用经济手段，使消费者自觉成为新能源的主角；利用经济手段，加快节能环保体系建设，建立循环经济工业园区。西方发达国家在此方面积累了非常丰富的经验，也不乏成功范例，我们完全可以参考国外的先进经验。这些举措都有利于发展循环经济，有利于环境保护，也是我国未来社会经济可持续发展的必然选择。

5结论与展望

为了从根本上解决我国电力工业的能源高消耗、环境污染严重等问题。我国一方面加快推进节能减排市场运行机制的发展，另一方面加大了节能减排新技术的开发和推广力度。据预测，到2010年全国火电厂的每千瓦时供电煤耗将由2005年的370克降低至355克，五年共降低4.05%。由于电力二氧化硫排放量占全国排放量的60%以上，“十一五”期间火电厂二氧化硫排放量的削减实际上将承担全国削减任务的90%以上。火电二氧化硫排放量将由2005年的年排放1300万吨下降至950万吨以内。

6总结

总而言之，我国电力工业的节能减排工作已经逐步得到了政府部门和电力工业企业自身的关注，通过分析我国电力工业的节能减排现状，找出节能减排的具体技术途径，能够极大推动我国电力工业节能减排工作的进展，促进我国煤炭资源的合理利用，减少煤炭资源的浪费，提高资源的使用效率，同时降低了电力工业对环境造成的污染，促使电力工业的和谐、稳定发展。通过进行节能减排，让电力企业更好地发挥其在我国经济建设中的基础地位，促进我国经济的不断发展。

参考文献：

[1]张安华.中国电力工业节能降耗影响因素分析[J].电力需求侧管理，2006（06）.

[2]胥传普，杨立兵，刘福斌.关于节能降耗与电力市场联合实施方案的探讨[J].电力系统自动化，2007（23）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/907939944ff91d8997ffd9f2.html