# 基于微网负荷响应的全钒液流电池优化运行方法

### 论文摘要

全钒液流电池是具有良好应用前景的大规模储能技术之一,是解决电网调峰调频、间歇性可再生能源消纳等问题的有效手段。使用MATLAB基于自放电效应建立了全钒液流电池的电化学模型,研究了电池的充/放电形式和电解液流量对电池性能的影响规律,进而建立了微网负荷的优化调度模型,并提出了一种微网中逐时响应需求侧负荷波动的最优电解液流量计算流程和优化运行方法。研究结果表明:全钒液流电池的过电势损耗与电流正相关;随着电池的电解液流量从0.024 m3/h增加至0.288 m3/h,泵功相应由0.027 W增加至0.422 W,同时电池浓差极化损失的减小导致系统能量效率的提升;恒定负荷下,选取合适的电池电解液流量可获得较高的系统效率;采用提出的全钒液流电池优化运行方法,可实现微网变负荷工况下电池电解液流量的实时优化控制,相较于恒定流量的运行方法,电池的系统效率可提升至87.03%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 全钒液流电池建模

- 1.1 全钒液流电池的电化学模型

- 1.2 全钒液流电池的泵功模型

- 1.3 全钒液流电池的效率

- 2 全钒液流电池关键参数影响规律

- 2.1 充放电形式对电池性能的影响

- 2.2 电解液流量对电池性能的影响

- 3 基于逐时流量控制的全钒液流电池优化运行方法

- 3.1 微网负荷模型

- 3.2 全钒液流电池优化运行方法

- 3.3 系统关键参数的变化规律

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 倪经纬,李明佳

关键词: 全钒液流电池,电解液流量,系统效率,负荷响应,优化运行方法

来源: 全球能源互联网 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: 西安交通大学能源与动力工程学院热流科学与工程教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目（51806165）~~

分类号: TM911

DOI: 10.19705/j.cnki.issn2096-5125.2019.06.011

页码: 608-616

总页数: 9

文件大小: 2539K

下载量: 71

### 相关论文文献

- [1].我制定液流电池国际标准颁布[J]. 河南化工 2020(01)

- [2].锌碘单液流电池能量密度大幅提高[J]. 技术与市场 2020(05)

- [3].锌溴储能液流电池的数值模拟[J]. 电源技术 2020(05)

- [4].锌镍单液流电池发展现状[J]. 储能科学与技术 2020(06)

- [5].液流电池储能系统应用与展望[J]. 船电技术 2017(12)

- [6].科学家研制出高性能水相有机液流电池[J]. 浙江化工 2017(03)

- [7].美研制成功新型液流电池[J]. 上海节能 2017(02)

- [8].大连化物所高能量密度低成本液流电池新体系研究获进展[J]. 浙江化工 2017(10)

- [9].哈佛发明新型液流电池寿命超10年[J]. 大众科学 2017(02)

- [10].美研发出新型液流电池 大幅降低生产费用[J]. 浙江化工 2017(02)

- [11].锌镍单液流电池温度特性研究及实验验证[J]. 供用电 2017(04)

- [12].新型锂-液流电池[J]. 科学通报 2016(03)

- [13].大容量液流电池系统数学模型与仿真[J]. 电力自动化设备 2015(08)

- [14].一种能克服液流电池局限性的水溶液液流电池[J]. 硅酸盐通报 2014(01)

- [15].铈锌液流电池的研究进展[J]. 应用化学 2013(08)

- [16].锂离子液流电池的研究进展[J]. 电工电能新技术 2012(03)

- [17].单液液流电池研究进展[J]. 电池工业 2011(01)

- [18].基于细菌纤维素的阳离子交换膜在水系有机液流电池中的应用研究[J]. 膜科学与技术 2019(06)

- [19].一种独特的混合液流电池可以在几秒钟内为电动汽车充电[J]. 石油炼制与化工 2018(12)

- [20].有机氧化还原液流电池的研究进展[J]. 电化学 2018(05)

- [21].美国开发出基于漏斗理念的低成本液流电池原型[J]. 军民两用技术与产品 2016(13)

- [22].1103 液流电池[J]. 汽车知识 2015(05)

- [23].新型液流电池汽车 百公里加速2.8秒[J]. 汽车实用技术 2014(03)

- [24].基于锌溴液流电池的储能技术[J]. 东方电机 2012(05)

- [25].锌溴液流电池通道的计算流体力学模拟[J]. 化工学报 2008(S1)

- [26].液流电池的研究进展[J]. 电源技术 2008(09)

- [27].考虑需求响应并计及液流电池动态特性的主动配电网系统储能优化配置[J]. 智慧电力 2019(11)

- [28].大化所研制出长寿命锌基液流电池用复合离子传导膜[J]. 乙醛醋酸化工 2020(04)

- [29].缓冲溶液对锌-钒液流电池性能影响的研究[J]. 电源技术 2019(04)

- [30].液流电池国际标准化现状分析研究[J]. 电器工业 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9080cbc502137fe5e45d2a07.html