# 分布式电源分类及其接入对配电网的影响

国网济源供电公司济源459000

摘要：随着全球不可再生能源的不断紧缺，近年来分布式发电（DistributedGeneration，DG）备受瞩目，其具有技术经济、灵活、节能等特点。但其带来优越性的同时，也不可避免地对传统配电网带来一定的冲击和影响。因此如何合理利用分布式能源，降低其接入对配电网带来的影响，逐步成为电力领域内各大学者研究的课题。

关键字：配电网；分布式电源；网损

0引言

由于不可再生能源的渐渐稀少和其对地球环境产生的不利影响，可再生资源的利用成为全球关注焦点。因此，在电力系统中分布式电源的应用逐渐走入人们的视野。

分布式发电可与配电网并网运行，也可配置在负荷附近直接向用户设备供电。分布式发电的接入对电力系统和用户来说都是多用途的。分布式发电可以向系统基本负荷供电，也可以作为削峰和备用电力，还可实现热电联产为用户提供电能和热能。在系统运行方面，分布式发电可起到电压调节、提高系统电压稳定性的作用，还可以作为电气设备的热起动和旋转动能贮备。在未来年内，分布式发电具有占新增发电容量的潜力。

随着风电、光伏等新能源电力设备的开发，大量的分布式电源接入对配电网运行的稳定性产生了一定的影响。那么如何有效的利用分布式能源，逐步降低其接入对配电网带来的影响，此项研究是十分必要的[1]。

本文主要介绍了分布式电源的不同分类，了解其运行原理。并介绍了其接入后对配电网产生的影响主要影响，为该领域深入研究奠定基础。

1分布式电源的分类

1.1按一次能源分类

目前，分布式发电包括分布式光伏发电、分布式风力发电和微型燃气轮机发电等[2]。

（1）分布式光伏

太阳能作为可再生的绿色能源，具有广阔的发展前景。太阳能发电可分为太阳能光伏发电和太阳能热发电两大类，在我国主要是以光伏发电为主。光伏发电技术是利用半导体材料的光电效应直接将太阳能转换为电能。白天用户发电若有盈余则倒送电网，夜间用户从电网取电。该技术无需消耗燃料、不受地域限制、无直接污染、安全可靠、维护简单，同时发电容量可任意组合，适合分散使用。

（2）分布式风力发电

风力发电是一种由传动装置将风能转为机械能，再由发电机将机械能转换为电能的发电技术。风力发电因为风速的不确定性，导致其输出功率与光伏发电一样，具有随机性和波动性。目前两大主流风力发电机机型为永磁直驱风力同步发电机和绕线式双馈风力异步发电机。

（3）微型燃气轮机

微型燃气轮机是指发电功率在百千瓦级以下的以天然气、柴油、甲烷和汽油等为燃料的小型燃气轮机。单独用于发电时效率约为30%；应用于热电联产时，综合效率可提高到75%左右。其特点是体积小、重量轻、综合能源利用率高、污染小、运行维护方便。

1.2按并网方式分类

分布式电源不仅能量来源多种多样，在并入电网时所采取的手段也不同。主要的并网方式有以下几种。

（1）直流交流并网方式

主要采用直流交流并网方式的分布式电源形式的分布式电源主要有光伏电池、燃料电池、超级电容和蓄电池等，它们将输出的直流电通过逆变控制装置接入电网。

（2）交流直流交流并网方式

该方式适用于变频风力发电机和微型燃气轮机等输出的交流电频率不等于50Hz的分布式电源。为了保证电能质量和供电可靠性，将这一类分布式电源输出的交流电经整流和逆变后接入电网。

（3）直接并网方式

这种并网方式主要适用于小型水力发电机和生物质气发电机等。此类分布式电源由于没有电力电子接口，因此不具有快速调节的能力。

2分布式电源接入对配电网的影响

分布式电源接入丰富了能源类型，改变了能源结构，为世界能源格局带来利好。但其接入也为配电网带来了不稳定因素，笔者通过阅读大量文献进行总结，分布式电源接入对配电网的影响主要有以下几个方面[3-4]。

2.1DG的接入对配电网电压的影响

分布式电源接入配电网，势必会改变配电网的潮流分布，甚至会改变配电网的潮流方向，使得配电网由一个辐射网络变为一个电源和用户互联的网络。分布式电源接入前，馈线潮流总是单向的，并且随着距离变电站电气距离的增加有功潮流单调减小。但分布式电源的接入，改变了配电网潮流的单向模式，同时，可能导致馈线沿线潮流增加或减少，从而影响配电网电压。

分布式电源对配电网电压的影响可能是积极的，也可能是消极的。一方面，分布式电源的合理配置对配电网的馈线电压具有支撑作用，另一方面，分布式电源的无约束运行可能导致配电网中的某些节点出现过电压或者严重电压波动。经过查阅资料，总结出主要影响为分布式电源接入对馈线稳态电压分布、节点电压越限和电压波动的影响。

2.2DG的接入对配电网网损的影响

分布式电源接入配电网后，使得配电网潮流和馈线的电压发生变化。潮流和馈线电压的变化可能会使配电网网络损耗发生变化。

经分析可知分布式电源的接入容量、接入位置及其运行方式都对网损变化产生影响，下面是具体结论：

（1）接入容量越大，接入位置越靠馈线末端，影响越大，功率因数滞后运行对网损的影响比超前时大；

（2）适当接入分布式电源将有助于减少配电网网损；

（3）在保证分布式电源能够就地消纳的情况下，接入位置越靠近馈线末端，越有利于减少网损，因此并网点宜靠近馈线的大负荷节点（或负荷密集段）和馈线末端；

（4）分布式电源功率因数滞后方式运行，向配电网注入少量无功功率，将有利于减少馈线网损；反之，功率因数超前方式运行，减少网损的能力变弱，因此应尽可能避免分布式电源输出功率因数超前。

2.3DG的接入对配电网谐波的影响

逆变型分布式电源通过电力电子装置接入配电网，并网后必然会向配电网注入谐波电流，造成谐波污染。如果分布式电源渗透率足够髙，向配电网注入的谐波电流足够大，可能会使配电网局部的电压或者电流畸变超过公用电网谐波标准。

大量的谐波污染将直接影响配电网频率偏差、电压波动及闪变等电能质量问题。

3结论

分布式发电技术作为一种新型的发电技术，具有清洁、可再生等特点。但其利弊相依，带来利益的同时，其接入也对传统配电网产生了相关影响。

本文主要介绍了分布式电源的不同分类，主要为风电、光伏、微型燃机。并介绍了其接入后对配电网产生的影响主要影响，为该领域深入研究奠定基础。

参考文献：

[1]韦钢，吴伟力，胡丹云，李智华.分布式电源及其并网时对电网的影响.高电压技术，2007(1):36-40．

[2]尹雯，陈忠，方璟，周云海．分布式电源对配电网重合闸的影响及对策研究与分析，2010(7):4-6．

[3]杨洋，骆晓非，艾芊．分布式电源接入对智能电网的影响.低压电器，2011(1):30-34．

[4]邱宇晨，张勇，崔蓓蓓．上海地区分布式电源及其对电网影响初探[J]．供用电，2009，(3)．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/90ac73b2fe4bd3eb50de8557.html