# 催化裂化柴油深度加氢装置改造后的运行问题分析及解决措施

### 论文摘要

中国石化石家庄炼化分公司2号汽柴油加氢装置于2017年进行质量升级改造,采用中国石化石油化工科学研究院的SSHT技术,新增1台加氢反应器。装置加工以催化裂化柴油和焦化汽油为主的汽柴油原料,经深度加氢脱硫后生产硫质量分数小于10g/μg的柴油和石脑油。装置改造后出现一些运行问题,主要包括反应系统温升偏高、冷油中断、反应器径向温差偏大、高压分离器液位波动、柴油产品色度不合格等。通过对以上问题进行原因分析,提出了近期和远期的解决措施,保证了装置生产稳定和产品质量合格,为同类装置的设计和操作提供了经验数据。

### 论文目录

- 1 装置改造的主要内容

- 2 改造后装置运行中出现的问题及解决措施

- 2.1 反应系统热平衡问题

- 2.1.1 问题描述

- 2.1.2 原因分析

- 2.1.3 解决方案

- 2.2 冷油突然中断

- 2.2.1 问题描述

- 2.2.2 原因分析

- 2.2.3 解决方案

- 2.3 一反一床层出口径向温差大的问题

- 2.3.1 问题描述

- 2.3.2 原因分析

- 2.3.3 解决方案

- 2.4 快速关小冷氢量时高压分离器液位波动

- 2.4.1 问题描述

- 2.4.2 问题分析

- 2.5 柴油产品色度问题

- 2.5.1 问题描述

- 2.5.2 问题分析及解决措施

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁文萍,解磊,姜尝锋

关键词: 催化裂化柴油,加氢,质量升级,运行问题

来源: 石油炼制与化工 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石化石家庄炼化分公司

分类号: TE96

页码: 20-26

总页数: 7

文件大小: 1979K

下载量: 67

### 相关论文文献

- [1].常渣催化裂化柴油加氢精制生产低硫车用柴油的研究[J]. 中国设备工程 2020(19)

- [2].劣质催化裂化柴油综合利用技术研究进展[J]. 工业催化 2016(02)

- [3].催化裂化柴油加氢转化馏分利用方案研究[J]. 石油炼制与化工 2019(09)

- [4].劣质催化裂化柴油加氢转化工艺研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [5].掺炼催化裂化柴油对加氢裂化产品性质的影响[J]. 炼油技术与工程 2018(05)

- [6].LTAG技术在石化企业应用实践[J]. 辽宁化工 2019(03)

- [7].催化裂化柴油加工转化过程的经济性分析[J]. 石油炼制与化工 2019(11)

- [8].催化裂化柴油加氢回炼技术探讨[J]. 石油炼制与化工 2019(09)

- [9].催化裂化柴油和焦化柴油中烯烃类型及分布表征[J]. 石油炼制与化工 2011(11)

- [10].催化裂化柴油中多环芳烃加氢转化的分子水平表征[J]. 石油学报(石油加工) 2017(03)

- [11].催化裂化柴油加工路线的选择与优化[J]. 石油炼制与化工 2019(05)

- [12].催化裂化柴油颜色安定性研究[J]. 化学工程与装备 2014(06)

- [13].改造现有装置实现催化裂化柴油加氢裂化生产高辛烷值汽油的可行性分析[J]. 石油炼制与化工 2018(11)

- [14].催化裂化柴油不同加氢转化过程对比研究[J]. 炼油技术与工程 2018(06)

- [15].120kt/a催化裂化柴油转化技术在清江石化初运行总结[J]. 炼油技术与工程 2018(09)

- [16].催化裂化柴油氧化吸附脱硫脱氮工艺研究[J]. 化学与黏合 2013(05)

- [17].催化裂化柴油加氢精制催化剂及其工艺条件[J]. 石油化工 2019(05)

- [18].FD2G催化裂化柴油加氢转化技术工业应用总结[J]. 炼油技术与工程 2019(07)

- [19].加氢裂化掺炼催化裂化柴油运行总结[J]. 石化技术 2019(08)

- [20].催化裂化柴油与焦化汽柴油混合油生产国Ⅴ柴油氢耗研究[J]. 炼油技术与工程 2016(10)

- [21].铜取代杂多金属氧酸盐对催化裂化柴油氧化脱硫的催化作用[J]. 石油炼制与化工 2008(09)

- [22].催化裂化柴油生物脱硫[J]. 辽宁化工 2008(03)

- [23].催化裂化柴油稳定性能改良研究[J]. 化工管理 2015(31)

- [24].高芳烃柴油加氢技术通过鉴定[J]. 石油炼制与化工 2014(11)

- [25].RLG技术在1.0 Mt/a加氢裂化装置的工业应用[J]. 炼油技术与工程 2018(08)

- [26].加氢裂化装置掺炼催化裂化柴油可行性探讨[J]. 化工中间体 2015(01)

- [27].RLG装置的生产运行分析及优化措施[J]. 炼油技术与工程 2019(09)

- [28].催化裂化柴油溶剂抽提降芳烃工艺技术研究[J]. 石油炼制与化工 2012(04)

- [29].采用RLG技术消减低价值LCO、调节柴汽比的工业实践[J]. 石油炼制与化工 2018(12)

- [30].茂名石化劣质催化裂化柴油转化技术探讨[J]. 炼油技术与工程 2016(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/90b443cf5fd7c7a83e98cbee.html