# 浅谈如何提高配网故障抢修效率

山西省电力公司朔州供电公司山西省朔州市036002

摘要：社会对于电力的需求不断增大，电力系统的稳定性和安全性备受瞩目，做好配网故障抢修工作，是电力企业义不容辞的责任。针对当前配网故障抢修工作中存在的问题，电力企业应该采取有效措施，提升故障抢修效率，保证电力系统的安全稳定运行。本文对浅谈如何提高配网故障抢修效率进行分析。

关键词：配网故障；抢修效率；措施

人民生活水平的提高，许多家用电器也开始逐步走向农村，这直接导致了农村用电量需求的增大，同时对配网供电线路的供电可靠性和安全性也提出了更高的要求。近几年，虽然我国的农村配网供电线路已经得到了很大的改进，总体配网故障率有所下降，但不可否认，配网故障的故障率依然很高，这非常不利于电力企业的长远发展，为此，我们必须想方设法提高配网故障的抢修效率。

1配网故障的抢修中存在的问题

1.1工作人员现场到位效率较低

想要在最短的时间内抢修号存在故障的电网，首先要确保的就是要在最短的时间内到达事故的现场，然后进行快速排查。但是很多的电力企业根本没有一套系统的电力抢修体制，其中参与抢修的工作人员大多也都是兼职的，很少有专业的技术人员，这就说明很多的抢修工作人员不仅仅本身的知识和技术水平不到位，而且对辖区电网的了解程度也不够。加之夏季雨水较多属于电网出现故障的高发季节，恶劣的天气状况在一定程度上也影响了工作人员到达配网故障现场的时间。现场到位效率地下是配网故障抢修中一个较为常见的问题。

1.2抢修环境问题

电力设施广泛地分布在自然环境、社会环境中，影响要素复杂、故障成因较多，这对检修、维护和抢修工作都是巨大的挑战。以抢修工作而言，工作人员到达现场之后必须先排查故障原因，然后执行恢复供电的维修工作，但环境因素不会因为抢修人员而改变，甚至存在明知道会造成故障、但无法解决的因素。如市政施工造成的配网破坏，或者季节性雷雨天气等。

1.3施工人员专业技能不足

首先，电力企业内的配电网运行维护人员多是劳务派遣而来，多数人的受教育程度不高。缺乏相应的知识理论以及操作技能，无法对其中的专业性文件和术语进行很好的掌握。对于有关规定的要求大多时都是根据以往的经验进行理解。其次，施工作业以及大型的抢修工作实现了对外承包，供电企业往往是用户代表，对现场进行管控以及安全的交代，使得大量工作人员缺乏实际工作中提升技能水平的机会。

2抢修工作顺利完成的条件

目前大多数农村配电网络主要采用的是辐射型的网络结构，这种线路结构与其他线路结构相比最大的优点就是让抢修人员很容易精准地定位线路故障的性质和发生的范围，其主要的定位有以下两点：

2.1根据用户的电话定位故障点

在抢修人员接到用户的报修电话后，抢修人员不但要根据用户描述的情况，判断出故障发生的大致位置以及故障的类型，要将抢修线路需要用到的抢修工具准备齐全，在牢记用户电话的前提下及时赶往抢修现场开展抢修作业，这样便于把抢修现场的抢修情况及时地反馈给用户，和用户进行密切的沟通，提高配网故障的抢修效率。

2.2线路接地短路指示器可以协助检查、确定故障情况

一般是将线路接地短路指示器装设于线路T接点支路上辅助提示，安装时可以根据不同情况，在T接点处进行安装。发生故障时，可以根据线路接地短路指示器安装的位置，选取相应的巡查方式，提高故障排查效率，赢得抢修时间，提高配网运行的安全性和可靠性。线路接地短路指示器对故障的范围指示比较准确，大大提高了抢修效率。

3提升配网故障的抢修效率的途径

3.1提高作业人员的综合素质水平

配网故障抢修作业人员的综合素质对抢修效率有着直接的影响，所以要对其进行高度的重视，作为电力企业，要对作业人员进行定期的有针对性地培训，丰富他们的专业技能和基础理论知识，在检修任务开展期间，使其能更好的完成任务。而且在配电网抢修期间要求工作人员具备全面的经验，新上岗的职员可以在老员工带领下实习，掌握最基本的抢修工作开展形式。同时还要对人员的培训情况进行检测。定期考核没有通过的员工，会被从岗位调离，使有能力的人才投入到岗位中。通过该种方法，工作人员个人技能水平会得到明显的提升，在岗位中严格要求自己。

3.2建立健全配网故障抢修机制

想要最大限度提升配网故障的抢修效率，就要建立健全配网故障抢修机制。电力企业首先要从企业内部抽调一些经验丰富技术能力强的工作人员组成故障抢修小组，并且制定出一套科学合理的应急预案，要对辖区内的电网有可能出现的各种故障进行罗列分析，对照不同的故障问题制定出不同的应急预案，同时要明确那些环节在抢修中存在技术上的不足，后期要有针对性地进行整改。故障抢修小组还要对辖区的电网进行数据上的分析，研究故障出现的常见数据，尽可能节省抢修时间。配网故障抢修机制中还包括严格的奖励和惩罚机制，在执行的时候一定要严格按照相关程序办理，这样才能够充分调动工作人员的积极性。

3.3促进配网自动化体系建设发展

配网自动化是我国电力系统完善的重要方向，通过引入计算机系统、控制系统、管理系统、自动化设备和网络通信等内容，可以极大地减轻人工操作强度，提高故障检测行和应急处理效率。同时，根据出现故障的反馈信息，系统可以自动给出故障类型、故障地点等，有效地提升了配网故障抢修的效率。

3.4构建高效率故障抢修队伍

配网故障抢修工作最终还是需要人工作业实现，基于我国社会现代化建设和经济发展的需要，应该重点加强各区域电力故障抢修队伍的建设，加强对配网稳定、可靠运行的维护。一方面，建立相应地岗位和管理机制，加强对工作人员的管理，使其形成较高的职业素养和效率意识。另一方面，立足自身专业技能水平的提高，开展电力配网抢修知识技能的培训。

3.5加强故障抢修施工管理，配置专业施工机具，提高现场施工效率

为提高故障抢修现场施工效率，我们将提出以下改进措施：一是配置通讯设备，对抢修过程统一指挥，提高抢修的效率和质量；二是配置常用的大型施工机械，以满足工程量较大的故障抢修需要；三是配置专业的配网抢修车，车内配备满足常见低压故障及小型中压故障抢修的工器具和设备，以及定位设备、通讯设备、车载应急指挥系统等；四是配备类型、数量齐全的抢修备品备件，提高故障抢修的专业化程度，缩短故障抢修的时间，提高故障抢修的效率；五是配置专业的施工现场3G无线传输系统，由视频信息采集压缩系统、无线数据传输系统和监控管理中心三部分组成。施工人员可以实时的将电力施工现场的视频传输到监控中心，监控中心根据传送回的视频信息同时对多个施工现场实施远程指挥。

结束语：

根据当下经济发展实际情况及客观需求而言，电力企业应该将提高配网故障抢修效率当作其义不容辞的责任。要想提高配网故障的实际抢修效率，必须保证配网故障的抢修措施科学、合理地开展，只有这样才能提高抢修工作的抢修效率，把线路故障的抢修时间缩至最短，提高供电企业供电的安全性与可靠性，把电力企业的经济效益提高，才能取得良好的社会效益。

参考文献：

[1]微探如何有效提高配网故障的抢修效率[J].沈蕴华，许婕.低碳世界.2017（22）

[2]浅析如何提高配网故障的抢修效率[J].林婉欣.通讯世界.2014（17）

[3]浅谈如何提高配网故障的抢修效率[J].刘治国，田屹，田巍.中国高新技术企业.2016（02）

[4]浅析如何提高配网故障抢修效率[J].孙建，宋浩.民营科技.2014（09）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/90e488bd057adaef5ab25597.html