# 工民建中钢筋混凝土结构裂缝的控制措施郭泽星

郭泽星

山东建院工程监理咨询有限公司山东省253000

摘要：随着社会经济的发展，人们对建筑质量的要求不断提高。施工单位要致力于解决建筑施工中的问题，裂缝是钢筋混凝土结构极易产生的一大问题，同时造成裂缝的因素也不是单方面的。因此探讨工民建钢筋混凝土结构裂缝出现的主要原因及预防控制措施，对于工民建有着相当重要的意义与价值。基于此，本文就工民建中钢筋混凝土结构裂缝控制方面的内容进行了分析探讨，以供参阅。

关键词：工民建；钢筋混凝土；结构裂缝；控制措施

引言

近几年，钢筋混凝土结构在工业和民用建筑中所占比重越来越大，该领域中的混凝土结构裂缝也日益成为工程人员深度关注的课题。面对普遍存在的结构裂缝这一质量问题，如果不施加有效的控制措施，很容易超出裂缝允许范围而导致严重的后果。所以，弄清楚钢筋混凝土结构产生的原因，并采取有针对性的施工过程控制，就会在很大程度上降低裂缝出现的几率。同时在采取控制措施后，仍要进行细密检查和正确处理，来对其存在的缺陷进行弥补，保证其正常使用。

1工民建中钢筋混凝土结构裂缝成因分析

在建筑项目工程实际施工的过程中，导致钢筋混凝土产生裂缝的原因主要有四种：1）沉降型裂缝是由于浇筑强度过低而形成的。混凝土的沙石颗粒向下沉积，而较轻的水泥浆液则漂浮在上方，两者无法均匀的混合进而导致原材料的分离。由混合不均而产生的沉降裂缝，在大多数情况下出现在钢筋混凝土的表面，而且沉降分布的范围很广；2）应力裂缝或荷载裂缝是因为建筑所产生的应力过大。建筑项目设计本身存在缺陷或者是施工过程中的技术问题。应力裂缝或荷载裂缝一般出现在建筑构件的受拉区域；3）收缩变形裂缝在建筑项目中较为常见，主要可分为网状裂缝和平衡裂缝，主要是竣工后钢筋混凝土中含有的水分蒸发不均匀，进而引起钢筋混凝土的形变。这类干缩裂缝主要发生在钢筋混凝土的平面上；4）另外在大体积的钢筋混凝土建筑中还经常出现温度裂缝。温度裂缝是由于较大的温差使得钢筋混凝土局部形变和散热不均均，进而导致裂缝产生。

2钢筋混凝土结构裂缝控制对策

2.1加强施工材料的控制

（1）水泥。不同的建筑工程或者建筑工程在不同的条件，尽量选择水化热较低、强度较高的水泥。禁止使用性能指标不合格的水泥，水泥指标不合格会造成混凝土结构强度不达标，导致结构性裂缝大面积出现。（2）骨料选用要恰当、不能存在碱性反应、有毒有害物质及其含量要符合建筑物混凝土用料的相关比例。（3）对于混凝土外掺料应适量，尽量选用粉煤灰、减水剂等外部添加剂，对于超大超长建筑物或构筑物可适量添加膨胀剂，目的是改善混凝土结构性能，降低混凝土结构中水泥用量和用水量，减少建筑物结构的改变。

2.2加强环境温度的控制

在浇筑完混凝土之后，即混凝土固化时期，该阶段是混凝土开裂的主要时期。所以一定要加强该阶段的混凝土环境温度的控制，避免后期出现开裂。混凝土的主要原材料包括水泥，而水泥会释放出很多热量，由此就导致混凝土外温低、内温高。所以在对温差进行控制时，通常都会利用内部降温手段。于混凝土固化期间，其标准的温度差值为20℃，因此要严格控制混凝土的内外部温差。

2.3加强混凝土设计期间的质量管控

在钢筋混凝土结构设计的过程中，全面分析计算模型和具体工作的误差，尽可能选择和计算模型相符的钢筋混凝土结构，确保工民建钢筋混凝土结构裂缝宽度值比设计标准的限定裂缝宽度小。具体而言，其控制手段包括如下：①工民建中建筑平面设计最好简洁。因为相对于复杂建筑物来说，平面布置更容易产生扭曲问题，由此就会造成板与墙体之间出现裂缝；②在混凝土结构设计中，有效控制建筑长高比例。如果尖爪长高比例越高的话，其整体刚度值越小，进而其不均匀调整的能力则越弱。反之亦然；③合理调整钢筋混凝土结构的承重结构的受力状况，确保其各个部位荷载力的合理、均匀分布，促使各个部位的受力可以加以分散；④在混凝土结构基础设计的过程中，结合实际的情况调整埋深。结合工民建地基的计算强度，采用合适的垫层厚度对地基不均匀变形状况进行调整，同时在一定程度上提升混凝土基础结构的刚度。

2.4加强工程施工期间的质量控制

工民建工程施工期间，制作与加工钢筋的时严格依照工程设计图纸制作加工钢筋，同时技术人员还要严格检查钢筋数量、钢筋品种规格，以与实际施工要求相符。施工人员要核算需代换的钢筋，然后才能将其投入到施工中，还要有效控制模板的施工质量。因为钢筋混凝土模板施工质量一方面对钢筋混凝土结构外观质量产生决定性影响，另一方面也直接关系到混凝土结构是否会产生胀膜变形或下沉的问题，且施工人员还要经由控制混凝土水化热程度峰值的方式对拆模时间进行合理选择，由此即可以在河大程度上减少裂缝产生。如果楼板结构垫层较厚的话，就要在施工工程中设置钢丝网。在处理裂缝时，要注意首先要清理裂缝，在利用环氧浆液修补裂缝。施工人员能利用增强纤维修补板底结构处出现的裂缝。如果裂缝的宽度大于0.3mm，要对其加以补强修补，之后在灌入高压灌胶处理裂缝。

2.5强化混凝土的养护

因为此次施工的时间基本都是在冬天，所以这个工程的养护必须遵照综合蓄热的原则，具体表现在混凝土里面掺杂入抗冻剂，混凝土浇筑4小时至6小时的过程中，如果一看到了混凝土表面有塑性裂缝状况的产生，需要再次展开压光或者处理浇灌层操作，等到混凝土初步凝固时，把塑料薄膜与阻燃稻草放在其表面，将混凝土的养护工作做好。当模板与保温层温度成5℃的时，并且整体温度比受冻临界点的温度高时，才能够拆掉稻草。对于混凝土的养护工作，必须结合混凝土结构的里外温度差异与降温速度，最终按照结构应力的改变，控制混凝土的收缩应力。

结束语

总而言之，工民建工程施工建设中，混凝土施工技术手段的应用越来越普遍。混凝土施工技术的应用在工民建结构工程种表现极为明显，该技术能够提升工民建结构的施工效果和水平，但也存在着一些不良因素和质量事故，这就要求我们在以后的实际工作中必须对其实现进一步研究探讨，控制其裂缝的产生，进一步保证整体工程质量安全。

参考文献

[1]陆培永.工民建中混凝土结构性裂缝的原因及其控制措施[J].广东科技，2014（8）：132~133.

[2]董美珍.工民建中混凝土结构性裂缝的原因及其控制措施[J].城市建设理论研究（电子版），2015（2）：2957~2958.

[3]李晓蕾.工民建中混凝土结构性裂缝的原因及其控制措施[J].城市建设理论研究（电子版），2014（32）：947.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/90f3f86db06e8c6bf1453bd0.html