# 对结构柱施工质量的几点看法

### 一、对构造柱施工质量问题的几点看法（论文文献综述）

李林骏,王真,胡小克,王洋[1]（2021）在《多层砖混结构房屋构造柱施工技术》文中研究指明在多层砖混结构建筑中,为了提高建筑稳定性、抗震性,须在砖砌体中间加入构造柱。施工时,由于工艺上存在差异,如果处理不当会导致墙体开裂,除了影响保温隔热性能外,还会发生墙体渗漏,影响建筑安全。以某工程为例,从构造柱的基础部分、钢筋框架、混凝土结构等方面,对大体的施工流程以及每个环节的技术要点进行了简要概述,基于以往的施工经验,对构造柱施工中常见的轴线位移、主筋错位、蜂窝和孔洞等质量通病,提出了针对性的防治措施,为多层砖混结构房屋的施工提供了经验性参考。

王少奎,黄义鸿,薛彪,黎东海[2]（2021）在《中阿两国关于砌体填充墙构造措施做法比较与分析》文中进行了进一步梳理以砌体填充墙构造措施为出发点,总结国内填充墙构造措施相关规定,并从设计原则、材料及连接要求方面与阿联酋地区混凝土结构砌体填充墙抗震性能方面的构造措施进行对比分析。调研阿联酋地区7个房建及公共设施类项目设计要求,对当地项目填充墙拉结、构造柱、水平系梁等构造措施要求进行总结分析,并与国内相应规定做出分析比较,归纳出当地常用的构造措施。在填充墙与主体结构连接方面,介绍当地常用连接件及其主要优点和布置原则。

吴玉龙,吴冰,郭迎阳,路宗南[3]（2021）在《基于U型砖的二次结构免支模技术的应用》文中提出砌体结构的二次结构施工中,使用免支模代替木模技术能够节省工期、材料和人力,其中U型砖作为免支模技术之一,因其目前预制成本高、运输过程易破损、缺少相关规范及工艺标准,使设计及砌筑往往无法满足工程质量要求,导致免支模施工技术在国内难以推广。针对此问题,文章对U型砖施工难点进行了分析与攻克,并提出一种现场U型砖生产设备,具备成型效果好、生产效率高、占用场地小、设备简易转移方便等优点。经实际工程实践与测算,该免支模施工新技术效益可观,可以有效地解决工程难题,供广大工程人员参考。

艾华[4]（2021）在《探究住宅工程楼梯间“综合征”质量通病的控制》文中研究指明为改善住宅工程楼梯施工效果,提出防控楼梯间"综合征"质量通病的建议,进而保证楼梯间运行安全性、稳定性,提升住宅工程内广大业主出行舒适度。而为完全解除"综合征"质量问题,除了综合多方面因素完善设计图纸之外,还要规范应用各项技术方法。

李明明[5]（2020）在《基于能量转换的残损木构架抗震性能分析》文中研究表明为研究残损对古建筑木结构抗震性能的影响,本文参照《营造法式》和《古建筑维护与加固技术规范》对三等材木构架的相关规定,建立了三等材完好模型与残损模型。模拟三等材木构架在不同竖向配重下的水平单调静力加载试验,分析木构架的整体变形、质量块抬升情况,并得到了水平恢复力与加载位移的关系。结果表明:随着柱顶竖向配重增大,燕尾榫拔榫程度和质量块抬升减小,木构架的结构刚度和承载力增大。模拟三等材木构架在不同竖向配重下的水平往复静力加载试验,分析木构架的变形特征、滞回特性、刚度以及能量变化,并将完好模型与残损模型的拟静力结果进行对比,结果表明:随着柱顶竖向配重增大,木构架加载到相同水平位移所需的力增大,结构的刚度也在增大,滞回曲线中滞回环包络的面积更大,“捏拢”效应更加显着;输入结构中的能量主要转换成重力势能、滞回耗能和弹性应变能;对比完好模型与残损模型,完好木构架的燕尾榫拔榫量小于残损木构架,且拔榫现象随着残损程度的升高越来越明显;对比分析滞回曲线、骨架曲线和刚度退化曲线,残损模型的曲线变化趋势与完好模型相似,但残损降低了滞回曲线的饱满度,完好模型的恢复力、承载力和抗侧移刚度均大于残损模型,且残损现象越严重,木构架的恢复力、承载力和抗侧移刚度越小;对比分析能量转换情况,残损木构架系统中的能量转换与完好木构架相似,但残损木构架的滞回耗能和弹性应变能占比稍大于完好木构架。残损导致木构架发生更大的滑移转动,且残损越严重,发生的滑移现象越明显,越不利于抗震。模拟完好木构架和残损木构架进行拟动力试验,先通过结构的自由振动分析了木构架的自振频率,在共振的条件下通过施加简谐波,不断变换简谐波的频率、幅值,以此产生最大的动力反应来分析木构架的动力特性。通过施加简谐波将完好模型与残损模型的动力性能进行对比分析,结果表明:在正弦激励的频率和加速度峰值相同时,完好木构架柱顶柱底相对位移小于残损木构架的相对位移,且残损程度越大,相对位移越大。说明残损木构架的抗震性能下降,残损程度越严重,越不利于抗震。

石世松[6]（2018）在《工民建施工中钢筋混凝土构造柱技术的运用》文中研究表明建筑是我国的支柱产业,带动了我国经济的发展建设。钢筋混凝土构造柱技术是建筑施工的重点,为对建筑整体的安全、稳定性有直接影响。首先阐述了钢筋混凝土构造柱存在的问题,进一步对构造柱技术进行了深入分析。

赵俊斌[7]（2017）在《构造柱的质量问题及其监理要点研究》文中研究说明在我国,有很多建筑为多层砖混结构住宅楼,按照GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》,将抗震设防区的建筑物进行抗震能力的提升,增加建筑物的延性和刚度,至于钢筋混凝土的构造柱具体的实施,应该依据此建筑设防的烈度以及层数来进行设置。

卢桂民[8]（2016）在《砖混多层住宅构造柱的作用与关键部位施工要点》文中指出由于我国大部分的建筑企业发展速度都比较快,关于多层住宅的施工技术体系还不够完善,仍然存在不同方面的问题。为了保证砖混结构工程中构造柱的质量,必须确保建筑的抗震功能有效。本文简要分析了砖混多层住宅构造柱的作用与关键部位施工要点,仅供参考。

余宗铸[9]（2016）在《填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土技术研究》文中认为构造柱可以加强纵横墙间的连接,提高建筑物墙体整体性和抗剪能力。通过对构造柱施工的控制,可以提高砌体结构的整体性,约束墙体开裂,限制裂缝开展,延缓或阻止建筑物倒塌时间,明显增强建筑物抗震性能。随着社会、经济的发展,传统混凝土构造柱的施工工艺可能会使构造柱的强度和外观达不到规定的要求,在施工过程中由于各方面因素的影响,构造柱的施工质量往往得不到有效控制,削弱了构造柱保证填充墙整体稳定性的能力和防止填充墙体开裂的作用,给建筑物留下了质量隐患,降低了建筑物的安全可靠性能,同时施工过程中产生的噪音也成为亟需解决的问题。为此,通过研究提出了一种全新的施工工艺——填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土施工工艺。本文首先对自密实混凝土的研究现状进行了介绍,详细阐述了自密实混凝土的效益、原材料、配合比以及施工关键技术等,研究了影响模板侧压力的主要因素,介绍了泵送顶升混凝土技术,为泵送顶升自密实混凝土提供了一定的理论基础。其次,介绍了构造柱混凝土的传统施工工艺,分析了传统工艺存在的优缺点;接着提出了填充墙“一”型构造柱泵送顶升自密实混凝土技术,阐述了该技术存在的优缺点;然后通过以中国十七冶集团属下的蚌埠金融中心项目填充墙“一”型构造柱为研究对象,利用我国目前执行的规范对其模板体系进行了受力理论计算,利用有限元分析软件ANSYS模拟施工过程中模板体系的受力情况,得出模拟浇筑时的模板受力云图和混凝土速度云图、湍流动能云图,对实际浇筑过程中的模板受力情况进行了实时监测分析,详细整理和分析了监测结果,并对实测结果和数值模拟结果进行了对比分析,由分析结果可知,实测结果与数值模拟结论基本一致。最后,在对“一”型构造柱模板体系受力情况模拟与实测的基础上,利用有限元分析软件ANSYS模拟施工过程中“十”型、“L”型、“T”型构造柱模板体系的受力情况,得出相应的受力云图、速度云图以及湍流动能云图,为常见类型构造柱泵送顶升自密实混凝土的施工提供科学、有效的保证。通过研究分析可知:该泵送顶升技术加快了施工进度,降低了施工费用,同时节约了劳动力,减轻了劳动强度,采用的模板体系可实现重复使用,装拆方便,无振捣噪声,符合国家发展绿色建筑施工的要求;混凝土成型密实,能够满足混凝土强度、刚度、稳定性要求,实现构造柱和墙体以及框架梁的可靠连接,使砌体结构形成稳定的受力整体,增强了建筑物的抗震性能。泵送顶升自密实混凝土时,由于自密实混凝土的高流动性,泵送顶升有较大冲击力,浇筑过程中模板侧压力要比传统工艺的大,特别是弯管进料口和梁底模板处,这就需要在实际工程中采取有效的措施加以控制,保证模板体系的安全可靠。上述工艺可为二次结构填充墙构造柱混凝土施工提供一种新途径。

陈淑君[10]（2015）在《框架结构抗震构造施工的几点监理体会》文中指出框架结构的节点应力集中,侧向刚度小,抗震性能较差。文章通过对梁柱结点部位和填充墙的构造柱的质量通病分析,提出了强化抗震构造的措施。

### 二、对构造柱施工质量问题的几点看法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、对构造柱施工质量问题的几点看法（论文提纲范文）

#### （1）多层砖混结构房屋构造柱施工技术（论文提纲范文）

1 工程概况

2 多层砖混结构房屋构造柱施工技术

2.1 构造柱基础施工

2.2 构造柱钢筋施工

2.3 构造柱与墙体交接处施工

2.4 构造柱模板施工

2.5 构造柱混凝土施工

3 多层砖混结构房屋构造柱施工质量通病及防治

3.1 构造柱烂根、断柱的防治

3.2 构造柱蜂窝和孔洞的防治

3.3 构造柱钢筋外露的防治

4 结束语

#### （2）中阿两国关于砌体填充墙构造措施做法比较与分析（论文提纲范文）

0 引言

1 设计原则

2 构造柱与水平系梁设置

2.1 《建筑抗震设计规范》规定

2.2 《砌体结构设计规范》及相关图集规定

2.2.1 脱开连接

2.2.2 不脱开连接

2.3 英国标准中相关规定

2.4 阿联酋当地设计要求

3 砌体填充墙材料要求

4 砌体填充墙与结构的连接要求

5 结语

#### （3）基于U型砖的二次结构免支模技术的应用（论文提纲范文）

0.引言

1. 现有二次结构施工技术

1.1 支木模施工技术现状

1.2 免支模施工技术

2. 免支模施工新技术

2.1 施工难点分析及攻克

2.1.1 施工难点

2.1.2 攻克措施

2.2 现场U型砖生产新工艺及设备

2.3 二次结构的施工

3. 效益分析

3.1 经济效益

3.2 工期效益

4. 结论

#### （4）探究住宅工程楼梯间“综合征”质量通病的控制（论文提纲范文）

引言

1 楼梯踏步高度不一致

1.1 现象

1.2 预防措施

2 楼梯间构造柱、砌体施工不规范

2.1 现象

2.2 产生原因

2.3 预防措施

3 楼梯平台与电梯前室标高不一致

4 楼梯扶手、栏杆材料、外观、安装高度不满足要求

4.1 楼梯扶手、栏杆材料要求

4.2 栏杆扶手的外观要求

4.3 栏杆高度不满足设计及规范要求，立杆间距过大

4.4 楼梯栏杆制作安装粗糙、固定不牢

5 楼梯间排砖不合理

6 楼梯滴水线

7 踏步掉角，踏步、缓台空裂起砂

8 水泥砂浆地面空鼓

9 结束语

#### （5）基于能量转换的残损木构架抗震性能分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景

1.1.1 中国古建筑木结构的文化价值

1.1.2 中国古建筑木结构的现存状况

1.1.3 中国古建筑木结构的主要构造特点

1.2 国内外古建筑的研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 研究的目的和内容

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究内容

1.4 本章小结

第2章 木材的材料性能与有限元模型的建立

2.1 木材的材料性能

2.1.1 常见的木材优势

2.1.2 常见的木材缺陷

2.2 三等材木构架模型的建立

2.2.1 材分制介绍

2.2.2 三等材各构件尺寸的选取

2.3 模拟过程中参数的设置

2.3.1 材料相关参数的选取

2.3.2 接触与摩擦的设置

2.3.3 网格的划分

2.4 本章小结

第3章 木构架模型加载方案与构造柱残损分析

3.1 柱顶竖向配重的选择

3.2 水平位移加载方案

3.2.1 水平单调静力加载

3.2.2 水平往复静力加载

3.3 简谐波加载方案

3.4 构造柱受力残损分析

3.5 构造柱残损设计

3.6 本章小结

第4章 三等材木构架水平静力模拟结果与分析

4.1 三等材木构架水平单调静力加载试验结果与分析

4.1.1 结构变形分析

4.1.2 木构架中质量块的竖向位移分析

4.1.3 水平单调静力加载木构架的力-位移曲线分析

4.2 三等材木构架水平往复静力加载试验结果与分析

4.2.1 结构变形分析

4.2.2 木构架中质量块的竖向位移分析

4.2.3 P-Δ滞回曲线分析

4.2.4 骨架曲线分析

4.2.5 刚度退化分析

4.2.6 能量转换过程分析

4.3 本章小结

第5章 不同构造柱柱脚残损的木构架静力模拟结果与分析

5.1 构造柱残损50mm的水平往复静力加载试验结果与分析

5.1.1 拔榫现象分析

5.1.2 P-Δ滞回曲线分析

5.1.3 骨架曲线分析

5.1.4 刚度退化分析

5.1.5 能量转换过程分析

5.2 构造柱残损75mm的水平往复静力加载试验结果与分析

5.2.1 拔榫现象分析

5.2.2 P-Δ滞回曲线分析

5.2.3 骨架曲线分析

5.2.4 刚度退化分析

5.2.5 能量转换过程分析

5.3 构造柱残损100mm的水平往复静力加载试验结果与分析

5.3.1 拔榫现象分析

5.3.2 P-Δ滞回曲线分析

5.3.3 骨架曲线分析

5.3.4 刚度退化分析

5.3.5 能量转换过程分析

5.4 相同柱顶荷载下残损对木构架性能的影响

5.4.1 燕尾榫拔榫量对比

5.4.2 滞回性能对比

5.4.3 能量转换对比

5.5 本章小结

第6章 三等材木构架动力特性分析

6.1 柱顶竖向荷载的选取

6.2 木构架自振反应分析

6.2.1 自振反应的加载方法

6.2.2 自振反应的结果分析

6.3 木构架简谐振动分析

6.3.1 简谐激励选取

6.3.2 木构架柱顶柱底相对位移时程曲线

6.3.3 各模型层间位移角的对比分析

6.4 本章小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的科研成果

致谢

#### （6）工民建施工中钢筋混凝土构造柱技术的运用（论文提纲范文）

1 构造柱施工存在的问题

1.1 断条问题

1.2 混凝土问题

1.3 钢筋问题

1.4 构造柱设计问题

2 构造柱的施工技术

2.1 构造柱的应用原则和要求

2.2 构造柱的施工工艺

2.3 提高构造柱质量的策略

3 结束语

#### （7）构造柱的质量问题及其监理要点研究（论文提纲范文）

0前言

1 出现质量问题的几种表现

1)构造柱的设计。

2)构造柱的施工。

2 监理的要点

3 结束语

#### （8）砖混多层住宅构造柱的作用与关键部位施工要点（论文提纲范文）

1 对于构造柱的施工过程

1.1 如果基础中布置了圈梁,同时圈梁的底部与室外地坪的距离大于550毫米,此时应该将构造柱的根部连接到圈梁上。

1.2 如果在基础中没有布置圈梁,同时圈梁的底部与室外地坪的距离小于50米,此时应该根据设计标准,在基础的顶端选择好构造柱的违章,在构造柱下方再布置一个砼基座,在适当的位置填埋一根插筋。

1.3 将构造柱的根部实现与砼基础的相接。

2 对于构造柱钢筋的设计标准

3 构造柱与墙体交接处墙体施工

4 构造柱模板施工

5 构造柱混凝土施工

5.1 构造柱施工缝的处理。

5.2 构造柱混凝土坍落度:为保证浇捣密实、构造柱的混凝土坍落度控制在50~70mm,每台班测定2次。

5.3 构造柱混凝土浇灌:

6 结论

#### （9）填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 概述

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容、思路与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究思路

1.3.3 研究方法

第二章 自密实混凝土概述

2.1 自密实混凝土效益

2.2 自密实混凝土原材料

2.2.1 胶凝材料

2.2.2 骨料

2.2.3 外加剂

2.2.4 水

2.3 自密实混凝土配合比设计方法

2.3.1 国外有关配合比的研究

2.3.2 国内有关配合比的研究

2.4 自密实混凝土施工关键技术

2.4.1 模板侧压力

2.4.2 模板安装施工

2.4.3 泵送顶升施工工艺

2.5 本章小结

第三章 传统填充墙构造柱混凝土施工工艺及优缺点

3.1 传统填充墙构造柱混凝土施工模板构造与安装

3.2 传统填充墙构造柱混凝土施工工艺

3.2.1 传统填充墙构造柱混凝土施工工艺原理与工艺流程

3.2.2 传统填充墙构造柱混凝土施工工艺施工要点

3.3 传统填充墙构造柱混凝土施工工艺的优缺点

3.3.1 概述

3.3.2 传统填充墙构造柱混凝土施工工艺的优点

3.3.3 传统填充墙构造柱混凝土施工工艺的缺点

3.4 本章小结

第四章 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土方案设计与施工

4.1 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板设计与安装

4.1.1 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板设计

4.1.2 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板安装

4.2 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土技术

4.2.1 工程概况

4.2.2 工艺流程

4.2.3 泵送顶升自密实混凝土施工控制要点

4.2.4 质量控制

4.2.5 安全措施及环保要求

4.3 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土技术的优缺点

4.3.1 概述

4.3.2 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土技术的优点

4.3.3 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土技术的缺点

4.4 本章小结

第五章 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板体系受力分析

5.1 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板体系受力理论分析

5.2 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板体系受力数值模拟分析与监测分析

5.2.1 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板体系受力数值模拟分析

5.2.2 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板体系受力监测方案

5.2.3 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板体系受力监测分析

5.3 其他常见类型填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土模板体系受力数值模拟分析

5.3.1 “十”型填充墙构造柱模板体系受力数值模拟分析

5.3.2 “L”型填充墙构造柱模板体系受力数值模拟分析

5.3.3 “T”型填充墙构造柱模板体系受力数值模拟分析

5.4 本章小结

第六章 结束语

6.1 填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土技术优化

6.2 社会效益与经济效益

6.2.1 社会效益

6.2.2 经济效益

6.3 结论与展望

6.3.1 结论

6.3.2 展望

参考文献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

#### （10）框架结构抗震构造施工的几点监理体会（论文提纲范文）

1 梁柱结点部位施工质量缺陷的分析与处理

2 填充墙中构造柱施工质量缺陷的分析与处理

3 结束语

### 四、对构造柱施工质量问题的几点看法（论文参考文献）

- [1]多层砖混结构房屋构造柱施工技术[J]. 李林骏,王真,胡小克,王洋. 建筑技术开发, 2021(19)

- [2]中阿两国关于砌体填充墙构造措施做法比较与分析[J]. 王少奎,黄义鸿,薛彪,黎东海. 施工技术, 2021(10)

- [3]基于U型砖的二次结构免支模技术的应用[J]. 吴玉龙,吴冰,郭迎阳,路宗南. 建筑安全, 2021(05)

- [4]探究住宅工程楼梯间“综合征”质量通病的控制[J]. 艾华. 居舍, 2021(13)

- [5]基于能量转换的残损木构架抗震性能分析[D]. 李明明. 太原理工大学, 2020(07)

- [6]工民建施工中钢筋混凝土构造柱技术的运用[J]. 石世松. 建材与装饰, 2018(36)

- [7]构造柱的质量问题及其监理要点研究[J]. 赵俊斌. 四川建材, 2017(04)

- [8]砖混多层住宅构造柱的作用与关键部位施工要点[J]. 卢桂民. 黑龙江科技信息, 2016(15)

- [9]填充墙构造柱泵送顶升自密实混凝土技术研究[D]. 余宗铸. 安徽建筑大学, 2016(04)

- [10]框架结构抗震构造施工的几点监理体会[J]. 陈淑君. 四川建筑, 2015(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9107ca9004cb3edc09daa70b.html