# 射频轨道角动量波束性质及应用研究

### 论文摘要

携带轨道角动量(Orbital Angular Momentum,OAM)的电磁波束同时具有正交性和涡旋性。不同拓扑荷(Topological Charge,TC)的OAM波束相互正交,可为电磁波的复用和调制提供新的物理参数维度;不同拓扑荷的OAM波束具有不同的螺旋相位分布,则增加了空间中场的多样性。因此,基于OAM的电磁新技术给传统电磁应用带来了新的契机,具有很大的应用前景。论文在介绍OAM波束研究现状的基础上,分析了在射频OAM波束研究中亟待解决的问题,重点研究了射频OAM波束的局部性质、射频OAM天线的性能表征以及OAM波束在电磁应用中的关键技术。射频OAM波束的发散问题比光域OAM波束更严重,在实际应用场景中很难接收到完整孔径的OAM波束,这使得传统的角动量(Angular Momentum,AM)理论在射频OAM波束的实际应用中并不适用。论文从实际应用出发,理论推导并分析了射频OAM波束的局部AM特性,丰富并拓展了射频OAM理论:首次提出了局部耦合角动量(Coupling Angular Momentum,CAM)的概念,并用基于极化的模式分解法分析了局部CAM存在的原因;在此基础上推导了任意极化射频OAM波束的局部AM分解和拓扑荷局部估计方法,为未来局部利用射频OAM波束提供了良好的理论依据。针对现有的射频OAM天线表征参数很少考虑射频OAM波束实际应用这一问题,论文提出了射频OAM天线的新表征参数:接收方向图、纯度带宽和模式相位线性度。与传统天线性能指标仅和天线辐射场强相关不同,新定义的表征参数充分考虑了射频OAM波束的幅度、相位分布特性及其在实际应用中的模式解调方式。在此基础上,用新定义的表征参数对10GHz拓扑荷为3的宽带OAM螺旋天线的性能进行了具体分析,发现新表征参数对射频OAM天线的应用具有较好的指导意义。在射频OAM波束的相关应用研究中,论文首先利用射频OAM波束特有的角向波矢,研究了射频OAM波束旋转多普勒效应。考虑射频OAM波束的发散性,搭建了测量旋转多普勒效应的局部接收实验系统,分析了接收位置偏移和旋转平面偏转对旋转多普勒效应的影响;首次实验测量了拓扑荷绝对值大于1的射频OAM波束的旋转多普勒效应,获得了高的测速精度。另外,为了减小接收天线偏离和旋转平面偏转的影响,提出了一种利用平面轨道角动量(Plane Spiral Orbital Angular Momentum,PSOAM)波束的二维矢量速度探测方案。最后,论文初步探索了基于PSOAM波束叠加构建的平面结构电磁波在雷达成像和无线通信中的新应用模式。基于平面结构电磁波束的成像系统利用定向波束扫描和多信号分类(Multiple Signal Classification,MUSIC)算法对探测物体进行成像。这种成像方法利用定向波束的高增益性能,获得了比传统OAM成像更高的周向分辨率。而基于平面结构电磁波束的多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)通信系统,同时利用了平面结构电磁波的准正交性、涡旋性以及定向性,能获得比传统MIMO通信系统更高的容量增益。这些结果为射频OAM波束在传统电磁领域中的应用提供了新思路。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 缩写、符号清单、术语表

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景与研究意义

- 1.2 轨道角动量波束的研究现状

- 1.2.1 光OAM波束研究现状

- 1.2.2 毫米波OAM波束研究现状

- 1.2.3 射频OAM波束研究现状

- 1.3 本文的研究内容及结构安排

- 1.3.1 主要研究内容及创新点

- 1.3.2 结构安排

- 2 任意极化射频OAM波束局部性质研究

- 2.1 不同极化射频OAM波产生模型

- 2.1.1 y向偶极子阵列场和极化分析

- 2.1.2 z向偶极子阵列场和极化分析

- 2.1.3 Φ向偶极子阵列场和极化分析

- 2.2 任意极化射频OAM波束局部角动量分解

- 2.2.1 局部轨道角动量

- 2.2.2 局部剩余角动量

- 2.2.3 局部耦合角动量

- 2.2.4 任意极化射频OAM波束局部角动量分解的仿真验证

- 2.3 任意极化射频OAM波束拓扑荷局部估计

- 2.3.1 理论分析

- 2.3.2 计算仿真验证

- 2.4 本章小结

- 3 射频OAM天线表征参数定义和性能分析

- 3.1 传统天线性能参数

- 3.2 射频OAM天线表征参数定义

- 3.2.1 接收方向图

- 3.2.2 纯度带宽

- 3.2.3 模式相位线性度

- 3.3 射频OAM天线性能分析

- 3.3.1 射频宽带OAM螺旋天线结构

- 3.3.2 带宽性能分析

- 3.3.3 接收性能分析

- 3.3.4 涡旋性能分析

- 3.4 本章小结

- 4 射频OAM波束的旋转多普勒效应研究

- 4.1 射频OAM波束旋转多普勒效应的理论分析

- 4.1.1 局部接收系统

- 4.1.2 射频OAM波束旋转多普勒效应的影响因素分析

- 4.2 射频OAM波束旋转多普勒效应的实验验证

- 4.2.1 实验链路设置

- 4.2.2 实验结果及分析

- 4.3 射频OAM波束旋转多普勒效应的应用

- 4.4 本章小结

- 5 平面结构电磁波及其应用研究

- 5.1 基于射频PSOAM波束的平面结构电磁波

- 5.1.1 相控阵波束赋形

- 5.1.2 PSOAM波束赋形

- 5.2 基于平面结构电磁波的周向成像

- 5.2.1 基于平面结构电磁波的周向成像系统与成像算法

- 5.2.2 基于平面结构电磁波的周向成像性能分析

- 5.3 基于平面结构电磁波的MIMO通信

- 5.4 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 在学期间所取得的科研成果

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 郑佳瑜

导师: 章献民

关键词: 轨道角动量,局部性质,天线性能,旋转多普勒效应,结构波束,雷达成像,无线通信

来源: 浙江大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,电信技术

单位: 浙江大学

分类号: O441.4;TN822

DOI: 10.27461/d.cnki.gzjdx.2019.000013

总页数: 138

文件大小: 13609K

下载量: 209

### 相关论文文献

- [1].5G网络扫描波束规划方案探讨[J]. 移动通信 2020(09)

- [2].波束域下利用角度散布特征抑制宽带混响[J]. 声学学报 2018(05)

- [3].基于波束分离技术的空间时延补偿方法研究[J]. 深空探测学报 2018(02)

- [4].毫米波混合波束形成系统的多波束训练方法[J]. 微波学报 2018(06)

- [5].低副瓣任意波束直接合成算法研究[J]. 电波科学学报 2019(03)

- [6].面向无人机毫米波高效波束搜索的码本优化设计[J]. 微波学报 2019(05)

- [7].面向无人机小区覆盖的毫米波波束优化设计[J]. 信号处理 2019(07)

- [8].HTS通信系统数字多波束成型技术仿真分析[J]. 电子设计工程 2019(02)

- [9].辐射抗扰度试验中发射天线波束宽度对场强均匀性的影响[J]. 电子质量 2018(07)

- [10].基于集成光学的波束形成以及误差分析[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2018(04)

- [11].基于波束数字补偿方法提高导航雷达性能[J]. 现代雷达 2019(03)

- [12].无线能量传输中平顶波束的分析应用[J]. 电子与信息学报 2018(05)

- [13].基于多波束基站天线的扩容方案探讨[J]. 电信科学 2019(S1)

- [14].安装姿态对天线方向图水平面半功率波束宽度测试的影响[J]. 移动通信 2018(06)

- [15].时域天线阵列半功率波束宽度计算[J]. 微波学报 2012(01)

- [16].X波段3GW高功率微波辐射喇叭的设计[J]. 强激光与粒子束 2010(03)

- [17].L波段雷达发生丢球的原因及解决办法[J]. 内蒙古气象 2009(05)

- [18].Ka频段馈源多波束引导概率分析[J]. 电讯技术 2019(06)

- [19].空时编码阵波束域超分辨角度估计方法[J]. 系统工程与电子技术 2019(07)

- [20].天线阵角分辨率准则的比较研究[J]. 雷达科学与技术 2010(04)

- [21].室外特殊场景天线应用分析及实施建议[J]. 信息通信 2017(09)

- [22].雷达波束宽度对战斗部动爆破片测量的影响[J]. 电光与控制 2016(03)

- [23].微波系统仿真中赋形波束的设计评估[J]. 微波学报 2018(S2)

- [24].多波束测控系统测量支路锁定异常分析及对策[J]. 无线电工程 2019(08)

- [25].基站双波束透镜天线的研究[J]. 微波学报 2017(05)

- [26].利用外壳结构拓宽换能器波束宽度[J]. 声学与电子工程 2017(04)

- [27].圆口径正馈抛物面天线的近场分析[J]. 电波科学学报 2009(03)

- [28].一种小型化双低频4T4R基站天线阵列设计方法[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [29].基于反谐振波导微环的光控波束延时网络设计[J]. 光学学报 2019(02)

- [30].一种双基地雷达空间同步模型设计方法[J]. 现代防御技术 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/91378f7bea704de89b7e2bcd.html