# 对TD-LTE网络优化的探讨

广东海格怡创科技有限公司517000

摘要：TD-LTE是3G的下一代演进技术，该技术在中国移动网络中扮演着越来越重要的角色。但TD-LTE系统网络在迅速建设的过程中，不可避免地出现了网络质量问题。ＴＤ－ＬＴＥ网络采用同频组网模式的特点决定了其网络结构合理性,相比于2Ｇ,3Ｇ网络来说更加严格，而且网络性能对于同频相邻小区的干扰十分敏感。换而言之，网络结构不合理问题，相比2Ｇ、3Ｇ网络来说将产生更大的负面影响,如何解TD-LTE网络质量问题，成为了目前TD-LTE系统建设的重点问题。

关键词：TD-LTE；网络优化结构；弱覆盖

1引言

TD-LTE作为一种先进的网络技术，在我国得到了普遍应用。然而，TD-LTE标准在不断演进的过程中，仍有很多技术瓶颈需要得到突破，仍然有一些问题需要进一步深入研究。为了使TD-LTE终端产品尽快成熟，更好地满足当代社会发展的需求，我们要加快其商用化进展，提高无线网络的质量和服务性能。这就需要对TD-LTE无线网络质量问题进行深入研究，不断优化其关键技术。

2关于网络优化

网络优化就是通过特定的技术和方法对通信网络的数据进行采集与分析，研究网络质量受到影响的原因，并对设备与系统参数进行调整，让网络在最佳的状态下运行，更有效率地利用有限的网络资源，另一方面也能为今后网络的规划建设与运维提供有用的建议。网络优化包含交换网络优化和无线网络优化。因为无线网络的复杂性特征，制约着网络质量的提升，所以我们对无线网络优化更为关注，在一定意义上，网络优化是指无线网络优化。

3网络优化难点分析

无线网络优化的主要目的是提升客户感知和网络效率，可以通过接入性、保持性、移动性和网络利用率等等指标评估，只有找准了影响网络质量的问题点，才有可能通过合理的优化方法提升网络性能。目前TD-LTE网络优化面临的几大难题主要体现在以下方面：

3.1弱覆盖问题

由于当前我国的TD-LTE网络正处在初级的网络建设阶段，正处在由广覆盖和热点有效覆盖向深度覆盖和厚度覆盖发展的关键时期，在这个关键阶段最容易出现的问题就是网络的弱覆盖问题。虽然网络覆盖正在逐步完善，但由于TD-LTE频段较高，传播损耗相对较大，弱覆盖问题仍然是影响网络质量的难题之一。出现该问题的原因在于TD-LTE频段较高，传播过程中会出现较大的损耗，进而对TD-LTE网络的传输质量产生一定的影响。另外硬件故障、站址结构不合理、天馈系统设计不合理和邻区配置不合理等原因都会导致弱覆盖问题的出现。

3.2干扰问题

TD-LT网络的干扰问题是影响网络质量的重要问题。干扰主要分为上行干扰和下行干扰，具体如下：（1）上行干扰主要来自于其它UE的上行干扰和外部干扰（2）下行干扰主要来自于其它TD-LTE基站的干扰、PCIMOD3干扰和外部干扰。相比于LTE-FDD系统，由于TD-LTE系统的时分双工特性，时隙配比不合理还会导致时隙干扰。现网中弱覆盖问题和干扰问题是影响网络感知的最主要因素。

3.3切换问题

切换是保持终端移动性能的重要方法，智能终端能够保持移动中的“业务不中断”很大程度上在于切换的及时性，终端应该在合适的时机切换入其它的服务小区，从而确保终端业务能够随时保证正常的业务功能。现网中的切换问题主要体现在切换过早、切换过晚、切换时延较长、乒乓切换和切换失败等。切换问题同时受覆盖问题、干扰问题、邻运营与应用2015.03.广东通信技术47区配置和系统参数配置影响，是较为复杂的网络问题。

(5)其他问题

TD-LT网络还存在其他一些需要优化的问题，比如接入性能的优化问题，包括RRC建立成功率和E-RAB建立成功率的优化等；掉线问题的优化，可能由于弱覆盖、干扰、切换异常等；业务体验的优化问题，包括基于用户速率、网络时延和丢包率的优化等。

4TO一LTE网络优化原则

TD一LTE网络优化的基本原则与2G/3G网络是相通的,指在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个容量和覆盖范围都尽可能大的网络,并适应未来网络发展和扩容的要求。TD一LTE网络优化的原则包含以下4个方面。

4.1最优的系统覆盖

覆盖是无线网络优化环节中最重要的一环。覆盖优化主要消除网络中存在的覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖、针孔覆盖和导频污染5种问题。其中，覆盖空洞可以归入到弱覆盖中，越区覆盖和导频污染都可以归为交叉覆盖，因此从这个角度和现场可实施角度来讲，优化主要有两方面内容：消除弱覆盖和交叉覆盖。覆盖优化目标的制定就是结合实际网络建设，衡量最大限度地解决上述问题的标准。TD一LTE是同频组网,小区边缘相对于2G/3G网络更容易受到其他小区的同频干扰影响,所以控制TD一LTE系统的覆盖是控制干扰的问题关键。

4.11避免过密站址的重叠覆盖。避免因为选址困难而进行过密站(小干lom)的建设，增大站址的距离。可降低系统内干扰水平。TD一LTE系统内干扰主要来自于邻区的同频干扰,站址间距过密会带来覆盖重叠部分增多,导致提升小区间的同频干扰。

4.12针对导频污染的问题。首先通过导频规划明确要用哪个小区作为主导频，然后通过调整天线工参或者RS功率明确主导频的覆盖，降低其他导频信号强度。

4.13针对针孔覆盖的问题。主要是采取调整天线的方位角、俯仰角、高度等工参的方式来消除有针孔覆盖的小区，同时通过加大小区个体偏移、缩短切换时间迟滞来提高切换成功率。

4.2合理的邻区关系

TD一LTE要保证稳定的网络性能,就需要很好地规划邻区,使在小区服务边界的手机能及时切换到信号最佳的邻小区,以保证通话质量和整网的性能。TD一LTE与3G邻区规划原理基本一致,规划时需要综合考虑各小区的覆盖范围及站间距离等因素。

4.3干扰优化

TD一LTE系统同频组网会带来一定的邻小区间干扰,干扰是任何一个移动通信系统无法避免的，干扰直接影响网络质量和用户体验。对于TD-LTE来讲干扰更是一个棘手的问题，也必将是优化工作的重点。

4.31GPS跑偏:TDD时分双工系统需要不同基站之间保持严格的时间同步,所以GPS跑偏会导致系统内干扰的抬升,需要严格控制GPS精确度,通过GPS跑偏检测工具进行实时监控,一旦出现异常,可第一时间通知维护人员进行排障,确保造成的系统内干扰降到最低。

4.32边界优化：边界是指片区交界路线和区域。边界优化主要是梳理片区边界覆盖和邻区切换关系。实际优化中，为缩短优化时间，不同片区由不同的优化队伍并行开展优化，片区交界处无法统一优化，RF调整不能达到最佳优化状态，因此需要实施边界优化。片区边界优化在片区优化完成后进行。相邻区域的工程技术人员可组建联合优化团队对边界开展覆盖优化与业务优化。若边界两侧为不同厂家设备，此时应由各厂家的工程师建立工作团队。片区边界优化的流程和簇优化相同，工作过程中，也应注意对工程参数表和参数调整跟踪表及时进行更新，对比优化前后的网络状况并输出报告。

4.33全网优化：全网优化是对整网开展DT测试，掌握网络的覆盖及业务状况，并根据客户需求对重点区域和重点道路完成优化。需要注意对工程参数表和参数调整跟踪表及时进行更新，对比优化前后的网络状况并输出报告。

结束语

LTE是全球高速移动通信系统的发展方向，TD-LTE是LTE的一个重要分支，TD-LTE网络引进了全新的S1接口和X2接口，也对承载网络提出了前所未有的高带宽、低时延以及灵活的业务转发和调度能力的要求。移动通信网络的结构，无线传播环境，用户位置、分布和应用都在不断发生变化，只有对网络进行持续的优化才能与其相适应。网络优化是一项长期的工作，贯穿网络建设发展，也只有对网络进行持续的优化，才能提高网络质量，提升用户满意度，吸引和发展更多的用户。

参考文献：

[1]刘思杨---LTE网络优化技术通信管理与技术---2011

[2]林世明，高志斌，高凤连，黄联芬---基于路测的TD-LTE网络优化分析---2015

[3]王延涛---TD-LTE网络优化关键问题的研究---2015

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/913ce78d4b53f745f299994b.html