# 市政工程沥青路面施工技术的应用实例分析

四川川投兴川建设有限责任公司四川成都610200

摘要：近年来，市政道路工程建设中沥青路面被广泛应用，获得了不错的成效。沥青路面凭借自身的优势和特点，被积极推广应用。若想保证沥青路面的性能和作用发挥，需要加大施工作业环节的把控。围绕材料和设计等内容，采取针对性把控措施，保证作业内容高质量落实，避免质量问题的出现。基于此，本文对市政工程沥青路面施工技术的应用实例进行研究，以供参考。

关键词：市政工程；沥青路面；技术要点

引言

我国道路工程建设总量不断攀升，而沥青作为良好的路面材料类型应用日渐广泛。沥青路面具有耐久性好、坚实、防渗透性好等优势，并且很容易保持路面的平整性，其管理工作较为容易。但是由于沥青路面对温度较为敏感，在施工过程中经常出现沥青混凝土离析问题，严重影响了现场施工。因此，必须采取有效措施改善沥青路面施工技术，提高其在公路工程中的应用水平。

1施工中应注意的质量问题

沥青混凝土后场是指沥青混合料生产场地，也即拌和楼场地。后场生产控制主要是确保生产成品沥青混凝土的质量。沥青混凝土保证施工要求避免厚度不准、平整度差裂纹、拉沟等质量缺陷。为防止和消除在施工中可能发生的各种质量缺陷应注意以下几点：保持恒定的摊铺厚度，除了用厚度检测器进行检测调整外，应尽可能利用摊铺机烫平装置的自动调平能力予以调整；严格控制沥青混合料的质量，以消除裂纹、拉沟等铺层质量缺陷现象，提高沥青混凝土路面的承载力；应控制履带式摊铺机履带松紧度超限而导致摊铺机速度发生脉冲，而使铺层面形成搓板，从而影响后期沥青路面的使用质量

2市政工程沥青路面施工技术的应用实例

2.1项目概述

以某市政工程沥青路面工程为例，道路长度大约为17.6km，主要建设内容为道路工程和排水工程以及电力工程等。此工程为城市向西南辐射道路，规划设计为城市主干路+节点处理，道路设计速度大小为60km/h，沥青路面施工段长度为3410m。沥青面层的结构如下：（1）基层位置为AK-16A、AC-20I、AC-25I、路基。（2）桥面位置为AK-16A、AC-20I、桥面。

2.2施工前准备

为了可以更好的完成工程需要在开始之前制定一个工作计划，主要计划内容为施工组织计划、详细的技术交底、操作规程、施工工艺、施工方案、指标要求、设计图纸。另外还需要在工程前期计算路段内各点的设计高程，各种记录及表格准备，沥青混合料的实验报告，分配好工作人员的具体工作，对于原材料方面一定要严格管控，避免出现质量不过关的原材料流入工程中[1]。在原材料准备环节需要制定好料源的选择与定购方案，并需要亲自进行考察，确定购买的原材料质量没有问题。

2.3拌和

沥青混合料要在拌合厂进行拌制，在拌和施工前要严格遵循配比要求进行试拌，进而确定后续施工过程中的沥青用量，同时，在试验过程中要注意关注拌和时间、加热温度、出厂温度等几项关键参数，遵循配料单进行混合料的进料、拌制，对混合料内各种材料的加热温度进行有效管控，确保混合料拌和均匀，不出现结团、粒料分离等情况。只有保证相关技术参数的合理性，才能确保沥青路面施工技术顺利推进，工程整体质量水平的提升。

2.4做好运输环节的把控

准备自卸汽车，负责热拌沥青混合料的运输作业。开展运输作业前，对车厢进行清洁处理，同时涂抹混合液，避免沥青材料和内壁黏结。需要注意的是，要避免车厢底部产生游离余液。若运输车厢内部产生团块，为保证沥青混合料的使用质量，需要进行废弃处理。放料操作时若想避免离析问题的发生，完成一斗混合料的装卸作业后，要挪动汽车实际位置。若发现离析混合料，则不能应用到工程。运输期间使用篷布做好覆盖，实现保温和防雨的功能，避免杂物落实，保证拌制混合料的整体质量。若夏季运输时运输时长不超过0.5h，那么不需要覆盖。开展摊铺作业时，为了能够避免摊铺不均问题的发生，要求严禁撞击摊铺机。对于混合料的温度，要求把控在120~150℃范围内。

2.5沥青路面摊铺技术

混合料进入施工现场后，一般都会直接应用到摊铺施工中，其摊铺速度应严格控制，最好以2~6m/s的速度进行，摊铺厚度必须均匀。在摊铺过程中，必须有专业人员在现场组织施工，如无特殊情况，施工应连续进行。当摊铺施工工作完成后，应以现行施工规范和设计要求为标准，对路面质量进行全方位的检查，当发现混合料摊铺不均或有散落问题时，应第一时间进行修补，如有必要应进行重新摊铺，这项工作做完后再进行一次检查，确保施工质量达标。在该环节施工中，通常会用到的扭绕式钢丝直径为6mm，拉力为800N，钢丝支架的位置设定间距通常为5m，此种设置对控制摊铺质量方面具有非常好的作用。

2.6沥青路面施工的碾压技术

刚才说过了沥青路面碾压过程要注意碾压速度，在保证了时速的稳定下，还需要注意在碾压过程进行轻压、中压及终压的过程，并以红黄绿的标识进行标注，为了就是防止出现漏压的情况出现，在这里还需要注意一点，道路只要是以直径道路为主，所以碾压机在碾压路段的时候，一旦进行变道，肯定会影响到道路的平整性。所以在准备变道的时候，一定要缓慢进行，切记不能着急变道，致使影响到沥青路面的质量。

3市政工程沥青路面施工技术的应用策略

3.1严把入场材料关

在沥青路面施工过程中，会用到诸多的材料，无论从种类还是数量方面都是非常巨大的，如沥青、砂石、石屑、矿粉等。要确保这些施工材料的质量安全，应做好如下几方面的工作：（1）加强采购管理。对于施工中所用到的施工材料，应严格筛选，初步筛选出与施工要求和有关规范标准一致的材料供应商，除了对其价格、质量和服务等进行对比外，还应对其资质进行考核，在货比三家中最终确定性价比较高的材料供应商。如所采购材料为特殊材料，运输时也应差异化对待。（2）对所采购的施工材料，运达现场后应对材料的型号、质量等进行再次筛查，经检查合格后由相关负责人签字方可入场，入场后的材料应按照指定位置和方式摆放和储存。（3）材料的领用。当技术人员需要领用材料时，必须保证所交付的材料质量是合格的，并做好相应的出入库登记。

3.2施工设备的检查

现在的施工现场多数都在使用机械设备来完成施工的进程，因此在施工之前，一定要对施工的设备做好检查工作，避免后期因设备故障而影响到竣工时间。所以在交通的运输设备及拌和设备及碾压设备等等，一定要检查好机械的性能及配件的齐全。以保证在工程开工时，使其设备的性能处于最佳状态，提高沥青路面施工过程中的工作效果。

结束语

在工程中需要根据工程要求进行施工处理，使用合适的施工处理措施从而有效解决掉工程中由于工作人员施工不当造成的问题，并需要加强施工中的质量监控措施，从而在工程施工中将工艺流程落实到具体工作中，在拌合、摊铺、接缝、压实等环节中将各项工作落实到位，从而保证了市政道路沥青路面的施工质量，确保了市政道路沥青路面的使用寿命，减少后期道路维修，造福于民。

参考文献：

[1]游元德.城市道路沥青路面施工技术与质量控制分析[J].工程建设与设计，2019（01）：226-228.

[2]刘波，杨陶.沥青路面公路施工技术分析[J].人民交通，2018（12）：56-57.

[3]张伊娜，廖琼.公路工程沥青路面施工技术与质量控制[J].中国公路，2018（22）：116-117.

[4]李占银.公路工程沥青路面施工技术和质量控制分析[J].城市建设理论研究（电子版），2018（22）：136.

[5]王健，刘军.公路工程沥青路面施工技术和质量控制分析[J].城市建设理论研究（电子版），2018（22）：119.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/915e6a555ba24d34ded86c6f.html