# 盾构穿越区间风井施工技术优化

### 论文摘要

盾构区间风井一般处于区间中部或偏向一端,后期兼做联络通道(废水泵房)。通常情况下,风井主体结构完成且达到设计强度,支撑体系拆除及回填土完成后盾构再穿越通过。风井层数一般都为2层以上,施工多为明挖法施工,但施工过程中总因前期占地、园林及管线改移等工作进展缓慢,导致盾构即将到达风井,风井还不具备穿越条件,从而对工期及成本影响较大。本文针对3层风井施工完成1层后即让盾构在风井内拼装管片直接穿过的工程实例开展研究,通过前期数值模拟,调整支撑体系及地层加固范围,增设监测项目等多种措施,不仅使盾构安全通过,而且还较其他方式穿越节约时间和成本,研究结果对后续类似工况条件下的施工有一定参考和借鉴作用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工程概况

- 1.1 工程简介

- 1.2 地质、水文情况

- 2 盾构穿越风井重、难点及应对措施

- 2.1 盾构穿越风井重、难点

- 2.2 穿越前及过程中应对措施

- 3 盾构穿越风井技术方案

- 3.1 施工前数值模拟

- 3.2 穿越前技术控制措施

- 3.2.1 接收（始发）端加固、止水措施

- 3.2.2 风井内盾构掘进底座及管片拼装技术

- 3.3 穿越过程中监测情况

- 3.3.1 风井围护（主体）结构监测数据

- 3.3.2 风井内负环监测数据

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈金刚,刘春光,槐文宝

关键词: 盾构施工,区间风井,数值模拟,风井内拼装管片,技术优化

来源: 中国安全生产科学技术 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输,公路与水路运输

单位: 北京住总集团有限责任公司

分类号: U455.43;U231.3

页码: 134-139

总页数: 6

文件大小: 2914K

下载量: 16

### 相关论文文献

- [1].软弱地质条件下土压盾构穿越建构筑物关键技术措施[J]. 工程建设与设计 2020(10)

- [2].上海轨交14号线盾构穿越工程风险分析与控制管理[J]. 科技视界 2020(22)

- [3].盾构穿越运营高速公路施工引起的地表沉降与控制技术[J]. 中国水运(下半月) 2020(08)

- [4].浅谈佛山某隧道盾构穿越东平河道施工技术[J]. 建设监理 2018(07)

- [5].盾构穿越运营地铁隧道工程标准施工技术探究[J]. 中国标准化 2016(17)

- [6].浅谈城市轨道交通盾构施工上软下硬地层施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(22)

- [7].盾构穿越钱塘江大堤施工技术[J]. 山东工业技术 2016(18)

- [8].地铁盾构穿越高速路桥施工控制与影响分析[J]. 施工技术 2019(23)

- [9].地铁盾构穿越京广线股道群控制措施及效果分析[J]. 土木建筑工程信息技术 2017(01)

- [10].探析轨道交通盾构穿越铁路施工技术[J]. 科技创新导报 2015(07)

- [11].盾构穿越房屋采用筏板基础加固受力及变形研究[J]. 四川建筑 2020(01)

- [12].盾构穿越桩基的风险防控措施研究[J]. 砖瓦 2020(04)

- [13].盾构穿越浅基础群房基础加固及沉降控制[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(03)

- [14].研究轨道交通盾构穿越铁路施工技术[J]. 工程建设与设计 2019(12)

- [15].武汉地区轨道交通盾构穿越敏感建筑群施工控制[J]. 中国市政工程 2016(S1)

- [16].超大直径土压盾构穿越机场技术研究[J]. 施工技术 2017(08)

- [17].盾构穿越运营地铁隧道施工技术探讨[J]. 科技创新与应用 2015(08)

- [18].天津软土地区盾构穿越海河的施工技术评估[J]. 建筑科学 2012(S1)

- [19].考虑建筑既有变形的盾构穿越扰动控制标准[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2011(11)

- [20].盾构穿越建筑物施工技术[J]. 科技资讯 2010(08)

- [21].盾构穿越复杂地段对周围环境影响的研究[J]. 四川建筑科学研究 2010(03)

- [22].盾构穿越河流的稳定性分析及安全施工控制技术研究[J]. 建筑安全 2020(01)

- [23].研究轨道交通盾构穿越铁路施工技术[J]. 科技创新与应用 2016(36)

- [24].复杂地层盾构穿越上水管的施工控制[J]. 建筑结构 2016(S1)

- [25].克泥效同步注入技术在盾构穿越重大风险源中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(03)

- [26].盾构穿越浅基础建筑施工过程模拟分析[J]. 建筑与预算 2015(03)

- [27].某地铁盾构穿越既有公路技术分析[J]. 广东水利电力职业技术学院学报 2020(01)

- [28].大直径盾构穿越城市主干道的安全施工技术[J]. 工程建设与设计 2017(24)

- [29].某盾构穿越幼儿园沉降原因分析及预防措施[J]. 山西建筑 2017(05)

- [30].盾构穿越原有地铁施工方案分析[J]. 建筑技术开发 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/915f93ed0fde10fb7a2c4dd3.html