# 水击现象论文_常琳凯,张鑫玉,胡庆豪,周大轶,纪彤

导读:本文包含了水击现象论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:管道,现象,疏水,凝结水,闪蒸,冷凝水,余热。

### 水击现象论文文献综述

常琳凯,张鑫玉,胡庆豪,周大轶,纪彤[1]（2019）在《关于施工安装技术中生活热水供应管道水击现象的原因及消除措施探讨》一文中研究指出随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,热水管道系统在日常生活中由于水锤引起的安全问题,迫切需要提高施工和安装工艺的质量。为了消除热水管道的水锤,本文提出了各种措施,并结合实际的施工和安装工艺,探讨和总结了热水管道安全隐患产生的原因及改进措施。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年36期）

万昌财,孙海军,薛仁雨[2]（2019）在《水击现象原因分析及防范措施探讨》一文中研究指出水击是运动流体突然停止流动时产生的。管道内引起水击的原因有阀门关闭、流速不同的流体突然相遇、管内流体流速骤然改变等。防止水击的方法有很多,包括管道参数和管线的合理布置、阀门开关的控制、操作上的合理优化等。(本文来源于《石化技术》期刊2019年06期）

姜琳,王北福[3]（2019）在《MATLAB在水击现象中的应用》一文中研究指出介绍了水击现象的产生原因,以及其数学计算模型的产生过程,以MATLAB编程演示了管道水击现象的水击压力,压力的传播速度以及避免产生直接水击的适宜关阀时间的计算,简化了计算过程,得出更精确的计算结果,有效应用于管道等设计时所需要的计算,合理指导实际操作,减少管道意外事故的发生。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2019年05期）

陆赛华,宋付权[4]（2018）在《长距离成品油输送管线瞬态水击现象的数值模拟研究》一文中研究指出针对成品油长输管道输送过程中存在的瞬态水击现象,通过建立数学模型,利用SPS数值模拟软件,动态模拟了叁种不同水力瞬变工况下成品油长输管道系统内压力波动的情况。结果表明:单台泵站失效30 min后,首站最大水击压头达12. 2MPa左右; 2台泵站同时失效30 min后,首站最大水击压力达17. 2MPa,远超过设计压力,会造成对管道的破坏。同时提出了相应的保护和预防措施,可为工程实际应用提供一定的理论参考。(本文来源于《石油库与加油站》期刊2018年06期）

陈盈华,麦豪强,赖祖恒,李锦权,张慧敏[5]（2018）在《日常水击现象影响因素及危害消减初探》一文中研究指出水击是日常生活中校园集体宿舍等人口聚集区常见的一种水力现象,通过对水击相关计算公式的深入探讨,分析确定了水击现象发生的各影响因素以及影响作用程度情况,随后据此研究和提出了日常生活中有效消减水击危害的措施。(本文来源于《技术与市场》期刊2018年05期）

王禄涛,李健,种道彤,冉旭,张卓华[6]（2018）在《核反应堆余热排出过程凝结水击现象实验研究》一文中研究指出核反应堆余热排出过程中蒸汽与过冷水在管内发生直接接触凝结,有时会产生严重的凝结水击(CIWH)现象。对水平管内CIWH现象进行了实验研究,研究发现CIWH会引起巨大的压力波动,而且CIWH发生后会周期性出现逐渐衰减的压力峰值信号。分析CIWH发生过程中管路轴向不同位置处压力变化,发现压差的存在诱导了CIWH的产生。120 s内有多个CIWH事件产生,其强度具有高度随机性,最后发现CIWH强度最大值随进汽量的增加而增加,最高可达10 MPa。(本文来源于《核动力工程》期刊2018年02期）

石丹阳,黄飚,徐文龙,李建华,马悦[7]（2017）在《用气周期性启停导致的水击现象分析与相应措施》一文中研究指出本文针对具有周期性启停用气特点的某供气项目,阐述了供气系统中存在的水击现象,理论计算了水击造成的压强增值并分析了其影响因素。为避免水击造成危害,提出相应措施,重点论述了调压计量装置的设备配置与运营参数设置方案。(本文来源于《2017中国燃气运营与安全研讨会论文集》期刊2017-08-31）

侯晓凡,孙秋南,范广铭,孙中宁,李伟[8]（2016）在《自然循环闪蒸不稳定诱发的水击现象实验研究》一文中研究指出针对开式自然循环闪蒸不稳定诱发的水击现象进行了实验研究。结果表明,在部分闪蒸不稳定工况下,上升段内闪蒸起始点快速周期性地上下移动,导致系统下部水平段内饱和温度周期性变化,进而诱发该处流体周期性快速汽化和冷凝,其中急速冷凝过程导致气相体积急剧收缩和环绕的水体猛烈撞击,进而诱发水击现象。同时通过实验绘制了此类水击现象区域,并分析得到了相应的边界条件。另外分析了加热段出口温度、上升段高度、入口过冷度和加热功率以及不凝气体等因素对水击现象的影响,为开式自然循环系统的设计提供了依据。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2016年06期）

李龙[9]（2015）在《密闭管道水击现象实验研究》一文中研究指出密闭输送是我国今后主要的输送油品的方式。对液体管网进行正确的水击计算分析,使其能够作为控制管道水击现象的参考依据和措施,并对防止和减轻液体管网水击破坏的分析具有非常重要的研究价值。本文借助等温输油管路实验台研究管道的水击情况,通过实验研究,对发生水击时的压力变动进行定量分析和对比,验证了几种可以避免或减小水击损害的措施,并通过改进实验减小了管道及泵站对水击波传递的影响。(本文来源于《甘肃科技》期刊2015年21期）

刘元龙,周群,李若然[10]（2015）在《油库蒸汽管道水击现象的分析及防范》一文中研究指出蒸汽管道的水击现象对管道系统的安全运行构成严重威胁,本文结合油品公司42.5万Ω油库蒸汽管道实际工况,对蒸汽管道水击现象的发生原因进行分析,并制定相关的防范措施。(本文来源于《化工管理》期刊2015年26期）

### 水击现象论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

水击是运动流体突然停止流动时产生的。管道内引起水击的原因有阀门关闭、流速不同的流体突然相遇、管内流体流速骤然改变等。防止水击的方法有很多,包括管道参数和管线的合理布置、阀门开关的控制、操作上的合理优化等。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水击现象论文参考文献

[1].常琳凯,张鑫玉,胡庆豪,周大轶,纪彤.关于施工安装技术中生活热水供应管道水击现象的原因及消除措施探讨[J].建材与装饰.2019

[2].万昌财,孙海军,薛仁雨.水击现象原因分析及防范措施探讨[J].石化技术.2019

[3].姜琳,王北福.MATLAB在水击现象中的应用[J].中国水运(下半月).2019

[4].陆赛华,宋付权.长距离成品油输送管线瞬态水击现象的数值模拟研究[J].石油库与加油站.2018

[5].陈盈华,麦豪强,赖祖恒,李锦权,张慧敏.日常水击现象影响因素及危害消减初探[J].技术与市场.2018

[6].王禄涛,李健,种道彤,冉旭,张卓华.核反应堆余热排出过程凝结水击现象实验研究[J].核动力工程.2018

[7].石丹阳,黄飚,徐文龙,李建华,马悦.用气周期性启停导致的水击现象分析与相应措施[C].2017中国燃气运营与安全研讨会论文集.2017

[8].侯晓凡,孙秋南,范广铭,孙中宁,李伟.自然循环闪蒸不稳定诱发的水击现象实验研究[J].原子能科学技术.2016

[9].李龙.密闭管道水击现象实验研究[J].甘肃科技.2015

[10].刘元龙,周群,李若然.油库蒸汽管道水击现象的分析及防范[J].化工管理.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9173688e8fe62a7979d7a254.html