# 镍和硅复合添加对低温高韧性球墨铸铁组织和性能的影响

### 论文摘要

采用1.2%～1.8%的镍对低温球墨铸铁进行合金化,同时加入2.0%～2.5%Si,并采用石墨化两阶段退火或低温石墨化退火工艺进行热处理。结果表明,热处理后材料的微观组织由铁素体、球状石墨和极少珠光体组成。当Si量为2.01%,Ni量为1.2%时,-20℃和-40℃的低温冲击功AKV都最高,分别达到16.3 J和13.6 J,同时抗拉强度大于400 MPa,伸长率高达23%。因此,要获得低温高韧性球墨铸铁,即保证不降低材料低温冲击功的前提下,提高其抗拉强度,应该选择合理的镍、硅含量,其中Ni量不超过1.5%,Si量在1.9%和2.3%之间。

### 论文目录

- 1?试验条件和方法

- 2?试验结果及分析

- 2.1?成分分析

- 2.2?镍、硅对低温高韧性球墨铸铁组织的影响

- 2.2.1 铸态组织

- 2.2.2 热处理后组织

- 2.3?镍、硅对低温高韧性球墨铸铁常温力学性能的影响

- 2.4?镍、硅对低温高韧性球墨铸铁低温冲击性能的影响

- 3?结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王文慧,孙玉福,肖志云

关键词: 低温高韧性球墨铸铁,硅复合添加,低温冲击韧性,风电铸件

来源: 铸造 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 郑州大学材料科学与工程学院

分类号: TG255

页码: 456-463

总页数: 8

文件大小: 2960K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].高品质球墨铸铁生产的原材料选择和微量元素控制[J]. 铸造 2020(06)

- [2].纯净“零夹杂”球墨铸铁[J]. 铸造工程 2020(05)

- [3].球墨铸铁的发展[J]. 现代铸铁 2019(04)

- [4].激光离散淬火对球墨铸铁磨损与损伤性能的影响[J]. 表面技术 2018(11)

- [5].大型厚壁球墨铸铁组织性能优化分析[J]. 山东工业技术 2017(07)

- [6].硅钼球墨铸铁材料的研发[J]. 铸造设备与工艺 2017(02)

- [7].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定球墨铸铁中8种元素[J]. 冶金分析 2017(10)

- [8].高品质球墨铸铁的生产技术[J]. 汽车工艺与材料 2015(01)

- [9].合成球墨铸铁生产工艺研究及应用[J]. 热加工工艺 2015(09)

- [10].球墨铸铁机体缩孔分析和防止[J]. 中国铸造装备与技术 2020(06)

- [11].奥氏体球墨铸铁的微合金化[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [12].机车用低温球墨铸铁齿轮箱体的生产工艺研究[J]. 机械传动 2017(04)

- [13].多元中锰球墨铸铁耐磨件的研制[J]. 铸造技术 2016(01)

- [14].基于国内外安全系数标准对比的球墨铸铁储罐强度研究[J]. 轻工机械 2016(01)

- [15].球墨铸铁壳体件制备过程的数值模拟研究[J]. 铸造技术 2015(03)

- [16].高硅钼球墨铸铁的研发[J]. 金属加工(热加工) 2015(13)

- [17].废钢化球墨铸铁熔炼工艺[J]. 金属加工(热加工) 2013(07)

- [18].球墨铸铁铸态率提高的探讨与实践[J]. 汽车工艺与材料 2012(11)

- [19].高性能球墨铸铁在汽车底盘轻量化中的应用[J]. 金属热处理 2012(12)

- [20].-50℃低温冲击球墨铸铁的研究[J]. 金属加工(热加工) 2011(17)

- [21].合金元素对耐热球墨铸铁耐磨性能的影响[J]. 铸造 2010(05)

- [22].高强韧球墨铸铁的生产制造[J]. 矿山机械 2010(22)

- [23].低温球墨铸铁的研制(上)[J]. 金属加工(热加工) 2008(15)

- [24].低温球墨铸铁的研制(下)[J]. 金属加工(热加工) 2008(17)

- [25].灰铸铁和球墨铸铁的失效形式以及常用的强化手段[J]. 湖北水利水电职业技术学院学报 2018(02)

- [26].基于数值模拟的高硅钼球墨铸铁排气歧管基体组织及性能预测[J]. 铸造 2019(12)

- [27].球墨铸铁钻孔断钻的分析[J]. 热处理 2020(03)

- [28].铸态高韧性球墨铸铁熔炼工艺研究及应用[J]. 热加工工艺 2019(17)

- [29].汽轮机高温部件用铁素体型耐热球墨铸铁研究[J]. 汽轮机技术 2018(02)

- [30].柴油机体球墨铸铁镶块焊接修复工艺[J]. 内燃机与配件 2018(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/91aa5425d915e10c3a3f8b17.html