# 三头激光打标机定位误差补偿系统的研究和开发

### 论文摘要

激光打标技术是在激光热处理、激光焊接、激光切割等技术之后发展起来的一门新型加工技术,能够轻松解决传统加工技术很是棘手甚至无法解决的问题,在众多加工制造行业中扮演着极其重要的角色,而激光打标机作为激光打标技术的典型应用,在各个领域中的使用越来越广泛。随着激光设备向高精度、高自动化水平发展,其工作要求也越来也高,要求具有高精度的定位和控制方式,这对于提高激光加工设备自动化程度、推动激光行业的发展具有重要意义。本文的设计、研发和实验工作在广东正业科技股份有限公司的支持下展开,具体完成的工作任务如下:（1）通过对传统打标机结构的研究和面向目前需求的分析,进行相应的方案设计,使用SolidWorks三维软件,建立激光打标模组、线性传动机构、基座、流水定位平台等各部件的设计模型,并确定各零部件尺寸,完成相关配件的选型等;将各零部件装配成为三头激光打标机整体,生产样机并且将其调试到位,为后续误差补偿系统的开发和研究工作提供平台。（2）确定打标机各个部件的接触和约束类型,对影响整机分析的关键部件进行单元简化处理,即借助link10杆单元模拟滚珠轴承点接触位置,使用COMBIN14弹簧单元简化直线滚动导轨接触部位,进而计算打标机的主要受力情况,进行网格划分等,完成仿真分析的前处理阶段。（3）以运动方向为研究重点,进行静力学分析,添加热载荷进行稳态热-结构耦合分析,提取打标机总体变形和各个方向的变形情况,通过得到的总位云图、x y z方向位移云图、应力图,发现在稳态热-结构耦合下,运动方向所受应力、变形较大;对整机进行模态分析,得出整机在各阶下的固有频率,通过对比输出频率,可知打标机整机不会发生共振。该过程主要通过分析检查设计质量,并且确定影响整机变形的主要因素,为整机在运动方向的总误差计算提供数据支持。（4）分析运动方向对定位精度造成影响的主要因素,在有效行程内等距取点,提取各点位在稳态热-结构耦合分析下的x方向和y方向的变形量;通过实验获取相应点位的原始设备误差,并将两者进行参数叠加,近似获得各设定点位的总定位误差。以提升系统精度为出发点,提出采用加权拉格朗日二次插值算法,对计算总误差值进行拟合,并且可根据拟合出的曲线,获取全行程内任意位置的补偿值。最后,通过设计多组试验,检测补偿效果,在该激光打标机上开发的误差补偿系统,能够将机器在x方向和y轴方向的定位精度稳定在±0.03mm,均在±0.06mm的设计要求范围内。该补偿方法较传统补偿方法相比,具有使用方便、补偿精确稳定和具有可移植性等优势。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的来源、研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 课题主要研究内容和结构框架

- 1.4 本章总结

- 第二章 三头激光打标机的结构设计

- 2.1 激光打标机概述

- 2.2 激光打标机整体规划和设计要求

- 2.2.1 整体功能模块组成

- 2.2.2 工作流程规划

- 2.2.3 设计性能要求

- 2.3 三头激光打标机结构设计

- 2.3.1 激光打标模组设计

- 2.3.2 线性传动机构设计

- 2.3.3 基座选取和流水定位平台设计

- 2.4 三头激光打标机整体结构建模

- 2.5 本章小结

- 第三章 工作方向的变形分析

- 3.1 有限元思想简介

- 3.2 整机模型前处理

- 3.2.1 网格划分

- 3.2.2 打标机整机的约束以及载荷

- 3.2.3 关键位置复杂接触关系的简化

- 3.3 整机结构静力学分析

- 3.3.1 工作载荷下的计算结果与分析

- 3.3.2 整机自重下的计算结果及分析

- 3.4 打标机整机稳态热-结构耦合分析

- 3.5 打标机整机模态分析

- 3.6 本章总结

- 第四章 工作方向的总误差分析

- 4.1 打标机误差源分析

- 4.2 空间定位点选取

- 4.3 主要误差因素分析

- 4.3.1 x轴方向取样点的总误差分析

- 4.3.2 y轴方向取样点的总误差分析

- 4.4 本章总结

- 第五章 定位误差补偿系统的开发

- 5.1 定位误差补偿系统的作用位置和原理

- 5.2 补偿算法设计和应用

- 5.2.1 加权拉格朗日二次插值数学模型

- 5.2.2 误差补偿余项分析

- 5.3 补偿系统性能实验验证

- 5.3.1 实验条件和方法

- 5.3.2 实验结果

- 5.4 本章总结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王征

导师: 袁清珂

关键词: 激光打标机,有限元分析,误差分析,插值算法,误差补偿

来源: 广东工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 广东工业大学

分类号: TN249

DOI: 10.27029/d.cnki.ggdgu.2019.000072

总页数: 76

文件大小: 3422K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].我国激光打标机行业竞争激烈[J]. 中国包装 2016(10)

- [2].光纤激光打标机常见故障的解决方法[J]. 哈尔滨轴承 2014(02)

- [3].欣天激光推出绿光激光打标机[J]. 光机电信息 2010(01)

- [4].半导体端泵激光打标机工艺参数分析[J]. 轻工科技 2016(03)

- [5].激光打标机的原理及维修[J]. 半导体技术 2010(07)

- [6].全固化风冷激光打标机[J]. 光机电信息 2009(02)

- [7].性能优越的光纤激光打标机[J]. 光机电信息 2008(02)

- [8].高精度半导体激光打标机F-θ镜头设计[J]. 应用光学 2020(01)

- [9].桌面直角坐标系平面激光打标机的设计[J]. 数字技术与应用 2018(07)

- [10].光纤激光打标机对钢箔进行微孔加工[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [11].全固化风冷激光打标机[J]. 光机电信息 2008(12)

- [12].激光打标机在模具制造中的应用[J]. 轻工科技 2018(02)

- [13].武汉华工激光公司推出新型自主研发的光纤激光打标机[J]. 光机电信息 2010(08)

- [14].激光打标机在标牌行业的应用[J]. 网印工业 2008(05)

- [15].智能产品设计[J]. 工业设计 2015(04)

- [16].华工激光推出新型自主研发的光纤激光打标机[J]. 国防制造技术 2010(04)

- [17].机床数字控制在激光打标机中的应用[J]. 天津工程师范学院学报 2008(03)

- [18].基于单片机的数控直角坐标系平面激光打标机机电系统设计研究[J]. 数码世界 2019(09)

- [19].企业·产品[J]. 激光与光电子学进展 2008(05)

- [20].激光打标机的使用及常见问题的解决方案[J]. 电加工与模具 2011(03)

- [21].激光打标机在继电器中的使用[J]. 机电元件 2011(04)

- [22].大幅面CO_2激光打标机f-θ透镜的设计[J]. 轻工科技 2018(12)

- [23].LDS激光打标机的振镜扫描失真分析及矫正[J]. 机床与液压 2015(05)

- [24].MARKEM激光打标机[J]. 光机电信息 2008(05)

- [25].格兰达GM90激光打标机[J]. 中国集成电路 2011(03)

- [26].激光打标机数字控制系统的设计与开发[J]. 微计算机信息 2008(23)

- [27].新一代全自动视觉激光打标机的研究与开发[J]. 中国仪器仪表 2008(10)

- [28].基于生态设计理念的激光打标机创新设计研究[J]. 包装工程 2016(02)

- [29].紧凑型全固态半导体泵浦激光打标机研制成功[J]. 光机电信息 2010(06)

- [30].基于SolidWorks的激光打标机关键机构有限元仿真[J]. 内燃机与配件 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/91c43350a6e36a295a6215f4.html