# 建筑电气设计安装问题及解决对策李帼彦

李帼彦

万事兴投资控股集团有限公司天津市301900

摘要：现阶段，我国的经济发展十分的迅速，建筑工程的发展也日新月异。建筑电气设计安装是建筑工程建设的关键部分，其施工质量的优劣直接地影响到建筑工程所含功能能否正常的运行，特别是随着当前建筑工程所含功能越来越多，用户对建筑工程要求也越来越高，全面地增强建筑电气设计安装的质量，对于保证整个建筑工程的顺利运行有着较为重要的作用。因此，对建筑电气设计安装问题及解决对策进行分析有着重要的意义。

关键词：建筑电气；设计安装；问题；解决对策

引言

随着时代的进步，经济发展速度日益加快，建筑作为城市形象的代表，与人民的日常生活工作息息相关，我国许多城市都在大力进行建筑方面的改变，不管是在数量上还是在结构以及外形上，建筑都发生了很大的变化，再加上现代化科学技术的应用，如：太阳能等，这些都推动了建筑行业的发展。作为建筑工程的关键环节，建筑工程电气设计与用电安全以及设计功能密不可分。在施工过程中，要以电气设计文件为指导，进行严格施工。在实践过程中要善于总结与分析，及时调研并分析当前建筑电气设计包含的不足与缺陷，及时采取有效措施进行处理，尽量避免以后类似问题的发生。

1建筑电气设计安装现状

在建筑工程施工过程中，电气设计安装是其重要的组成部分。随着科技的进步，电气设计安装技术也得到了进一步的发展以及改进，建筑电力设计安装呈现出结构要求复杂化以及规模大型化的发展现状。在建筑工程中，电气是否具有一定的合理性，对人们的生活以及工作将会产生极大的影响，因此人们对电气安装也提出更高的要求，同时增加建筑电气设计安装相关负责人的施工难度。在经济飞速发展的背景下，我们国家建筑电气设计安装竞争也呈现出激烈的发展状态。相对建筑电气设计安装企业来说，如何提高建筑工程电气设计安装的安全性以及可靠性将使其发展过程中研究的主要课题所在。其不仅能够增加建筑企业的经济效益，而且也能在一定程度上提高建筑电气设计安装的整体技术水平。

2建筑电气设计安装存在问题

2.1建筑内电气线路铺设不合理

在建筑电气线路铺设过程中，经常出现铺设线路与线路设计相关规范不符现象的出现，同时这也是电气设计安装过程中最为严重的问题所在。其主要表现在以下几个方面内容上：第一，线路施工所需材料具有不合理性，一般表现为钢管壁薄、厚度不够以及毛刺多，并且钢管直径为达到相关规定标准情况也时有发生。第二，在电气工程上下防火会存在线槽穿越的现象，或者是导火线在楼板内存在，空隙现象突出，并且在布置线路过程中，存在于混凝土配线管会由于拆模出现外露现象。第三，由于受到配电保护层等方面的影响，造成管内闭塞现象的发生。因此，建筑电气安装设计人员对此必须要给予足够的重视，确保线路铺设能够符合建筑施工相关标准。

2.2电气设备的材质选购出现问题

在安装的过程中，设备和耗材的选用也是非常重要的，设备和耗材也是最基本的，如果设备和耗材不合格，就会导致电气设备的使用效率大大降低，施工用材没有严格按照标准来选购，不合格的材料不能够满足设备的要求，这就会导致后续的一系列问题。比如，导线熔点太低而导致的电阻过高问题，材料的绝缘性差导致触电问题，还有一些单位建筑在电气安装过程选用的电缆的内部不够紧密，容易被腐蚀，导线管壁太薄。

2.3建筑电气设计安装电线敷设存在问题

在进行建筑电气设计安装施工中，电线敷设是设计安装中的重要环节，这直接的影响后期的使用稳定性。可是目前的大部分建筑电气设计安装过程中，大部分的电线都是交叉重叠敷设的，施工中一些管线经常出现弯死、折断等现象。还有一部分的电线敷设的深度比较浅，这给接下来的装修留下了很大的隐患。一些线头在接入电箱中没有将其捋顺，导致很多线都缠绕在一起，一些电线长度过长，而一些电线有比较短。在进行外部的保护管铺设时没有按照标准设置保护圈，并且在拐弯的地方没有设置相应的过度盒。在进行电线的焊接过程中，一些电线管子上的金属毛边没有处理很容易将电线刮坏，并且焊接的长短不一，严重的影响整个建筑的设计安装质量。

3建筑电气设计安装存在问题的对策

3.1管线敷设

建筑电气室内电线管多采用暗敷的方式，这就导致在实际安装过程中，墙角拐弯处弯度较小，容易造成墙体表面出现凹陷及裂缝。墙体内部线管管道焊接端口容易被腐蚀，部分墙体内部线管连接处的毛刺没有处理，从而容易导致管道出现堵塞情况。另外，当墙体内部线管与墙面的距离较短时，线管长时间暴露在外容易发生爆裂的危险。因此，在管线敷设时需要在把好管材进场关，在连接过程中要均匀涂抹粘接剂。利用丝扣来连接镀锌钢管，并做好地线跨接工作。对于部分连接时采用套管焊接的钢导管，需要保证套管内径与连接管的外径具有较好的吻合度。连接管和套管的管口应平齐，两管口相吻合，套管管口焊接牢固，没有缝隙。对于需要埋设在混凝土中的管线，对其焊接部分则要进行防腐处理。对于需要在砌体上埋设的管线，要利用高强度的水泥砂浆对其进行抹面作为保护层，涂抹厚度需要与相关保护层厚度要求相符。

3.2建筑电气设计安装中防雷接地问题处理措施

针对建筑电气设计安装中关于防雷接地施工中的一些问题处理措施，首先需要根据实际的建筑物的使用性质与具体结构进行相关的防雷措施设计，对施工人员进行相关的技术培训，保证施工中的质量。避免在进行引线焊接时，直接采取焊接方式进行搭接焊接，并且搭接的长度需要是钢筋直径的六倍。所以选择圆钢比螺纹钢更加符合。最后需要加强对避雷管线的管理工作，加强对焊接位置的检查，及时发现问题，以便能够进行重新焊接，并将焊接的残渣进行清除，同时还要进行防锈处理。

3.3建筑电气设计安装中防雷接地问题处理措施

针对建筑电气设计安装中关于防雷接地施工中的一些问题处理措施，首先需要根据实际的建筑物的使用性质与具体结构进行相关的防雷措施设计，对施工人员进行相关的技术培训，保证施工中的质量。避免在进行引线焊接时，直接采取焊接方式进行搭接焊接，并且搭接的长度需要是钢筋直径的六倍。所以选择圆钢比螺纹钢更加符合。最后需要加强对避雷管线的管理工作，加强对焊接位置的检查，及时发现问题，以便能够进行重新焊接，并将焊接的残渣进行清除，同时还要进行防锈处理。

3.4提升工作人员的综合素质

提高安装人员的工作素养可以分为两个段点：上岗时和在职时。首先，在录入电气安装工作人员时，要重视选拔工作，严格掌握员工的工作能力，对工作能力达不到标准的是不被允许进入工作岗位的。其次，对已经在岗的建筑电气安装工作人员工作单位应该定期提供给员工一些培训的机会，除了一些新兴工艺和技术，工作人员还应该掌握一些紧急情况处理能力。

结语

综上分析，当前建筑工程在进行电气设计与安装的过程中其中仍旧存在一定的问题，所涉及到的环节也较多，因此，这就需要建筑电气设计安装技术人员，在具体工作中，应严格地按照国家相关规定进行建筑工程电气设计安装，并根据建筑工程的实际情况，设定出针对性的建筑工程设计安装策略，严格地保证建筑工程电气设计安装质量，保证建筑工程电气运行的安全性及稳定性。

参考文献：

[1]刘雅洲.建筑电气设计原则与设计中常见问题[J].中国新技术新产品，2016（20）.

[2]韦耿新.建筑工程给排水施工设备管理策略探讨[J].企业技术开发，2016（11）.

[3]陆总兵，刘小亮，陆艳辉.建筑工程资料收集与整理中存在的主要问题与对策[J].中国科技信息，2016（2）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/91d0e31dc15ecf80bda215f7.html