# 硫酸盐腐蚀对透水混凝土抗压强度及透水性能的影响

### 论文摘要

采用体积法配制了3种不同透水混凝土,对其不同硫酸盐腐蚀龄期(30、60、90、120 d)的抗压性能及透水性能进行研究,分析了硫酸盐对透水混凝土的腐蚀机理。结果表明:随硫酸盐腐蚀龄期的延长,透水混凝土的抗压强度有不同程度的降低;腐蚀龄期一定时,骨料粒径越小,其抗压强度的降幅越大。透水系数随腐蚀龄期的延长有增大的趋势,腐蚀龄期一定时,骨料粒径越小,其透水系数的提升幅度越大。硫酸盐与混凝土内部集料反应,生成物体积发生膨胀而导致混凝土内部开裂,使混凝土整体强度降低;并导致混凝土的胶凝物质含量下降,由于生成物自身强度较低,使混凝土的粘结力随之下降,宏观强度降低。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验

- 1.1 原材料

- 1.2 透水混凝土的配合比

- 1.3 试验方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 腐蚀后透水混凝土压应力-应变曲线

- 2.2 腐蚀后透水混凝土的抗压强度分析

- 2.3 腐蚀后透水混凝土的透水性分析

- 2.4 抗压强度与透水系数的相关性分析

- 2.5 硫酸盐腐蚀机理分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄美燕

关键词: 硫酸盐腐蚀,透水混凝土,抗压强度,透水系数

来源: 新型建筑材料 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 湖南城建职业技术学院市政与路桥工程系

分类号: TU528

页码: 40-44

总页数: 5

文件大小: 708K

下载量: 154

### 相关论文文献

- [1].透水混凝土性能与工程应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(03)

- [2].透水混凝土在“海绵城市”建设中的应用研究[J]. 江苏建材 2020(01)

- [3].云南建投研制透水混凝土助力海绵城市建设[J]. 江西建材 2020(03)

- [4].园林景观施工中透水混凝土的运用研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [5].透水混凝土技术在城市道路中的应用——评《海绵城市透水混凝土应用技术》[J]. 混凝土与水泥制品 2020(05)

- [6].高强透水混凝土试验研究[J]. 商品混凝土 2020(08)

- [7].高承载透水混凝土施工工艺的分析与研究[J]. 四川水泥 2020(10)

- [8].试论景观道路露骨料透水混凝土的施工技术[J]. 决策探索(中) 2020(10)

- [9].罐车运输型预拌透水混凝土关键技术的研究[J]. 四川建材 2020(10)

- [10].典型透水混凝土铺装对降雨污染的控制效果研究[J]. 四川水泥 2020(11)

- [11].透水混凝土路面抗堵塞性能研究[J]. 混凝土 2018(11)

- [12].透水混凝土的试验研究[J]. 混凝土 2018(12)

- [13].生态透水混凝土功能化研究现状[J]. 四川建材 2019(02)

- [14].透水混凝土孔隙堵塞影响因素分析[J]. 四川建材 2019(03)

- [15].透水混凝土研究现状[J]. 福建建材 2019(04)

- [16].基于透水混凝土在海绵城市建设应用研究[J]. 建筑技术开发 2019(08)

- [17].废旧橡胶微粒对透水混凝土耐磨耗性能影响试验[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [18].透水混凝土施工工艺及性能研究[J]. 科技风 2019(31)

- [19].骨料对透水混凝土性能影响[J]. 福建交通科技 2019(05)

- [20].透水混凝土抗堵塞性能影响因素研究[J]. 重庆建筑 2018(02)

- [21].透水混凝土的制备与施工工艺[J]. 建材与装饰 2018(07)

- [22].透水混凝土应用研究[J]. 建材与装饰 2018(12)

- [23].透水混凝土研究进展[J]. 材料导报 2017(S2)

- [24].透水混凝土的配合比设计及其性能研究[J]. 居舍 2018(07)

- [25].透水混凝土的泛碱现象与防范措施[J]. 江苏建筑 2018(03)

- [26].粉煤灰透水混凝土透水特性及强度试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2018(04)

- [27].透水混凝土在海绵城市建设中的应用[J]. 商品混凝土 2018(08)

- [28].透水混凝土研究综述[J]. 居业 2018(09)

- [29].预拌透水混凝土在健身慢行步道工程中的应用研究[J]. 江苏建材 2018(05)

- [30].高强透水混凝土研究综述[J]. 住宅与房地产 2018(30)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/920adc65669dc81f2dfdba5d.html