# 彩色数据中心

金笑斐

北京捷通机房设备工程有限公司北京市朝阳区100015

摘要：随着近些年大数据，云计算的需求不断加强，我国各行各业对数据中心的需求不断在上升。对数据中心的需求也在不断的求新求变。数据中心建设者也不断在摸索新思路，新技术，在这个竞争日趋激烈的行业中不断提升自己的竞争力。

关键词：数据中心，设计，

数据中心设计，在空间设计的范畴属于一种功能性极强的空间设计细分。数据中心的设计目的就是最大程度的满足企事业单位对于大数据分析的处理。因此通常情况下，无论是业主也好，还是设计师本身，都把更多的重心放在了空间布局，以及满足功能性的选材上。从最初的数据中心开始，单色，冷色调就一直延续着。随着材料技术的不断进步升级，数据中心因为自身特点体现出的独特的工业美学，是别的空间设计分支所无法取代的。在大量的设计及实施案例中，笔者也经常思考如何能在看似冷酷的数据中心空间中，加入色彩的元素，使数据中心在满足使用功能的基础上，通过设计的语言将数据中心的空间描述的更加具有亲和力，更加具有观赏性。

笔者亲历了神华集团先后建设的两个数据中心，有幸能在设计及施工的过程中与业主达成共识，在设计的过程中尝试将色彩融入数据中心。本文将对两个数据中心设计施工的历程进行梳理，来讨论在数据中心过程中的尝试与突破。

神华集团主要从事矿产，石油等资源类的项目运作。在2012年-2013年先后建设了两个数据中心。这两个数据中心都有笔者全程参与完成。通过这两个项目，我们可以看到在同一企业数据中心的设计施工过程中的传承与改变。

第一个数据中心位于北京城市中心地带，建设面积越600m2，规划包含了机房区，空调区，供配电区，监控区，走廊区等。该项目属于旧楼改造项目。该项目的前身就是一个其它单位的数据中心，原有数据中心不再满足业主的需求，故此进行改造。业主在重新布局数据中心的前提下，还提出了能否使数据中心更满足企业的形象，更具有参观性。业主单位的企业LOGO为红黑双色。我们在初步设计的过程中提取了红色的元素，大胆的加入了空间配色当中。在参观走廊的立柱部分，采用了红色。在传统的数据中心设计及建设中，是很少采用过这么鲜艳的颜色，大家都希望在这个项目中有所突破。（图1）

在深化设计过程中，经过和客户的不断沟通，我们认为单独的红色柱面在整体浅色调的空间中可能太过跳跃。作为具有参观性质的数据中心走廊，我们将原有的机房复合抗静电地板调整为网络地板搭配地毯的形式，地毯在配色方面也考虑了与红色的搭配。走廊核心部分采用深灰色短毛地毯，与吊顶上的灰色拉伸网户型，作为踢脚线，采用了深蓝色与红色呼应。作为三原色的红色与蓝色。红色代表激情，而蓝色代表着深邃与冷静。在设计阶段，这种构思得到了客户的认可后，在实际实施过程中，我们很好的还原了最初的设计想法。（图2、图3）

在实际的空间表现中，走廊的墙板为浅色彩钢板搭配充满激情的企业红色的立柱，沉稳的深灰与深蓝的地毯。通过实际与效果图的对比，实际的效果还原度很高。冷暖色调的对比在空间中起到了很好的视觉效果。通过这次尝试，我们和业主对色彩在数据中心空间中的契合点有了高度的共同认识。在接下来的项目合作中，我们希望将已经完成的这个数据中心的色彩元素应用到新的项目当中。

接下来我们合作了第二个数据中心项目，属于神华集团的全国备份中心，位于北京的外环某科技园区，数据中心使用面积为1067平方米，分为上下两层。比之前完成的数据中心规模更大，因为是新建大楼，所以在层高，规划等方面比原有改建项目更具有优势。

在该项目中，与之前项目的区别在于原来的数据中心是走廊环绕机房。此项目为走廊环绕电梯井核心筒，数据中心以及附属区域围绕走廊而建。在做整体规划时，我们将整体方案分为两大区域，分别为数据中心区域与办公区域。数据中心区域包括机房、走廊的外围墙面材料均为金属彩钢板，机房与走廊之间的分隔为防火玻璃隔断。办公区域采用背漆玻璃与爱格板整体办公隔断的组合。在设计过程中，我们将在之前项目应用比较成功的蓝色与红色元素应用在了两个位置：首先，是打算将红蓝双色应用于机房内，作为灯光效果来体现。这样的目的首先是为了通过颜色来区分机房内冷通道区域和热通道区域，其次是为了通过这样的方式，为冰冷的机房空间提升视觉上的科技感和美感。其次，是在办公区域，在走廊的白色背漆玻璃墙面位置增加红色的玻璃分割。其目的主要是为了在办公区域注入企业的元素的同时，也为办公环境增加一些暖色已提升活力。

在实施过程中，我们也需要克服一些难题，关键难题在于如何将这种分色的照明实现。成品的灯具肯定是没法实现，我们通过与各类不同的供应商合作，多次讨论，深化设计制作了专属于该项目独有的灯具。通过使用软件模拟，实物模型制作，对灯具的宽度，高度，中间灯带的材质选择等全方位的实验，我们制作出了比较理想的线槽灯具。通过照明实验，我们认为实际照明效果的表现力要优于效果图的表现力。我们将灯具中间的LED灯带与两侧的日光灯管分别控制，这样就可以做到根据机房的不同使用需求，对不同的灯光进行单独控制。比如平时不需要维护的时候，运维人员可以只将LED灯带打开，既节能又具有高度的可识别性。在需要运维的时候或者参观的时候，可以选择打开日光灯管，或者日光灯管和LED灯带同时打开。通过对照明的这点小的设计，我们的机房空间能够产生很多的变化，同时更加具有科技感。实际的照明表现中，LED的漫射效果非常理想，既不刺眼又有强烈的表现力。对实际运行起来的数据中心来说确实具有超出预期的表现力。（图4、图5）

在办公区域的色彩元素的使用也比较成功，通过效果图可以看出，纵向红色的玻璃分割线使墙面给人一种上升的视觉感受。使空间感觉更加高大。整体的背漆玻璃墙面也使空间的质感非常的干净，透彻。最终，该项目在设计特点，施工质量的多方面都获得了客户的满意评价。

项目进行的过程我们充分的和客户进行沟通，对方案各个细节元素在按照方案设计的大框架进行的同时，做了更进一步的提升。该项目为客户在业内赢得了荣誉，对我们自身也是一个很好的提升。通过这两个项目，我们从实践中获得了宝贵的经验。在数据中心领域，需要更加主动的去发挥创造力，才能在有限的条件下，做出富有变化的作品。通过该项目，也增强了我们在数据中心领域勇于创造新元素的信心，在限制比较严格，难以进行天马行空的创作的时候，通过对各种材料的深刻认识，把不同的材料的不同特性进行优化组合，才能获得相对满意设计效果。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9253d2a2042cd36336adfea4.html