# 基于MEFSS的平面微波透镜原理与设计

### 论文摘要

电磁波束调控一直是电磁场领域的一个重要的研究课题。相控阵调控电磁波束是利用多个独立控制的发射/接收单元实现对阵面中任意位置幅度相位调制,但是相控阵复杂的馈电网络增大了它的设计难度与制造成本。介质透镜利用不同材质折射率的差异,也可实现对不同位置波程差的控制,从而改变波阵面。但是介质透镜的尺寸对波长敏感,波长增加,介质透镜的厚度与重量增大问题显著。人工电磁表面为替代介质透镜的三维曲面或者相控阵的有源器件,实现结构简单的平面微波器件提供了一种有效的方法。本文研究了基于小型化的空间带通滤波器(MEFSS)工作于X波段的平面微波透镜的设计方法,主要工作包括以下几个方面:首先探究了MEFSS实现空间滤波的原理。使用等效电路的方法,构造了MEFSS的等效电路模型,验证了设计的MEFSS的滤波性能。并仿真得到了不同响应阶数的MEFSS单元的S参数,说明了阶数变化对单元幅度与相位响应的影响。其次,介绍了平面微波透镜的构造方法。基于广义折射原理,推导了平面微波透镜表面相位的计算公式,计算了微波透镜表面的相位分布。不同的表面相位用具有不同相位响应的MEFSS单元去控制。整体平面微波透镜建模使用MATLAB与CST联合仿真的方法,使用编写好的m文件控制CST自动完成平面微波透镜的三维建模与全波仿真,避免了复杂的手动操作,提高仿真效率。然后构造了一个计算透镜的透射场强分布的模型。对比仿真结果与模型的计算结果,分析了二者产生差异的原因,并对模型进行了改进与优化。在平面波斜入射透镜的情况下,我们使用上面的模型计算焦点位置与入射角度的关系,并与CST的仿真结果进行了对比,分析了不同斜入射角下的影响聚焦性能的因素。在论文的最后,对设计的平面微波透镜的应用领域进行了简要的阐述,突出了它在波束扫描天线,多波束天线以及高分辨成像透镜等领域的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 微波透镜的研究成果与发展现状

- 1.3 本文主要研究内容与安排

- 2 MEFSS单元设计与相位控制原理

- 2.1 MEFSS单元模型

- 2.2 MEFSS实现原理

- 2.2.1 多层结构模型

- 2.2.2 等效电路分析

- 2.3 MEFSS实现电磁波相位控制原理

- 2.3.1 相位控制能力与多层结构的关系

- 2.3.2 具有不同阶数的多阶模型分析

- 2.4 本章小结

- 3 微波透镜设计

- 3.1 透镜汇聚波束的原理

- 3.1.1 光学透镜原理

- 3.1.2 基于相位控制的微波透镜

- 3.2 微波透镜模型

- 3.2.1 基本单元结构参数与相位响应

- 3.2.2 单元组阵构造平面透镜

- 3.3 CST联合Matlab构造三维模型

- 3.3.1 软件简介

- 3.3.2 MATLAB连接CST的相关代码实现

- 3.3.3 软件实现的基本流程

- 3.4 平面微波透镜模型

- 3.5 本章小结

- 4 平面微波透镜仿真与性能分析

- 4.1 透镜波束汇聚仿真与分析

- 4.1.1 MATLAB理论计算下的透射场能量分布

- 4.1.2 电磁全波仿真CST得到的场分布

- 4.2 波束斜入射性能分析

- 4.2.1 斜入射情况下的模型

- 4.2.2 MEFSS单元斜入射下的透射幅度与相位

- 4.2.3 波束斜入射CST仿真的场分布

- 4.3 焦平面焦斑性能计算

- 4.4 本章小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 潘龙

导师: 宋耀良

关键词: 人工电磁材料,小型化频率选择表面,等效电路,平面微波透镜

来源: 南京理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 物理学,仪器仪表工业,无线电电子学,无线电电子学

单位: 南京理工大学

分类号: TH74;O441.4;TN713.5

DOI: 10.27241/d.cnki.gnjgu.2019.000943

总页数: 75

文件大小: 4692K

下载量: 20

### 相关论文文献

- [1].基于小型化空间带通滤波器的X波段平面微波透镜设计[J]. 舰船电子对抗 2019(06)

- [2].微波与光波分离聚焦集成透镜设计[J]. 中国科学技术大学学报 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/927fdf96a9745cec6025ca2e.html