# 面向SOC估计的计及温度和循环次数的锂离子电池组合模型

### 论文摘要

锂离子电池荷电状态(SOC)估计的准确性依赖于精确的电池模型,为此提出一种基于改进的Shepherd模型并耦合温度和循环次数因素的锂离子电池组合模型(SCM)。将Shepherd模型受温度和循环次数影响的满电开路电压、极化常数、可用容量、内阻等参数进行热建模和循环损失建模,同时将模型参数辨识方法简化为仅需两组不同环境温度下放电实验数据的非线性最小二乘法。通过对不同循环次数的锂离子电池在不同温度环境下模拟电动汽车实际工况,进行放电实验,并结合扩展卡尔曼滤波算法实现对SCM模型和ECM模型的SOC动态估计。仿真和实验结果表明所提模型相对误差小于1.5%,SOC估计误差小于3%,从而验证了所提出模型的优越性。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 锂电池模型

- 1.1 电池模型

- 1.2 热建模

- 1.3 循环损失建模

- 2 模型参数及辨识

- 3 SOC估计方法

- 3.1 基于EKF的SOC估计方法

- 3.2 模型辨识及SOC估计方法

- 4 实验与仿真

- 4.1 模型参数辨识

- 4.2 仿真实验结果分析

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘征宇,朱诚诚,尤勇,姚利阳

关键词: 锂离子电池,组合模型,循环次数,电池荷电状态,扩展卡尔曼滤波

来源: 仪器仪表学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 合肥工业大学机械工程学院,工业安全与应急技术安徽省重点实验室

基金: 工业和信息化部民用飞机专项(MJ-2017-D-26),安徽省自然科学基金面上项目(1808085MF200)资助

分类号: TM912

DOI: 10.19650/j.cnki.cjsi.J1905292

页码: 117-127

总页数: 11

文件大小: 7531K

下载量: 213

### 相关论文文献

- [1].电动汽车电池管理系统SOC估计方法分析[J]. 南方农机 2019(23)

- [2].SOC区间选择对动力电池性能的影响[J]. 中国汽车 2019(12)

- [3].磷酸铁锂电池SOC估算的研究[J]. 汽车实用技术 2020(04)

- [4].新型城轨车用超级电容器的SOC估算方法[J]. 储能科学与技术 2019(S1)

- [5].城轨车用超级电容器SOC的估算方法[J]. 电池 2020(02)

- [6].基于扩展卡尔曼滤波的蓄电池组SOC估算[J]. 电源技术 2020(08)

- [7].基于量子索引图像的SoC信息隐藏技术[J]. 信号处理 2020(08)

- [8].铅酸蓄电池SOC诊断放电特性研究[J]. 电声技术 2019(10)

- [9].基于SoC的负载识别智能电表的设计与实现[J]. 自动化与仪表 2016(11)

- [10].基于容量修正的阀控式铅酸蓄电池SOC估计[J]. 电源技术 2017(01)

- [11].电动汽车磷酸铁锂电池最佳SOC工作区研究[J]. 电源技术 2017(04)

- [12].有色噪声条件下的动力电池SOC估算[J]. 电力电子技术 2017(06)

- [13].锂离子动力电池SOC估算研究[J]. 科技视界 2017(17)

- [14].一种基于SOC芯片的数据采集器系统设计[J]. 数码世界 2020(06)

- [15].国产双界面金融卡SoC芯片评测技术研究[J]. 信息技术与标准化 2020(04)

- [16].基于深度强化学习卡尔曼滤波锂离子电池SOC估计[J]. 天津科技大学学报 2020(04)

- [17].基于开路电压预测的SOC估算方法[J]. 河北工业科技 2017(01)

- [18].体育锻炼在大学生意向性自我调节SOC策略与自尊之间的中介效应[J]. 天津体育学院学报 2016(05)

- [19].锂离子电池特性建模与SOC估算算法的研究[J]. 微型机与应用 2017(02)

- [20].蓄电池SOC的研究及预测方法[J]. 电源技术 2016(06)

- [21].基于结构逻辑树的电池组SOC估算[J]. 电源技术 2014(12)

- [22].大容量锂离子电池SOC估算原理及应用[J]. 电源技术 2015(05)

- [23].基于SoC微功耗驱动的高性能欠压脱扣器研究与设计[J]. 电器与能效管理技术 2014(18)

- [24].基于SOC的实时操作系统分析[J]. 科技资讯 2012(25)

- [25].浅析SOC与数字图书馆的安全建设[J]. 苏盐科技 2011(01)

- [26].关于拟SOC-内射模[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版) 2011(02)

- [27].基于System Generator的音频解码SoC系统设计与实现[J]. 电声技术 2010(01)

- [28].基于混合建模的SoC软硬件协同验证平台研究[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2009(05)

- [29].SOC功能测试系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2009(19)

- [30].SoC软硬件协同设计方法和技术简析[J]. 电子与封装 2009(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9286dd3d3da14e4275b596f1.html