# MnO2/CeO2掺杂PZT压电陶瓷性能研究

### 论文摘要

压电报警器是采用压电陶瓷片作为核心的装置。它具有体积小而发生效果好的特点,因而得到广泛的应用。但是现存的报警器的声压级达不到实际的需求水平,这是因为压电陶瓷材料的性能限制。笔者采用传统的固相法制备PZT二元系压电陶瓷。研究了掺杂不同含量为0.10%,0.15%,0.20%,0.25%,0.30%和0.35%的MnO2和CeO2对PZT压电陶瓷的结构,介电性能,压电性能和介电损耗的影响。并对其微观组织进行了研究。当锰的掺杂量为0.15%时,压电陶瓷的性能得到最佳的优化:tgδ=0.009 5;kp=0.634pC/N;d33=611;ε=2 523。铈的掺杂使陶瓷的烧结温度升高,当铈的掺杂量为0.15%时,压电陶瓷的性能也得到了最佳的优化:tgδ=0.017;kp=0.623;d33=563pC/N;ε=3 310。综上所述,在原配方材料的基础上压电常数和机电耦合系数都有所增加。这对压电报警器的声压的提高、体积的减小有着重要的意义。

### 论文目录

- 前言

- 1 实验部分

- 1.1 实验试剂

- 1.2 实验仪器

- 1.3 实验过程

- 1.3.1 基础配方的检测

- 1.3.2 添加锰的实验

- 1.3.3 添加铈的实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 掺杂后压电陶瓷的各项性能

- 2.2 掺杂量对介电损耗的影响

- 2.3 掺杂量对机电耦合系数的影响

- 2.4 掺杂量对压电常数d33的影响

- 2.5 掺杂量对介电常数ε的影响

- 2.6 X射线衍射图谱及分析

- 2.7 扫描电子显微镜图片及分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周艳明

关键词: 压电陶瓷,介电性能,压电性能,介电损耗,掺杂量

来源: 陶瓷 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 榆林市新科技开发有限公司

分类号: TQ174.1

DOI: 10.19397/j.cnki.ceramics.2019.01.008

页码: 33-38

总页数: 6

文件大小: 411K

下载量: 192

### 相关论文文献

- [1].不同约束下压电陶瓷振子振动特性研究[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].基于压电陶瓷神经网络模型的模型抑振研究[J]. 压电与声光 2020(03)

- [3].气流与温度对压电陶瓷正压电效应影响[J]. 大学物理实验 2017(01)

- [4].圆形压电陶瓷径向振动的研究[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [5].应用广泛的压电陶瓷[J]. 高中生 2008(10)

- [6].微立体光刻压电陶瓷的形变预测与补偿研究[J]. 电子元件与材料 2019(04)

- [7].强冲击压电陶瓷结构的应力波传播及电压输出特性[J]. 电子学报 2018(01)

- [8].基于相移麦克尔逊的压电陶瓷标定法研究[J]. 机电产品开发与创新 2018(01)

- [9].压电陶瓷变压器的工作模式和结构研究进展[J]. 教育教学论坛 2017(48)

- [10].轴向极化压电陶瓷径向振动的模拟分析[J]. 煤炭技术 2016(02)

- [11].直流驱动电压下的压电陶瓷特性研究[J]. 压电与声光 2015(04)

- [12].压电陶瓷,我身边的朋友[J]. 功能材料信息 2013(02)

- [13].压电陶瓷圆环径向厚度振动分析[J]. 压电与声光 2012(04)

- [14].压电陶瓷拨爪电机驱动特性研究[J]. 中国机械工程 2012(23)

- [15].谈新型驱动装置压电陶瓷电机的应用和发展[J]. 现代技术陶瓷 2011(04)

- [16].应用于微电机的共烧多层压电陶瓷的制备及分析[J]. 人工晶体学报 2009(S1)

- [17].压电陶瓷在显示技术中的应用[J]. 硅酸盐通报 2009(05)

- [18].新型压电陶瓷的研制[J]. 科技风 2019(29)

- [19].凝胶注模法制备多孔BiScO_3-PbTiO_3高温压电陶瓷及性能研究[J]. 材料科学与工艺 2016(02)

- [20].造孔剂含量对多孔BiScO_3-PbTiO_3高温压电陶瓷性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2016(05)

- [21].周期性热激励下压电陶瓷的热释电特性研究[J]. 热科学与技术 2012(03)

- [22].多层压电陶瓷降压变压器的环境测试研究[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S1)

- [23].新开发压电陶瓷工厂新型热工设备简述[J]. 陶瓷研究 2010(01)

- [24].基于压电陶瓷的分段粘结混凝土试验[J]. 交通科学与工程 2019(02)

- [25].圆型压电陶瓷结构自由振动的有限元分析[J]. 安徽职业技术学院学报 2019(02)

- [26].超高居里温度钙钛矿层状结构压电陶瓷研究进展[J]. 建材与装饰 2018(20)

- [27].压电陶瓷电机驱动的三维微动定位平台及验证[J]. 压电与声光 2015(06)

- [28].压电陶瓷自发电平台设计与能效分析[J]. 沈阳工业大学学报 2015(06)

- [29].压电陶瓷迟滞非线性的成因与校正[J]. 黑龙江大学工程学报 2013(02)

- [30].压电陶瓷变压器技术研究与发展现状[J]. 电子元器件应用 2008(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/92ee7492404596936741fbe3.html