# 壳聚糖负载磺化酞菁钴催化过硫酸盐降解甲基橙的研究

### 论文摘要

过渡金属催化过硫酸盐（PS）产生活性氧自由基（ROS）可有效降解有机污染物.为避免均相催化过程中过渡金属带来的二次污染,将磺化酞菁钴（CoPcS）键合固定于壳聚糖（CS）微球载体上,制备出一种结构稳定、较高催化活性的催化剂（CS-CoPcS）,并以偶氮染料甲基橙（MO）为目标污染物,考察不同反应条件对MO降解过程的影响,进而分析了催化剂的稳定性和降解机理.结果表明:CS-CoPcS催化PS可有效降解MO,当反应温度为25℃,MO初始浓度为152.75μmol/L,pH0为5.5,PS的投加浓度为10mmol/L,CS-CoPcS投加量为1.25g/L,MO在180min的降解率可达87.21%,降解速率为1.24×10-2min-1,符合准一级动力学方程;电子自旋共振（EPR）和淬灭实验均证实催化过程产生以硫酸根自由基为主的有效ROS;4次循环利用实验中未能检测出溶液中潜在浸出的钴离子, CS-CoPcS表现出很好的催化活性和结构稳定性.

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 试验材料与仪器

- 1.2 CS-CoPcS制备

- 1.3 试验与分析方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 不同体系对MO去除率的影响

- 2.2 不同抑制剂对MO去除率的影响

- 2.3 溶液p H值对MO去除率的影响

- 2.4 PS和CS-CoPcS投加量对MO去除率的影响

- 2.5 初始MO浓度对去除率的影响

- 2.6 CS-CoPcS的循环利用性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈炜,张宇东,蔡珺晨,安继斌,张小平

关键词: 磺化酞菁钴,壳聚糖,过硫酸盐,硫酸根自由基,甲基橙

来源: 中国环境科学 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 重庆文理学院环境材料与修复技术重庆市重点实验室,华南理工大学环境与能源学院

基金: 国家重点研发计划项目(2016YFC0400702-2),国家自然科学基金资助项目(21507007),重庆市教委科学技术研究项目(KJQN201801324),重庆文理学院引进人才项目(R2018CH11)

分类号: X703

DOI: 10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2019.0018

页码: 157-163

总页数: 7

文件大小: 652K

下载量: 331

### 相关论文文献

- [1].亚铁离子催化活化过碳酸钠降解甲基橙的研究[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [2].甲基橙废水的处理性能[J]. 区域治理 2019(38)

- [3].甲基橙的疏水结构修饰及性质研究[J]. 山东化工 2019(02)

- [4].超声波法处理甲基橙模拟偶氮废水的实验研究[J]. 现代盐化工 2018(04)

- [5].印染废水甲基橙电解脱色动力学及脱色产物研究[J]. 浙江树人大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [6].甲基橙制备方法微型化的探讨[J]. 科技资讯 2013(08)

- [7].石油焦基活性炭的制备及处理甲基橙废水的研究[J]. 应用化工 2017(01)

- [8].一种新型混凝剂处理甲基橙模拟水的实验研究[J]. 辽宁化工 2014(11)

- [9].超声催化二氧化钛降解染料甲基橙的研究[J]. 科协论坛(下半月) 2008(08)

- [10].戊二醛交联制备壳聚糖选择性吸附甲基橙[J]. 内江科技 2020(02)

- [11].钛铁渣降解甲基橙废水的初步研究[J]. 辽宁化工 2016(09)

- [12].松果活性炭对有机染料的吸附[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [13].银杏叶活性炭吸附废水中甲基橙的性能研究[J]. 山西化工 2016(05)

- [14].微波炉浓缩甲基橙光度法测定饮用水中溴酸盐的研究[J]. 分析试验室 2012(03)

- [15].氮掺杂TiO_2光催化降解甲基橙染料废水的试验研究[J]. 安全与环境工程 2010(02)

- [16].电化学催化氧化法降解水中甲基橙的研究[J]. 环境科学与技术 2008(02)

- [17].Fe_2O_3-CuO/TiO_2催化湿式氧化甲基橙废水的研究[J]. 化工技术与开发 2018(05)

- [18].二氧化钛纳米管阵列制备及其对甲基橙的降解应用[J]. 安徽农业科学 2016(36)

- [19].轻稀土催化臭氧氧化降解甲基橙模拟废水的研究[J]. 稀土 2013(05)

- [20].TiO_2光催化降解甲基橙废水性能研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [21].粉煤灰絮凝剂处理甲基橙废水的实验研究[J]. 科技信息 2011(24)

- [22].甲基橙——靛红指示剂测定壳聚糖脱乙酰度[J]. 食品研究与开发 2009(09)

- [23].超声催化二氧化钛降解偶氮染料甲基橙的研究[J]. 洛阳师范学院学报 2008(05)

- [24].Enterobacter sp.CV-v对甲基橙的脱色特性与条件优化[J]. 中国环境科学 2014(12)

- [25].微波改性活性炭深度处理甲基橙染料废水的性能研究[J]. 能源环境保护 2015(04)

- [26].甲基橙模拟印染废水的絮凝与光催化联用处理[J]. 福建轻纺 2012(10)

- [27].TiO_2光催化降解甲基橙性能的研究[J]. 江苏工业学院学报 2009(01)

- [28].超声催化二氧化钛降解偶氮染料——甲基橙的研究[J]. 今日科苑 2008(13)

- [29].导电聚合物电极的电沉积及其对甲基橙的降解性能[J]. 合成化学 2018(11)

- [30].甲基橙褪色光度法测定矿石、耐火材料中锰[J]. 冶金丛刊 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/92f7ca6f4c7c70b49d652faf.html