# 探究废料卷取机的升级改造

### 论文摘要

进入20世纪以后,PLC因其强大的自动化控制功能,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强、功能完善等优点,逐渐取代传统的继电器控制,广泛应用在现代工业领域。我公司的酸洗生产线引进奥地利设计的推拉式酸洗线,由欧姆龙PLC控制。酸洗生产原料为低碳热扎钢卷,经过酸洗及水洗后去除钢卷表面氧化皮和切边修边,边部废料通过废料卷取机进行收卷处理。目前通过将直流电机改为交流变频电机,然后用PLC进行自动化控制,变频器采用张力控制,从而减少了设备故障率,提高了生产效率,节约了生产成本,通过此项改造,说明了PLC在现代工业生产控制中的作用和发挥的巨大效用。

### 论文目录

- 1 原直流废料卷取机的原理及存在问题

- 2 酸洗线中废料卷取机部分的升级改造

- 2.1 废料卷取机直流改交流控制的原理

- 2.2 改造后存在的问题及解决方法

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 羊兵志

关键词: 直流电机,变频电机,张力控制

来源: 数字通信世界 2019年11期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,自动化技术

单位: 华冠新型材料股份有限公司

分类号: TP273;TG333.24

页码: 119

总页数: 1

文件大小: 1424K

下载量: 17

### 相关论文文献

- [1].卷取机的卷形控制参数优化[J]. 涟钢科技与管理 2008(05)

- [2].1450卷取机卷筒的优化改进[J]. 重型机械 2020(02)

- [3].新钢冷轧连退生产线废边卷取机优化改造[J]. 江西冶金 2018(03)

- [4].热轧卷取机卸卷困难故障分析及排除[J]. 天津冶金 2016(06)

- [5].酸洗机组废边卷取机设计[J]. 轧钢 2017(01)

- [6].卷取机卷筒故障及维护分析[J]. 中国设备工程 2017(11)

- [7].废边卷取机结构和故障分析[J]. 山西冶金 2017(04)

- [8].卷取机卷筒加工制造关键工艺技术研究[J]. 装备制造技术 2016(09)

- [9].全自动卷取机[J]. 橡塑技术与装备 2015(01)

- [10].冷轧卷取机主参数的选择与计算[J]. 重工与起重技术 2015(01)

- [11].卷取机塔形分析及改进措施[J]. 北方钒钛 2013(04)

- [12].基于ANSYS Workbench分析热轧卷取机卷筒芯轴断裂原因[J]. 冶金动力 2020(11)

- [13].冷轧卷取机助卷器转轴强度数值分析[J]. 冶金设备 2019(06)

- [14].全站仪在二冷轧连退卷取机上的应用[J]. 信息化建设 2015(11)

- [15].安钢1780热连轧生产线卷取机跳闸原因及对策的探究[J]. 山东工业技术 2015(04)

- [16].强力卷取机仿真研究及其与传统卷取机的比较[J]. 机械工程与自动化 2014(06)

- [17].卷取机卸卷小车快速更换法[J]. 山西冶金 2012(03)

- [18].冷轧开卷取机分类及特点分析[J]. 现代冶金 2012(04)

- [19].废边卷取机设备缺陷分析与改进[J]. 包钢科技 2019(03)

- [20].唐钢1700热轧线卷取机组能力[J]. 金属世界 2018(05)

- [21].强力卷取机液压系统压力控制稳定性探究[J]. 新疆钢铁 2016(04)

- [22].废边卷取机耐磨板固定螺栓断裂分析[J]. 装备维修技术 2015(01)

- [23].卷取机前夹送辊不同驱动方式的夹送力对比分析[J]. 有色金属加工 2015(03)

- [24].热轧卷取机控制对跟踪技术的运用[J]. 中国新技术新产品 2015(14)

- [25].4637-1(46)合成液压油在热轧卷取机上的应用[J]. 合成润滑材料 2015(03)

- [26].浅析1780卷取机卷径计算程序的改进[J]. 中国新技术新产品 2013(11)

- [27].废边卷取机故障诊断及优化[J]. 冶金设备 2012(05)

- [28].一种新型的自动穿带废边卷取机组[J]. 冶金设备 2012(S2)

- [29].卡伦赛尔卷取机张力控制简述[J]. 酒钢科技 2011(02)

- [30].张力卷取机在工程中的应用[J]. 冶金设备 2009(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/93553dbc735d99c3c621aa60.html