# 通信机房动力环境监控系统的建设方式

（国网丹东供电公司辽宁省118000）

摘要：近几年，通信技术已经成为整个时代发展的重点，机房逐渐成为各个行业业务管理的核心内容。因此，要想在最大程度上保证通信机房设备安全、稳定、可靠运行，构建完善的机房动力环境监控系统显得尤为重要。在通信机房动力环境监控系统构建的过程中，主要是对监控机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统等方面，进行全面的构建，对机房内部的运行状态，进行全面的控制，从而减少大量的人力和物力投入，真正实现了智能化监控的目的。本文对通信机房动力环境监控系统的构建方式进行了分析。

关键词：通信机房动力环境监控系统；建设方式；智能化监控

随着信息通信技术的飞速发展，机房已成为通信业务管理的核心场所。为保证机房设备安全、稳定、可靠运行，建设一套切实可行的机房动力环境监控系统就显得尤为重要，它能实时监控机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统的运行状态，并进行远程控制和管理，实现机房管理的无人值守或少人值守。

1动力环境监控系统介绍

1.1系统架构

通信机房监控系统通过监控主机采集到的现场数据(漏水、烟雾、温湿度、入侵、UPS、动力配电等报警信息)进行集中处理、统计、记录等，还能够在监控管理站通过TCP/IP网络与监控主机进行交互，将数据统计与结果以非常友好的用户界面呈现给使用人员，机房监控系统不但具备机房监控系统的基本功能，并且该系统还同时具备权限管理、报表管理以及日志管理等功能。监控主机具备自动控制逻辑，可以编写控制程序，当网络出现故障或者动环监控软件需要维护的时候，监控主机可以自成系统运行，提供应急预案。

1.2系统组成

硬件系统包括监测模块、采集模块、控制模块与计算机网络等。软件系统包括服务器端程序、客户端程序以及设计平台等，采用C/S架构，软件系统的主要功能如下所述:

(1)采集设备以及报警信息、工作参数、运行状态等与环境具有一定关联的参数，并通过人机界面将以上参数非常直观地反映给使用者；

(2)分析、判断所采集到的各种参数，当发现参数有所异常或者部件无法正常运转的时候，可以在第一时间采取短消息、声光以及警示等方式将信息发布给相关的管理人员；

(3)对报警事件以及历史数据进行比较翔实的记录，提供智能专家诊断建议以及故障诊断，提供报表、分析、查询等手段；

(4)人工/自动控制，启停有关设备或相关操作，对系统设备的相关运行参数进行设置。

2通信机房动力环境监控系统构建原则分析

2.1适用性

通信机房动力环境监控系统具有很强的适应性，通过相应的技术形式，可以将机房设备运行的状态，进行实时监控。同时，在机房动力环境监控系统构建的过程中，会从运行的目的等方面，展开该项系统的构建工作，并且在该项系统的内部会设置相应的监控管理装置，对可能发生的危险因素，进行全面的排除，从而避免不必要的事故发生，保证了机房动力环境监控系统的正常运行。

2.2可靠性

在机房动力环境监控系统构建的过程中，主要是利用集成软件的连续无故障方式，这样在一定程度上可以提升机房动力环境监控系统的安全、稳定等性能，避免出现不必要的故障，影响机房的正常运行。

2.3开放性

机房动力环境监控系统是属于一个集成控制系统，具有一定的开放性。在构建的过程中，不同子系统，不同产品接口以及协议的“标准化”的有效连接和融合，可以使它们之间具有一定的互联性和操作性，在此基础上，可以为该系统的运行提供良好的数据接口、网络接口、系统和应用软件接口，在最大程度上保证了机房动力环境监控系统的正常运行。

3通信机房动力环境监控系统的构建方式

3.1管理系统的构建

3.1.1集中化管理系统

集中化管理系统主要是采用可视化图形界面的形式，将机房系统的运行状态，直观的显示出来，例如：设备状态信息、运行信息、警告信息等方面，这样工作人员在操作管理的过程中，其操作流程也相对较为简单。

3.1.2数据管理

在机房动力环境监控系统构建的过程中，应当利用相关的数据处理和记录等方面的技术，对系统运行信息、操作信息、报警信息等方面，进行全面处理，并将其进行全面的记录。在显示屏中，通过利用日志、报表、图形、曲线等方式，在显示屏幕上，进行全面的显示，从而为该项系统在后期维护和检修等方面，提供了重要的参考信息。

3.1.3远程管理

主要是利用B/S、C/S等技术形式，以此有效的实现了机房动力环境监控系统中远程管理功能，这样可以在最大程度上保证工作人员随时掌握机房的运行情况。

3.2动力环境监控系统的构建

3.2.1温度以及湿度系统的构建

机房在运行的过程中，其温度和湿度会有着不同程度上的变化，若是没有控制好，就会影响机房的正常运行。因此，在机房动力环境监控系统构建的过程中，应当对温度以及湿度系统进行全面的构建。从而与空调实施联动的运行模式。另外，在构建的过程中，应当对机房湿度以及温度的变化范围，进行全面的设定，这样可以在最大程度上保证机房处于恒温的状态。例如：可利用机柜监测的形式，对机房的能源就进行全面的监测。同时，在设备运行的过程中，实时反映质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统，以达到对整个通信系统的实时监控和运行质量的有效管理，保证了机房处于安全、稳定的运行状态。

3.2.2新机风

该项装置主要是利用相应的开关装置与消防系统实施联动装置，这样一旦有意外事故发生，尤其是火灾等事故，该项设备可以进行自动关闭，避免产生更大的损失。

3.3消防监控系统

在该项系统构建的过程中，主要是利用报警信息技术，并且与门禁系统以及视频监控系统进行有效的连接，实施联动系统装置，有效的实现了自动开启和自动弹出的监控形式，这样可以在最大程度上保证通信机房处于安全、稳定的运行状态。例如：在监控的过程中，可以利用ups电源监测系统，该系统在运行的过程中，主要是利用计算机技术、网络技术，向其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时，ups电源监测系统将电稳压后供应给负载使用，此时的ups电源监测系统就是一台电稳压器，同时它还向机内电池充电；当出现事故停电时，ups电源监测系统立即将机内电池的电能，通过逆变转换的方法向负载继续供应220V电压，使负载维持正常工作并保护负载，从而在最大程度上保证机房的正常运行。

3.4保安监控装置系统

保安监控装置是机房动力环境监控系统构建中，非常重要的构建系统，主要是对机房内部工作人员的出入情况，进行全面的监控，并且进行实时的监控。同时，在构建的过程中，与远程系统进行有效的融合，从而实施远程开门的操作形式。另外，在机房动力环境监控系统构建的过程中，主要是利用刷卡、密码、指纹等验证方式，这样在开关出现异常的时候，可以通过远程系统，及时向相关人们进行反应，从而在最大程度上避免机房发生不必要的事故发生，保证了机房的安全、稳定等性能。

4结语

综上所述，本文对通信机房动力环境监控系统构建过程中的相关内容，进行了简要的分析和阐述，通过利用管理系统、保安监控装置系统、消防监控系统、动力环境监控系统等方面，可以有效的提升了通信机房的安全、稳定等性能，保证机房中的各个设备以及系统，都处于安全、稳定的运行状态，将通信机房动力环境监控系统的作用以及优势，得以充分发挥。

参考文献：

[1]唐立新,刘新锋,徐新艳.机房动力环境监控系统应用研究[J].信息技术与信息化,2014.

[2]孙宇飞.机房动力环境监控系统设计及应用[J].信息技术与信息化,2014.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/93694355fdcd5ca64b40489b.html