# 建筑工程中灌注桩后注浆施工技术的应用翟宽

中电建湖北电力建设有限公司430070

摘要：在现代建筑工程施工的实践过程中，灌注桩后注浆施工技术被证明是十分有效的提升工程施工质量的一种技术手段，在整个建筑工程施工过程中发挥着举足轻重的作用。使用这一技术不但可以有效保障施工质量，还能加强成本控制工作，既能带来社会效益，又能产生经济价值。本文通过对灌注桩后注浆施工技术的优势进行分析，总结出这一技术的应用要点。

关键词：建筑工程；灌注桩后注浆施工技术；应用

引言：

近几年，随着我国社会经济发展水平的不断提高，大型和高层建筑物不断涌现，这一无疑给建筑工程施工带来了更加艰巨的考验，为建筑工程的整体施工质量提出了更高的要求。在整个建筑工程施工过程中，施工技术是影响施工质量的关键性要素，当前在施工环节中最常使用的就是灌注桩后注浆施工技术，只有这一技术使用个好，才能从根本上提高施工质量，才能保证现代建筑的安全性和稳定性，促进建筑企业的可持续发展。

一、灌注桩后注浆施工技术的基本概念

灌注桩后注浆施工技术当前在整个工程建设中的应用比较广泛，这一技术的使用能够有效提升建筑工程施工的质量，在我国建筑行业中发挥着越来越重要的作用。在建筑工程施工的过程中通常会出现泥皮和桩基沉渣等现象，使用灌注桩后注浆施工技术能够有的对这些问题进行控制，而且还可以使桩基的承受能力得到全面的提升，从而降低桩基的沉降量。从目前状况来看，灌注桩后注浆施工技术具有很好的应用前景，它不但可以满足建筑工程施工的技术要求，还能在保证质量的前提下提升建筑施工效率，从而能够提升建筑企业的综合竞争力。

二、灌注桩后注浆施工技术的优势分析

目前，在整个建筑工程施工中，灌注桩后注浆施工技术具有较强的实用性，在实际操作中，这一技术的优势主要体现在以下三个方面：其一：灌注桩后注浆施工技术对材料质地没有特殊要求，基本可以在各种质地中使用，因此这一技术的使用范围较广。以往主要在泥浆护壁钻孔和挖孔灌注桩中使用，近些年这一技术开始在灌注桩工程中被广泛使用，并且具有良好的使用效果。其二：在实际操作过程中，灌注桩后注浆施工技术可以对泥皮和桩沉渣进行固化，使得桩基的承载力得以提升。相关调查显示，将灌注桩后注浆施工技术应用到建筑工程施工过程中，细粒土的承载能力达到了70%，粗粒土的承载力甚至可以达到150%。可见，使用灌注桩后注浆施工技术能够大大的提升桩基的承载能力，从而进一步提升建筑的稳定性。最后，在建筑工程施工过程中使用灌注桩后注浆施工技术可以对工程造价实施控制，降低施工成本，具有经济性的特征。特别是对于一些直径较大的桩，这一技术能够发挥更大的作用[1]。同建筑工程施工中的其他技术相比，灌注桩后注浆施工技术通过使用灌注桩后注浆技术，能够大大缩短桩径和桩的长度，同时，还能有效避免难以穿透的土质层，从而使得施工难度降低，加快了施工进度，缩短了整个建筑工程的施工周期，为建筑企业的发展带来了经济效益和社会效益。

三、建筑工程中灌注桩后注浆施工技术的应用分析

（一）注浆管的制作和安装

在制作注浆管的过程中，一般选择无缝焊管和镀锌管作为主要材料，并且要将管的直径严格控制在25毫米至30毫米之间，当然对于注浆管的制作，也要根据工程项目的特点进行合理安排，比如，在制作的桩的长度大于50米时，要对注浆管内的摩擦力进行计算，同时还要考虑其对注浆施工带来的压力[2]。一般来说，在注浆管制作过程中需要分三段进行制作，即端部花管制作、管中部直管制作和注浆管上不带丝扣的接头的制作。其中，对于花管的制作，其侧壁社会组一定要按照梅花的形状设计出浆口，通常需要将孔径控制在6-7毫米之间。此外，在制作注浆管时，要使用塑料膜或者橡胶膜将花管段包好，之后再使用铁丝进行捆扎，以防在使用过程中发生渗漏现象，对施工进度造成影响。

（二）灌注桩注浆施工技术

在整个建筑工程施工过程中，灌注桩注浆施工环节是最后环节，也是最为重要的环节，这一环节的操作效果会对整个灌注桩后注浆施工技术的治疗造成直接影响。在进行这项操作之前，一定要对可能对施工质量造成影响的因素进行全面考虑，比如：注浆压力、注浆水和浆的比重等，如果不能综合考虑这些因素，就会影响整个施工效果，因此，施工人员一定要结合施工要求严格按照流程执行各项操作，保证操作的规范性[3]。

（三）压水试验施工操作

一般在灌注桩浇筑施工完成后的五天之内必须要进行压水试验，在这一环节中，主要需要对单向阀的通畅度和注浆管路的通畅情况进行检查，同时还需要将单向阀周围的沉渣和泥浆清扫干净。在进行压水试验时，一旦发现桩侧或者桩端发生塌孔或者扩充等问题，就要提前开展水压测试，保证它能够有效冲开比较厚的混凝土覆盖层。另外，在水压试验环节中，相关技术人员还要对管路的通畅程度和压力值进行及时记录，提升工作的严谨性，避免返工重测。

（四）混凝土浇筑

在上述环节实施之后，最重要的就是混凝土浇筑工作。在这一环节中首先需要对桩身实施科学的浇筑。在浇筑之前，需要使用碎石作为辅助工具，借助碎石的重力将孔口底部的沉降物抬升起来，从而使孔部低端的沉积物质减少，也可以减少孔低的厚度[4]。在整个混凝土浇筑过程中，一定要对浇筑管道实施科学的检查，重点是要考察管道的完整性，是否会发生漏渗问题。一旦发生这些问题就要在第一时间进行处理，避免因处理不当、不及时而给浇筑效果带来不良影响。

四、灌注桩注浆施工技术的应用注意事项

首先，要想保证技术应用的效果，就要完善前期的准备工作，比如，准备好备用电源、制作好注浆管道等；在实际施工过程中，一定要合理把握注浆时间，还要对注浆的水压、流量和浆液的比例进行严格控制，提高重视程度；在压浆环节中，要对相关参数实施动态监控；注浆完成后，为了有效提升注浆效果，需要将注浆管的两端堵住，防止冒浆事故的发生。其次，在整个技术实施的过程中，为了防止注浆管外包混凝土保护层厚度过大，需要在施工过程中对混凝土的强度和注浆管的位置进行合理控制，以防注浆量缩短。同时，还需要技术人员尽可能的缩短注浆和混凝土浇筑这两个环节之间的时间间隔，将注浆管浆孔的误差控制在一定范围之内。最后，在整个施工过程中都有对该技术的应用质量进行控制，严格按照施工方案进行操作。要想更好的保证施工效果，还要及时对施工人员进行专业技能的培训，让他们都能够清晰的认识到全过程质量监管工作的重要性[5]。此外，在施工结束之后，还要有意识的安排相关人员对施工质量进行统一监督和管理，保证施工各个环节的效果都能达到实际要求。总之，在整个建筑工程施工的质量控制中，灌注桩后注浆施工技术的应用效果发挥着较为重要的作用，只有不断对这一技术进行优化，才能更好的保证施工效果。

五、结语

综上所述，在建筑工程施工过程中，灌注桩后注浆施工技术具有较强的功能性和实用性，具有较为广阔的发展前景。在建筑工程施工中合理的使用灌注桩后注浆施工技术，能够进一步提升桩基的承载能力，从而降低施工难度，还能帮助企业节约施工成本，在工程造价控制工作中也发挥重要作用。总之，灌注桩后注浆施工技术在现代建筑企业发展过程中扮演着十分重要的角色，必须得到重视。

参考文献：

[1]宋灿灿.灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的实践研究[J].房地产导刊，2015，（09）：56-57.

[2]李瑞雨.旋挖钻孔灌注桩后注浆法在建筑工程桩基础施工中的应用[J].江西建材，2015，（18）：93.

[3]白景波，苏春利.浅谈建筑工程项目施工中的钻孔灌注桩后注浆技术的应用[J].科学与财富，2013，（09）：167.

[4]魏巍.灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用[J].智能城市，2016，（08）：32-36.

[5]唐小芬.探析建筑工程施工中灌注桩后注浆施工技术的应用[J].江西建材，2016，（04）：41-42.

作者简介：

翟宽男1990.08.07汉中电建湖北电力建设有限公司职位：土建助理工程师

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/93a3966a0ebd503314fd2e33.html