# 含黄铁矿泥质砂岩电阻率频散规律实验研究与校正方法（英文）

### 论文摘要

含黄铁矿泥质岩石的频散特性使得地层的电阻率测井响应值在高频电阻率测井中会出现失真现象,导致储层的饱和度计算存在较大的难度。为了更好的消除岩石中黄铁矿和泥质的电阻率频散影响,同时弥补天然岩心中各种物质成分、含量,以及分布形式等因素无法人工控制的不足,本文设计并在高温高压下制作了12块含分散状黄铁矿颗粒和粘土颗粒的人造固结岩样,分析岩样在多种电流频率条件下,不同地层水矿化度以及饱和度的岩电实验数据,得出频率对含黄铁矿泥质砂岩导电规律的影响:分散状黄铁矿和粘土颗粒都具有频散特性;随着电流频率的增大,岩样复电阻率实部减小。基于有效介质对称导电理论,结合实验研究成果,考虑黄铁矿含量和泥质含量变化对岩石频散规律的影响,建立了黄铁矿泥质砂岩有效介质复电阻率实部频散模型。理论模拟表明当电流频率、黄铁矿及分散泥质含量变化时,模型预测的黄铁矿泥质砂岩频散规律与实验规律相一致。利用岩电实验数据,验证了该模型可以准确地描述含黄铁矿泥质砂岩储层的频散特征。通过选取多种电测井中应用的电流频率,建立了黄铁矿电导率为0.062 S/m,泥质电导率为0.031 S/m的电阻率频率影响校正图版,给出了运用该图版进行高频电阻率测井响应校正的具体方法,为获取地层的真实电阻率值提供了保障。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭志华,宋延杰,王超,唐晓敏

关键词: 黄铁矿,泥质,砂岩,频散,电阻率

来源: Applied Geophysics 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 地质学

单位: 东北石油大学地球科学学院,非常规油气成藏与开发省部共建国家重点实验室培育基地,大庆油田有限责任公司第九采油厂地质大队

基金: supported by the National Natural Science Foundation of China(No.41274110),the Northeast Petroleum University Innovation Foundation for Postgraduate(No.YJSCX2016-003NEPU)

分类号: P631.811

页码: 46-55+138

总页数: 11

文件大小: 2427K

下载量: 50

### 相关论文文献

- [1].伪谱算法在声波数值模拟中的数值频散分析[J]. 地震 2017(02)

- [2].煤层陷落柱的槽波频散特征研究[J]. 中国煤炭地质 2019(11)

- [3].煤体复电性频散响应实验研究[J]. 煤田地质与勘探 2020(04)

- [4].频散介质中探地雷达有限元法正演模拟[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [5].基于频散补偿与路径-波速映射的损伤成像[J]. 仪器仪表学报 2019(04)

- [6].抗频散有限差分波动方程数值模拟及逆时偏移[J]. 石油地球物理勘探 2014(06)

- [7].瑞利波频散成像方法的实现及成像效果对比研究[J]. 物探化探计算技术 2015(02)

- [8].地震波数值模拟中的频散压制方法分析[J]. 石油物探 2008(05)

- [9].瑞雷波多模频散的方位各向异性特征[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2014(02)

- [10].交错网格波场数值模拟频散分析与校正策略[J]. 海洋地质动态 2009(06)

- [11].基于振幅相位估计法的频散校正方法研究[J]. 测井技术 2019(06)

- [12].频散属性在致密薄储层识别中的应用[J]. 石油物探 2014(03)

- [13].频散信号的窄带互相关模型及其相延迟估计[J]. 机械工程学报 2011(08)

- [14].地震波传播数值模拟中的频散校正补偿[J]. 价值工程 2011(19)

- [15].油气界面上的法向反射系数频散特征研究[J]. 矿物岩石 2019(04)

- [16].一种基于简正波模态消频散变换的声源距离深度估计方法[J]. 物理学报 2016(21)

- [17].弹性波传播的低数值频散波场模拟方法[J]. 成都理工大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [18].超声导波的频散补偿与模式分离算法研究[J]. 声学学报 2014(01)

- [19].有限元算法在声波方程数值模拟中的频散分析[J]. 地震学报 2014(05)

- [20].砂岩中波的频散和衰减[J]. 辽宁化工 2019(04)

- [21].频散振幅随偏移距变化反演方法在致密碎屑岩储层烃类检测中的应用研究[J]. 科学技术与工程 2014(11)

- [22].基于反射系数频散的气层识别技术[J]. 石油勘探与开发 2014(05)

- [23].频散介质探地雷达正演与高速公路实测资料解释[J]. 中国有色金属学报 2013(09)

- [24].基于相对测量波数的线性频散信号构建方法[J]. 仪器仪表学报 2013(04)

- [25].管道超声导波模态的频散分析[J]. 无损探伤 2016(04)

- [26].基于槽波频散特征分析方法的煤厚预测[J]. 科学家 2016(06)

- [27].交错网格地震波场模拟及频散校正策略[J]. 物探化探计算技术 2009(04)

- [28].煤复电阻率频散机理研究[J]. 煤田地质与勘探 2020(01)

- [29].间断有限元方法的数值频散分析及其波场模拟[J]. 地球物理学报 2014(03)

- [30].弯曲导波模态分离与频散补偿研究[J]. 中国测试 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/93ac7ff3dadbbafc4eb6814d.html