# 试述室内空气质量控制中关键检测技术

浙江创先检测有限公司浙江乐清325600

摘要：随着人们生态意识的增强，越来越多的人开始关注我们的生活环境。尤其近些年雾霾天气的增多，更是让人们对于空气质量给予了极大的关注度，如何更好地控制空气质量，如何让我们的每一口呼吸都更加顺畅，成为人们所热议的话题。这就让做好空气质量的控制检测显得非常重要，尤其室内空气质量控制中的关键检测技术。基于此，本文就室内空气质量控制中关键检测技术进行分析研究，以供参考。

关键词：室内空气；空气质量；检测技术

引言

空气质量直接影响到社会公众的健康，对于室内空气质量的判定需要通过检测来实现。空气质量检测要保证检测结果的可靠性，需要重视关键检测技术，检测技术一方面要保证检测过程的合理性，另一方面要保证检测结果的可靠性。

1室内空气质量的作用

室内空气检测技术是伴随着环境保护技术的发展而新产生的一项技术，室内空气检测具有很强的技术性，特别是当前公众环保意识在逐步提升，室内空气质量控制受到了社会的广泛关注。空气检测可全面监测空气质量的发展变化，结合检测数据可以对室内的空气质量进行科学合理地评价，有利于采取针对性的空气质量控制措施。由于室内空气质量与健康密切相关，存在的影响因素也较多，所以为了保证检测质量，需要注重关键检测技术，针对影响到质量检测结果的关键因素加以控制，提升检测结果的可靠性。

2室内空气质量控制的关键项目

从当前室内空气质量检测技术的发展来看，政府职能部门针对空气质量控制出台多项行业标准，涉及到建筑标准、公共卫生、环境保护等。室内空气质量检测有了相关的标准和依据。针对检测标准和依据，需要注意空气质量控制中相关的检测技术，以保证检测结果的科学性和合理性。室内空气质量检测主要内容有甲醛、苯、氨、氡等，对于这些物质含量的检测要加强检测过程的控制，在检测时要注意消除外界环境的影响，以保证检测结果的真实性。检测人员要全面分析可能会对检测结果产生影响的环境因素，检测方式的设计要保证合理，以消除外在因素对检测结果真实性存在的影响。另外，在测量时还要考虑到检测人员的操作方法，检测人员个人操作水平的差异也会对检测结果的真实性产生影响。

3室内空气质量控制存在的关键检测技术

3.1甲醛的检测

室内装修后主要的污染物是甲醛，许多装修材料含有甲醛，甲醛会缓慢持续地释放，持续影响室内空气质量。室内空气中甲醛含量的检测主要借助于酚试剂，甲醛和酚结合后会发生反应生成嗪，嗪的特点是可以溶于酸性溶液，嗪与酸性溶液中的高价铁离子会发生氧化作用，生成化合物。由于此化合物呈蓝绿色，可以借助光谱检测含量。化合物的吸光程度与甲醛含量存在线性变化关系。甲醛含量的检测来要注意吸收溶液的温度不能太高，以免影响吸收率。样品完成采集后，要在二十小时内检测，以免发生溢出影响检测结果的真实性。

3.2苯的检测

当前室内空气对于苯含量的检测采用了活性炭，借助活性炭的吸附作用进行检测，然后采用热解析提取苯。完成提取后置于离子检测器，通过气相色谱仪完成含量的检测。苯含量的检测要注意采样环节的操作，采样器入口与空气的气流方向要一致，以保证检测的精度，气流的速度要稳定，采样器不能含有其它杂质。空气湿度会对于活性炭的吸附效果产生直接的影响，所以对于苯的采样要考虑到空气湿度，空气湿度不能大于80%。在完成采样后，活性炭管要注意密封效果，样品要还要注意避光低温保存。活性炭管的解析率要保证不能低于85%。

3.3氨的检测

空气中氨含量的检测采用了稀硫酸吸收的方式，吸收后经过亚硝基铁氰化钠可以生成靛酚化合物，由于呈蓝色，可以根据色泽的深浅分析含量。对于氨含量的检测要特别注意控制反应过程，所以检测用的试剂纯度是关键。亚硝基铁氰化钠在使用前要先检查保质期，通常采用低温保存的方式。如果存储时间超过一个月，要分析其纯度。此外，在操作中还要注意由于此类试剂存在毒性作用，在操作过程中人要特别注意安全，检测后的废液要妥善处理，以免造成环境污染。

3.4氡的检测

在室内空气质量的检测中，还要注意一些放射性元素的检测，比如氡的检测是重点。空气质量检测中含氡空气含量的测定采用了氡仪腔体。氡元素在发生衰变的过程中存在带正电的离子，探测器具有吸附作用，所以氡含量会体现为信号强弱的变化，信号的变化体现出氡含量。对于氡的检测要保证检测结果的真实性需要注意以下内容。检测仪器要注意控制湿度，以保证检测结果不受影响。探测器检测前要先校正，以消除数据存在的误差。空气采样要注意处于全封闭的条件下。由于室内空气中水蒸汽会对氡的检测结果产生影响，所以在检测时结合空气情况准备一定的干燥剂。

4空气质量控制中如何强化检测技术

4.1检测程序的控制

检测要注重细节控制，特别是要保证温度的合理控制，这是保证空气检验结果真实性最直接，也是最有效的方法。这样不仅可以保证检测的准确性，同时检验人员还要注重分析检测程序对检测质量造成的影响，通过必要的改进以保证检验结果的真实性。要保证空气质量检测的质量，就要注重检测过程的规范性和严谨性。由于不同环境下空气质量具有不同的标准，所以特性存在差异性。因此在进行检测时，操作人员要严格依据检测标准进行操作

4.2规范检测步骤和操作方式

操作人员要全面掌握仪表和设备的性能，熟练操作检测设备是保证检测质量的基础。检测人员既要具有专业技术知识，又要有责任心。所以要保证检测的效果就要注重提升检测人员的业务技能。相关部门要重视技术创新，为检测人员素质的提升创造条件。对于检测人员要建立技能培训机制和人才培养方案，检测人才要有必要的储备，检测行业要提升从业人员的标准。对检测人员要加强质量教育，推进质量教育的常态化，强化质量意识，通过质量管理和质量责任制度保证检测的效果。

4.3采用科学的方式进行空气质量检测

空气质量检测会产生复杂且孤立的实验数据，为了消除检验误差的影响，要全面考虑系统因素对检测产生的误差。虽然误差是不可避免的，但是要通过分析明确检测过程存在的不确定因素，以此来分析影响测量过程系统产生误差的主要原因，要针对这些原因采取相应的防范措施。在检测过程中，要采取措施尽可以使测量仪器的测试值和真实值存在最小的差距。检定人员在检测过程中除了要掌握必要的操作技术，还要分析影响因素，以严谨的态度完成检测工作。

4.4保证检测技术的可靠性

为了保证空气质量检测的可靠性，要实现环境保护的功能，通过最佳的检测方案，可以保证检测结果的可靠性，为环境保护创造必要的条件。可靠性设计包含了多方面的内容，首先在质量上要保证可靠性，然后才能采取适当的方式降低保护成本，检测的可靠性优化不能忽略了成本，成本上升会影响到市场应用效果。此外，可靠性设计要关注环境工程的安全性，注重环境设施的使用安全。

5结语

当前，由于社会公众环保意识的提升，对于室内空气质量提出了更高的标准。在实施检测时要结合各种存在的影响因素规范检测流程，以保证检测结果的准确性和可靠性，要掌握关键检测技术，为提升室内空气质量提供依据。

参考文献：

［1］李辰，梁冰，师彦平，等．室内空气中挥发性有机化合物污染及检测方法［Ｊ］．分析测试技术与仪器，2015（10）．

［2］朱栋华，郭淑娟，曹婉．室内空气质量标准与检测方法［Ｊ］．建筑节能，2016（7）．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/94ab20295067e7c65b54da2c.html